## Slide 1: Elektrické stroje a přístroje
Asynchronní elektromotory
„Najdi si cestu k technice“ reg. č. CZ.1.07/1.1.16/01.0006

## Slide 2: Rozdělení
Elektrické stroje – rozdělení
ELEKTRICKÉ STROJE
TOČIVÉ
Synchronní
Asynchronní
Komutátorové
NETOČIVÉ
Transformátory

## Slide 3: Asynchronní elektromotory
Konstrukce:
Stator: statorová kostra – motor patkový, přírubový
Rotor: s kotvou nakrátko – s kotvou kroužkovou
Víka
Ložní víčka: pevná – montovatelná
Ložiska: valivá – kluzná
Asynchronní elektromotory

## Slide 4
Asynchronní elektromotory
Stator
Rotor
Víko
Ložisko
Pevné ložní víčko
Statorová kostra
Patkový motor

## Slide 5: Princip třífázového asynchronního elektromotoru
Průchodem třífázového proudu přes statorové vinutí se vytvoří točivé magnetické pole.
Asynchronní elektromotory
Odkaz: http://www.emotor.cz/i/Flash/obr8.swf
U1
V2
W2
W1
U2
V1

## Slide 6: Princip třífázového asynchronního elektromotoru
Točivé magnetické pole statoru indukuje v rotoru elektromotorické napětí, které vytvoří magnetické pole rotoru.
Točivý moment vznikne skládáním těchto dvou polí.
Rotor se otáčí stejným směrem jako točivé magnetické pole statoru, avšak rychlostí nižší o skluz.
Asynchronní elektromotory
Pokud by se rotor otáčel stejně rychle jako točivé magnetické pole statoru, nedocházelo by k protínání magnetických siločar přes vinutí rotoru, v rotoru by se nic neindukovalo.
Odkaz: http://www.emotor.cz/i/Flash/obr12.swf

## Slide 7: Princip jednofázového asynchronního elektromotoru
Je v podstatě shodný s třífázovým, liší se pouze vznikem točivého pole ve statoru.
U třífázového elektromotoru vzniká točivé magnetické pole průchodem třífázového proudu statorovým vinutím.
Asynchronní elektromotory
U jednofázového elektromotoru máme ve statoru dvě vinutí. Fázového posunu proudů v jednotlivých vinutích, a tím vzniku točivého magnetického pole, dosahujeme nejčastěji zapojením kondenzátoru mezi začátek hlavního a pomocného vinutí.
Další možnosti: odporové vinutí, bifilární vinutí, stíněný pól.

## Slide 8: Asynchronní generátor
Každý asynchronní motor může pracovat jako generátor za splnění určitých podmínek:
Motor připojíme k síti.
Vhodným zařízením zvýšíme otáčky nad synchronní otáčky, odpovídající vinutí příslušného motoru.
Elektromotor ve funkci asynchronního generátoru za běžných okolností nelze použít v místech, kde není veřejná síť.
Generátor není nutné k síti složitě fázovat.
Generátor nevyžaduje žádnou regulaci napětí a frekvence.
Asynchronní elektromotory

## Slide 9: Asynchronní generátor
Asynchronní elektromotory

## Slide 10: Spouštění asynchronního elektromotoru
Při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7krát vyšší než hodnota nominálního proudu.
Tím vznikají v síti velké proudové rázy i při poměrně malém záběrovém momentu. Proto je přímé spouštění povoleno pouze pro motory s výkonem přibližně do 3 kW.
Asynchronní elektromotory

## Slide 11: Omezení proudového nárazu
Přepínač hvězda – trojúhelník
Polovodičový regulátor napětí – softstartér
Rozběhové transformátory
Speciální úprava klece – odporová, vírová
Motor s kroužkovou kotvou
Asynchronní elektromotory
Softstartér Siemens

## Slide 12: Řízení rychlosti otáčení
Polovodičový měnič kmitočtu
Asynchronní elektromotory
Regulace změnou skluzu
Regulace změnou kmitočtu
Regulace změnou počtu pólů

## Slide 13: Brždění
Brzdění protiproudem - změněním smyslu otáčení magnetického pole statoru se vytváří brzdný moment, působící proti směru otáčení rotoru.
Brzdění generátorické - nastává při práci motoru jako generátoru.
Dynamické brzdění - statorové vinutí se odpojí od sítě a připojí se na zdroj stejnosměrného napětí.
Asynchronní elektromotory

## Slide 14: Reverzace
Změna směru otáčení. Provádí se záměnou dvou libovolných fází v přívodu třífázového elektromotoru.
V praxi používáme reverzační přepínače nebo stykačové kombinace.
U jednofázových elektromotorů zaměníme začátek za konec, buď v hlavní, nebo v pomocné fázi, vývody z motoru na svorkovnici.
Asynchronní elektromotory
Reverzační přepínač

## Slide 15: Připojování elektromotorů na síť
Asynchronní elektromotory
Y/D 400/230 V (380/220 V)
Y/D 690/400 V (660/380 V)
Připojení svorkovnice na síť
Připojení 3F svorkovnice na 1F síť

## Slide 16: Použití asynchronních elektromotorů
Třífázové asynchronní elektromotory – patří v současnosti vzhledem ke své jednoduchosti a spolehlivosti k nejpoužívanějším elektromotorům vůbec.
Jednofázové asynchronní elektromotory – nacházejí uplatnění v řadě případů používaných v jednofázových soustavách např. v domácnostech. Používají se všude tam, kde si vystačíme s jejich maximálními otáčkami 2800 ot/min.
Asynchronní generátory – nacházejí v poslední době široké uplatnění hlavně s rozvojem alternativních zdrojů elektrické energie.
Asynchronní elektromotory

## Slide 17: Měření a zkoušení
Měření izolačního stavu – megmet.
Zkoušení izolačního stavu
Asynchronní elektromotory
Měření naprázdno – ztráty v magnetickém obvodu + mechanické ztráty.
Měření nakrátko – ztráty ve vinutí.

## Slide 18: Zjišťování závad
Zjistíme, zda se motor volně otáčí a nedře rotor o stator.
Odstraníme spojky ze svorkovnice a proměříme, zda není některá fáze přerušena.
Změříme izolační stav megmetem. Měříme mezi začátky fází (1 s 2; 2 s 3; 1 s 3).
Pokud motor dále vyhovuje, připojíme ho na síť přes autotransformátor, postupně zvyšujeme napětí až na Ujm a měříme proudy v jednotlivých fázích. Nestejné proudy ukazují na závitový zkrat. Pokud jsou proudy ve fázích stejné a odpovídají štítkovým údajům, je motor v pořádku.
Asynchronní elektromotory

## Slide 19
KNOTEK, Jaroslav; KNOTEK, Jaroslav. Navíjení a převíjení malých elektrických strojů točivých. Praha: SNTL, 1990, ISBN 80-03-00323-7.
VOŽENÍLEK, L; LSTIBŮREK, F.. Základy elektrotechniky. Praha: SNTL, 1985, ISBN 04-522-85.
ŠÍPAL, J. Elektrické stroje 2 [online]. [cit. 20.3.2013]. Dostupný na WWW: http://sipal.fvtm.ujep.cz/ElEl/ElEl_10.pdf
AUTOR NEUVEDEN. Asynchronní motor [online]. [cit. 20.3.2013]. Dostupný na WWW: http://referaty-seminarky.cz/asynchronni-motor/
KOCMAN, Stanislav. Asynchronní elektromotory [online]. [cit. 20.3.2013]. Dostupný na WWW: http://p.kobrle.sweb.cz/stroje/as-skriptum.pdf