Měření a orýsování

Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je přesné měření a orýsování. Při měření musíme zachovávat čistotu měřidla a měřené součásti, aby splňovalo kladené požadavky.

Výroba součástky vyžaduje přesné rozměření a orýsování z důvodů max. využití materiálu s co nejmenším odpadem při opracování. Orýsováním se určují meze, které  nemohou překročit jinak vzniká zmetek.

Druhy měření: v mm, (°)

-přímá (měřítko, mikrometr) znázorňují skutečnou hodnotu

Posuvná měřidla:

Patří mezi nejčastěji používaná měřidla. Přesnost měření je dána noniusovou stupnicí. 1/20. Posuvná měřítka jsou vybavena hloubkoměrem pro určení dutiny ve výrobku.

Mikrometry

Patří mezi velmi přesná měřidla s přesností 0,01. Rozměr se určuje počtem otáček mikrometrického šroubu. Jedna otáčka šroubu znamená otočení o 0,5 mm.

Nejčastěji používané mikrometry jsou třmenové. Bývají odstupňované po 25 mm např. 0-25,25-50.

Úhloměry

Se používají k mření úhlů. Měříme nejčastěji úhel do 90°. Obloukovým úhloměrem umožňuje určit celé stupně minutce určují odhadem. Univerzální úhloměr přesnější.

-nepřímá (kalibry pouze porovnávají hodnotu

Nelze určit naměřenou hodnotu, pouze porovnat

Ošetřování měřidel

-po ukončení práce se očistí a překontrolují

-ukládají se do připravených obalů, aby se předešlo jejich poškození

Výchovný cíl: - seznámit s jednotlivými druhy měřidel

Seznámit  s rýsovacími nástroji

Ošetřování měřidel

Naučit se

Správně a přesně měřit délky průměry úhly

Příprava materiálu pro orýsování.

Správné a přesné orýsování

Zasady bezpečnosti a hygieny práce

Orýsování

Součásti je přesná a odpovědná práce.Rozeznáváme orýsování :

Plošné

Prostorové

Plošné orýsování provádíme na plechu nebo rovném materiálu

Nářadí pro orýsování

Rýsovací deska

Přesně dosedající plocha (základní rovina) pro obrobky a další rýsovací nářadí (např. hranoly, prismata, úhelníky, stojánkové nádrhy, atd.).

K ustavení a vyrovnání obrobků do požadované polohy na rýsovací desce pro orýsování obrobku slouží dřevěné klíny, hranoly, páry podložek, apod.

Úhelníky a opěrné hranoly se používají k vyrovnání a orýsování kolmých ploch.

Rýsovací desky jsou většinou z masivní, tvrdé litiny, bez pórů, se změněnou strukturou bez vnitřního pnutí, jsou ohoblovány a velmi jemně obrobeny. Žebra na spodní straně desky zvyšují její pevnost v ohybu, aby zůstala zachována stálost roviny, při orýsování rozměrných a těžkých obrobků.

Desky pro rýsovací stoly se také vyrábějí z tvrdé kameniny (tvrdý granit), jsou velmi stálé proti opotřebení, odolné proti kyselinám, antimagnetické, nerezavějící a jsou rozměrově stálejší než rýsovací desky z litiny.

Tyto desky se používají např. v měřících střediskách, použití ve výrobě by bylo vzhledem k jejich vyšší ceně nehospodárné.


Rýsovací jehla

Slouží k rýsování, má tenkou zakalenou špičku, úhel špičky je přibližně 10° až 15°, rukojeť je vroubkována nebo je šestihranná nebo je konec jehly pravoúhle nebo prstencově zahnutý. Pro hladké povrchy a měkké kovy, které nesmí být poškrábány a také pro plechy s okujemi používáme mosazné jehly. Pro slitiny hliníku, hořčíku a zinkové plechy se používá grafitová tužka.




Úhelník

Pomocí středícího a křížového úhelníku se přesně orýsují středy hřídelů a děr (průměrů) .

Bez předchozího orýsování můžeme střed čepu označit důlkovačem pomocí středícího přípravku. Jeho kuželovité vodící pouzdro umožňuje použití pro hřídele a čepy o různých průměrech.


Stojanové nádrhy

Jsou vedeny po rýsovací desce nebo úhelníku a slouží k rýsování rovnoběžných přímek.

Rýsovací jehla se může otáčet, je výkyvná a nastavitelná na stojánku do požadované výšky.


Jednoduchý stojánkový nádrh

Zjištění rozměrů a nastavení stojánkového nádrhu se provádí pomocí svislého měřítka na tyči, popř. stacionárním měřidlem, přesné nastavení rýsovací jehly se provádí jemným poklepem

Pravidla při orýsování

- Rýsovací práce je nutno provádět svědomitě, pečlivě, zodpovědně a s nepoškozenými a nezávadnými nástroji.

- Přesné orýsování předpokládá dobré znalosti ve čtení technických výkresů a v zacházení s rýsovacím nářadím a měřidly.

- Rýsovací desky je nutno udržovat stále čisté a chránit je před poškozením. Nesmí se používat jako odkládací desky pro nástroje a obrobky, dále se nesmí používat k rovnání obrobků (např. plechů) kladivem !

- Rýsovací jehlu je nutno vést špičkou podél spodní hrany pravítka a táhnout ve směru pohybu, jinak se jehla chvěje nebo se zasekne, čímž se narýsovaná přímka nepřesná.

- Narýsovaná čára pomocí rýsovací jehly jevlastně poškození povrchu obrobku a představuje velmi jemný, ale přesto někdy nebezpečný vrub, především u tenkých obrobků. Takové vruby jsou zvláště u vysoce a střídavě namáhavých částí příčinou zlomů, tzv. únavové lomy. Plechy poškrábané rýsovací jehlou se lámou podél rysek při ohýbání.

- Používání rýsovací jehly nevadí tam, kde následují následující operace s obrobkem odstraní rýsovací čáry.

- Rysky, které slouží k přesnému určení středu, se mají provádět pouze v pravém úhlu.

- Abychom u obrobků s předlitými dírami mohli určit střed a použít kružítko, je nutné do děr vtlačit špalíky z tvrdého dřeva nebo měkké oceli.

- Kontrolní důlky musí ležet přesně na kružnici a průsečíků os. Po opracování musí být vidět polovina důlku.

- Rýsovací potřeby je důležité tak jako měřidla po použití pečlivě očistit a lehce namazat.