Stříhání, Sekání, Probíjení

Stříhání je beztřískové dělení materiálu, při kterém vnikají z obou stran nože. Ručními nůžkami se stříhají plechy do tloušťky 1 mm. Silnější materiál se stříhá na pákových nůžkách 4 mm nebo na strojních nůžkách.

Základní druhy ručních nůžek:

-rovné

-vyhnuté

Vystřihovací

Při stříhání vnikají současně dva břity do stříhaného materiálu. Materiál je nejprve stlačován později dochází ke smykovému tření při němž se materál rozdělí. Plech přidržujeme, abychom viděli na rysku. Otvor vystřihujeme menší a potom dostřihujeme na vystřihovacích nůžkách kontrolujeme jestli je materiál rovný a zbaven rzi.

Bezpečnost:

Dbáme na správnou sílu materiálu, mezeru mezi noži břity musí být ostré. Pracujeme s ostrým nástrojem , ukládáme na bezpečné místo, při pádu hrozí poranění.

Základní druhy strojních nůžek:

-pákové používají se do tlou. 6mm spodní nůž je pevný horní je pohyblivý. Stříhá se plech, pásovina

-tabulové stříhají se tabule plechu, klade se na stůl.Nůžky mívají doraz do tl. 4 mm.Na silnější mat. se používají strojní nůžky.

-křivové nůžky se používají na vystřihování kotoučů z plechových tabulí na slabší materiál.

-elektrické nůžky na vystřihování částí z plechu

Strojní nůžky dovolují stříhat materiál o větších tloušťkách jsou přesnější a mají větší produktivitu práce.

Bezpečnostní předpisy při stříhání

Plechy nosíme vždy v rukavicích !Nůžkami nikdy nestříháme silnější plechy, než na které jsou určeny. 
Rameno páky nůžek nesmí být nikdy prodlužováno trubkou, protože se vyvine větší síla, která poškodí nůžky ! 
Plech nasazuje k zadní části nožů nůžek a nůžky nebo plech po krátkém střihu znovu posuneme do střihu. 
Při vystřihování rohů je vhodnější rohy vyvrtat. Přestřižení rohu snižuje pevnost výrobku a způsobuje nebezpečí trhlin. 
Pákové nůžky- Používejte vždy přidržovač a přesně ho nastavte ! Krátké obrobky, které nedosáhnou k přidržovači, nesmí být těmito nůžkami stříhány!

Sekání a probíjení

Se používá při hrubším opracování materiálu  např. odlitků, strojních dílů před dokončením. Je to namáhavá práce vyžaduje zručnost a bezpečnost.

Postup sekání

Při přesekávání materiálu držíme sekáč kolmo k mat. při odsekávání materiálu držíme sekáč šikmo. Údery kladiva směřují na hlavu sekáče, břit ma být ostrý a hlava nerozpěchovaná (hrozí odlomení třísky).

Druhy sekáčů:

Plochý, křížový, dělící, drážkový

Sekání na desce

Na desce vysekáváme složitější tvary Při vysekávání tvarů do plechu postupujeme tak, že si plochým sekáčem nasekaváme materiál postupně až se nám ho podaří oddělit. Sekáč držíme kolmo.Silnější materiál (kulatý, plochý ) nasekneme a pak ulomíme.

Sekání ve svěráku

Při sekání ve svěráku materiál upneme do kleštin pokud je delší než čelisti svěráku. Orýsovaný materiál upneme tak, aby ryska na hraně kleštin. Sekáč při sekání držíme pod úhlem 30° vzhledem k materiálu. Sekáč vedeme po hraně kleštin. je třeba dát si pozor při dosekáváni na odlétající plech aby někoho nezranil.

Sekání drážek

Drážky vysekáváme křížovým nebo drážkovým sekáčem, na rovné ploše bereme třísku asi 1 mm . Sekáme bez přerušení při dosekávání odsekneme třísku z druhé strany abychom zabránili vytržení materiálu. Odletující části sekaného materiálu zachycujeme do síťky nebo sekáme proti stěně.

Tupé sekáče ostříme na kotoučových bruskách. Sekáč přikládáme k brusnému kotouči ve skloněné poloze podle požadovaného úhlu. Při broušení používáme ochranné brýle a kontrolujeme seřízení brusky. Nesmíme nechat příliš ohřát sekáč jinak se může ostří vyhřát. Nářadí kladivo sekáč mají při práci být čisté bez mastnoty hrozí sesmeknutí.

Pracovní a bezpečnostní pravidla při sekání

Podmínky pro dobrou práci se sekáčem jsou:

Správný úhel břitu
Dobře zakalené ostří
Vhodná délka sekáče -> velká délka pruží/malá délka se špatně drží -> nebezpečí úrazu

Kratší sekáč = vyšší účinek
Nutno přizpůsobit váhu kladiva
Vhodné je mazat ostří tukem nebo mýdlem
Při sekání se musí stále sledovat ostří (nikoliv hlava)
Údery kladivem ve směru osy a od těla -> nebezpečí úrazu
Kladivo a hlava sekáče nesmí být mastné -> nebezpečí úrazu
Pozor na odletující křížky (ochranný kryt, ochranné brýle) -> nebezpečí úrazu
Občas ostří zakalit a hlavu sekáče vyžíhat ->po delším používání se sekáč poškozuje