## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_295
NÁZEV VM | Optika/IR optická vlákna
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Leden 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, IR vlákno
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál seznamuje žáky s IR optickým vláknem a jeho parametry.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu IR otická vlákna, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
IR optická vlákna
Optická vlákna pro oblast MIR
Pro oblast IR se používá speciální polykrystalické infračervené vlákno, které je schopné pracovat v rozmezí teplot -200 až +250°C. Kabely s takovými vlákny se vyrábějí v délkách do 20m.

## Slide 4
IR optická vlákna
Parametry vlákna
Vyrábí se v rozměrech 450/500, 630/700, 900/1000 μm
Útlum je na vlnové délce 10,6 μm – 0,1 až 0,5 dB/m
Numerická apertura NA = 0,25
Minimální elastický poloměr ohybu vlákna je 100 x průměr vlákna

## Slide 5
IR optická vlákna
Použití:
Pro laserový přenos informací
Infračervené zobrazovací zařízení
Dálková nekontaktní pyrometrie
Vláknové optické sondy pro infračervené spektroskopy

## Slide 6
IR optická vlákna
Vlákna CIR pro oblast NIR (Near Infrared)
Tyto vlákna se vyrábějí z halogenidových skel. Přenášejí záření mezi spektrem křemičitých skel a polykrystalických vláken. Využití nacházejí v laboratořích a v průmyslu.

## Slide 7
IR optická vlákna
Cvičení:
Uveď alespoň dva příklady použití.

## Slide 8
IR optická vlákna
Cvičení:
Uveď alespoň dva příklady použití.
Laserový přenos informací, infračervené zobrazovací zařízení.

## Slide 9
IR optická vlákna
Cvičení:
Uveď alespoň dva příklady použití.
Laserový přenos informací, infračervené zobrazovací zařízení
Jaký materiál se používá při výrobě vláken pro oblast NIR?

## Slide 10
IR optická vlákna
Cvičení:
Uveď alespoň dva příklady použití IR vlákna.
Laserový přenos informací, infračervené zobrazovací zařízení
Jaký materiál se používá při výrobě vláken pro oblast NIR?
Používají se halogenidová skla.

## Slide 11
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.