## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_285
NÁZEV VM | Optika/Šířka pásma
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, šířka pásma, záření
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to šířka pásma u optických vláken, jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci řeší početní úlohy k tématu šířka pásma optického vlákna.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Šířka pásma optického vlákna
Udává nejvyšší kmitočet signálu, který může být vláknem spolehlivě přenesen na vzdálenost jednoho kilometru bez nadměrného zkreslení. Šířka pásma je udávána v jednotkách MHz.km. Závisí na konstrukčním uspořádání, na materiálu, ze kterého je optické vlákno vyrobeno a na vlnové délce optického signálu. Právě vlnová délka má na šířku pásma obrovský vliv a s vlnovou délkou optického signálu se mění také útlum optického vlákna. Například vlákno, které má na vlnové délce 850 nm šířku pásma 160 Mhz.km, může mít na vlnové délce 1300 nm šířku pásma 500 MHz.km

## Slide 5
Šířka pásma optického vlákna
Příklad významu parametru MHz.km :
Na optickém kabelu je výrobcem udávána šířka pásma 400 MHz.km. Šířka pásma přenášeného optického signálu je 200 MHz. To znamená, že tento optický signál můžeme uvedeným vláknem spolehlivě přenést na vzdálenost
400 MHz : 200 MHz = 2 km

## Slide 6
Šířka pásma optického vlákna
Kdybychom chtěli tímto vláknem přenést optický signál o kmitočtu 800 MHz, změnila by se vzdálenost spolehlivého přenosu následovně
400 MHz : 800 MHz = 0,5 km

## Slide 7
Šířka pásma optického vlákna
Pokud bychom přenášeli optický signál na vzdálenost 400 m, může být kmitočet přenášeného optického signálu
400 MHz : 0,4 km = 1000 MHz

## Slide 8
Šířka pásma optického vlákna
Cvičení:
Optickým vláknem s udávanou šířkou pásma 800 MHz potřebujeme přenést signál o kmitočtu 200 MHz. Jaká bude maximální vzdálenost přenosu, aby byla zajištěna spolehlivost přenosu?

## Slide 9
Šířka pásma optického vlákna
Cvičení:
Optickým vláknem s udávanou šířkou pásma 600 MHz potřebujeme přenést signál o kmitočtu 150 MHz. Jaká bude maximální vzdálenost přenosu, aby byla zajištěna spolehlivost přenosu?
Řešení:
600 MHz : 150 MHz = 4 km

## Slide 10
Šířka pásma optického vlákna
Cvičení:
Na vzdálenost 3km je potřeba přenést optický signál o kmitočtu 250 MHz. Optický kabel o jaké minimální šířce pásma musíme použít, aby byl zajištěn spolehlivý přenos?

## Slide 11
Šířka pásma optického vlákna
Cvičení:
Na vzdálenost 3km je potřeba přenést optický signál o kmitočtu 250 MHz. Optický kabel o jaké minimální šířce pásma musíme použít, aby byl zajištěn spolehlivý přenos?
Řešení:
250 MHz x 3 km = 750 MHz

## Slide 12
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.