## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_291
NÁZEV VM | Optika/Parametr MFD
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, MFD parametr, útlum
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to parametr MFD jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu parametr MFD, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura NA
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Parametr MFD
Parametr MFD (Mode Field Diameter) se u jednovidových vláken udává místo průměru jádra optického vlákna. Paprsek se u jednovidových vláken šíři nejen uvnitř jádra, ale částečně také v jeho plášti, což znamená, že MFD je vždy větší než průměr vlákna. Je to vzdálenost mezi dvěma body v Gaussově křivce jak je znázorněno na obrázku.

## Slide 5
Parametr MFD
MFD je konstanta udávající šířku, ve které je intenzita přenášeného záření větší nebo rovna 0,135 z maximální intenzity záření. Mfd má velký význam při výpočtu útlumu vlákna. Jestliže se spojují dvě jednovidová vlákna s různými parametry MFD dochází na optické trase k útlumu.

## Slide 6
Parametr MFD
Cvičení:
U kterého typu optického vlákna se udává parametr MFD?

## Slide 7
Parametr MFD
Cvičení:
U kterého typu optického vlákna se udává parametr MFD?
Parametr MFD se udává u jednovidových optických vláken.

## Slide 8
Parametr MFD
Cvičení:
U kterého typu optického vlákna se udává parametr MFD?
Parametr MFD se udává u jednovidových optických vláken.
Co nám parametr MFD nahrazuje a proč?

## Slide 9
Parametr MFD
Cvičení:
U kterého typu optického vlákna se udává parametr MFD?
Parametr MFD se udává u jednovidových optických vláken.
Co nám parametr MFD nahrazuje a proč?
Parametr MFD nahrazuje informaci o průměru jádra vlákna, protože se u jednovidových vláken šíří optické záření nejen v jádru vlákna, ale z části také v jeho plášti.

## Slide 10
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.