## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_287
NÁZEV VM | Optika/Numerická apertura
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, přenos, numerická apertura
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to numerická apertura jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu numerická apertura, definují matematický vztah pro výpočet numerické apertury. Po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura NA
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Numerická apertura
Numerická apertura je bezrozměrnou veličinou a značí se zkratkou NA. Udává nám největší možný úhel, pod kterým může optický paprsek vstupovat do vlákna, aniž by byl jeho přenos vláknem jakkoli narušen. Matematicky je numerická apertura rovna sinusu maximálního úhlu, pod kterým se bude paprsek vláknem šířit od začátku vlákna až k jeho konci. Optické paprsky vstupující do optického vlákna pod větším úhlem, se šířit vláknem nebudou. Paprsek se na rozhraní jádro-plášť neodrazí, ale projde do pláště.

## Slide 5
Numerická apertura
NA = sinθ =
je index lomu materiálu jádra
je index lomu materiálu pláště

## Slide 6
Numerická apertura
Cvičení:
Definuj parametr numerická apertura NA v oblasti optických vláken.

## Slide 7
Numerická apertura
Cvičení:
Definuj parametr numerická apertura NA v oblasti optických vláken.
Řešení:
Udává nám největší možný úhel, pod kterým může optický paprsek vstupovat do vlákna, aniž by byl jeho přenos vláknem jakkoli narušen.

## Slide 8
Numerická apertura
Cvičení:
Definuj matematickou rovnici pro výpočet numerické apertury NA.

## Slide 9
Numerická apertura
Cvičení:
Definuj matematickou rovnici pro výpočet numerické apertury NA.
Řešení:
NA = sinθ =

## Slide 10
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.