## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_284
NÁZEV VM | Optika/Mnohovidová vlákna
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, mnohovidové vlákno, index lomu
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to mnohovidové optické vlákno.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu mnohovidové optické vlákno, kreslí mnohovidové optické vlákno v řezu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Mnohovidová vlákna
Od jednovidových vláken se mnohovidová liší podstatně větším průměrem jádra. Vyrábějí se skleněná nebo plastová s průměry jader 50 µm až 2000 µm. Používají se na kratší vzdálenosti (rozvody v budovách). Díky větším průměrům jádra je jejich výrobní cena nižší než u jednovidových vláken, snadněji se s nimi manipuluje při spojování vláken, připojováním ke světelným zdrojům atd. Rozeznáváme dva typy mnohovidových vláken podle způsobu vedení optického paprsku, konkrétně indexu lomu na přechodu mezi jádrem a pláštěm.

## Slide 4
Mnohovidová vlákna

## Slide 5
Mnohovidová vlákna
Mnohovidová vlákna:
Se skokovou změnou indexu lomu
S gradientní (postupnou) změnou indexu lomu

## Slide 6
Mnohovidová vlákna
Jádro se skokovou změnou indexu lomu
Na rozhraní jádra a pláště dochází k ostrému lomu a paprsky se tak šíří po různých drahách. Přímý paprsek neboli paprsek o nejnižším vidu vykoná nejkratší dráhu. Paprsek , který má úhel odrazu na úrovni mezního úhlu, tedy paprsek s nejvyšším videm vykoná nejdelší dráhu. Jelikož paprsky o různých drahách nedorazí na konec vlákna ve stejném časovém okamžiku, ale postupně, dochází ve vlákně k jevu zvaném disperze.

## Slide 7
Mnohovidová vlákna
Jádro se skokovou změnou indexu lomu

## Slide 8
Mnohovidová vlákna
Jádro s gradientní změnou indexu lomu
U tohoto typu mnohovidového vlákna dochází k plynulé změně drah paprsků. V prostředí s nižším indexem lomu se optické záření šíří rychleji než v prostředí s vyšším indexem lomu. Optické paprsky šířící se blíže plášti, kde má index lomu menší hodnotu, mají větší rychlost a celková doba jejich šíření vláknem se jen málo liší od doby šíření přímého paprsku. Oproti vláknu se skokovou změnou indexu lomu tak dochází k podstatnému zmenšení disperze.

## Slide 9
Mnohovidová vlákna
Jádro s gradientní změnou indexu lomu

## Slide 10
Mnohovidová vlákna
1. jádro ( ϕ=˙60μm÷80μm)
2. plášť (ϕ=125μm)
3. primární ochrana (ϕ=250μm)

## Slide 11
Cvičení:
Jaké rozeznáváme typy mnohovidových optických vláken?

## Slide 12
Cvičení:
Jaké rozeznáváme typy mnohovidových optických vláken? Jsou to vlákna s jádrem se skokovou změnou indexu lomu a vlákna s jádrem s gradientní změnou indexu lomu.

## Slide 13
Cvičení:
Jaké rozeznáváme typy mnohovidových optických vláken? Jsou to vlákna s jádrem se skokovou změnou indexu lomu a vlákna s jádrem s gradientní změnou indexu lomu.
Nakresli řez mnohovidového vlákna s gradientní změnou indexu lomu a zakresli dráhu šíření optického paprsku tímto vláknem?

## Slide 14
Cvičení:
Jaké rozeznáváme typy mnohovidových optických vláken? Jsou to vlákna s jádrem se skokovou změnou indexu lomu a vlákna s jádrem s gradientní změnou indexu lomu.
Nakresli řez mnohovidového vlákna s gradientní změnou indexu lomu a zakresli dráhu šíření optického paprsku tímto vláknem?

## Slide 15
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.