## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_300
NÁZEV VM | Optika/Optické sítě
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Leden 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, PON, GPON, sítě
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál seznamuje žáky s možnostmi vytvoření optické sítě s názorným popisem sítě PON a GPON.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu optické sítě, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Optické sítě
Pasivní optická síť PON (Passive Optical Network) je jednou z nejpoužívanějších optických sítí. Název pasívní vyplývá z použití technologií, kdy mezi ústřednou a zákazníkem není nutno používat žádné aktivně napájené prvky. Dochází tak k úspoře při budování takovéto sítě.

## Slide 4
Optické sítě
Pasivní optické sítě se skládají z několika prvků:
Optická distribuční síť ODN
Optické linkové zakončení OLT
Optická síťová jednotka ONU
Optický síťový zakončovač ONT

## Slide 5
Optické sítě
Optická distribuční síť ODN
Jsou to vlákna, síťové prvky, vlnové filtry, konektory a další prostředky potřebné pro přenos mezi síťovými zakončeními.
Optické linkové zakončení OLT
Jedná se o zařízení sloužící k zakončení linky u poskytovatele internetového připojení. Provádí konverzi elektrického signálu na optický a opačně. Zároveň zajišťuje multiplexování a demultiplexování signálu, který je vláknem přenášen.

## Slide 6
Optické sítě
Optická síťová jednotka ONU
Toto zařízení zakončuje pasivní optickou přístupovou síť u zákazníka a zaručuje převod signálu mezi domácí sítí koncových zákazníků a přístupovou sítí.
Optický síťový zakončovač ONT
Jedná se o speciální typ ONU, zprostředkovávající služby specificky pro jednoho zákazníka.

## Slide 7
Optické sítě
Příklad řešení optické sítě PON

## Slide 8
Optické sítě
GPON standard je typ pasivní optické sítě typu, která umožňuje po jednom optickém vlákně přenos 2,44Gbps na účastníka a 1,25Gbps od účastníka. Topologií distribuční sítě GPON je rozvětvená stromová struktura. Přípojky jsou označovány jako FTTx a specifikují bod ve kterém je ukončen přenos optickým vláknem a dále pokračuje metalické vedení pro připojení koncového uživatele.

## Slide 9
Optické sítě
FTTh – vlákno až do domu uživatele
FTTb – vlákno zavedené do sklepa nebo na okraj budovy, například v panelových domech
FTTc – optický kabel je ukončen ve venkovním rozvaděči a je takto schopen pokrýt stovky zákazníků
FTTn – tato topologie pokrývá největší počet zákazníků

## Slide 10
Optické sítě
Topologie GPON

## Slide 11
Optické sítě
Cvičení:
Co je to síťová jednotka ONU?

## Slide 12
Optické sítě
Cvičení:
Co je to síťová jednotka ONU?
Je to zařízení ukončující pasivní optickou přístupovou síť u zákazníka a zaručuje převod signálu mezi domácí sítí koncových zákazníků a přístupovou sítí.

## Slide 13
Optické sítě
Cvičení:
Co je to síťová jednotka ONU?
Je to zařízení ukončující pasivní optickou přístupovou síť u zákazníka a zaručuje převod signálu mezi domácí sítí koncových zákazníků a přístupovou sítí.
Proč je optická síť PON nazývána pasivní?

## Slide 14
Optické sítě
Cvičení:
Co je to síťová jednotka ONU?
Je to zařízení ukončující pasivní optickou přístupovou síť u zákazníka a zaručuje převod signálu mezi domácí sítí koncových zákazníků a přístupovou sítí.
Proč je optická síť PON nazývána pasivní?
Protože mezi ústřednou a zákazníkem není nutno používat žádné aktivně napájené prvky.

## Slide 15
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.