## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_293
NÁZEV VM | Optika/Optická vlákna HCS a PCS
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Leden 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, přenos, HCS, PCS
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál seznamuje žáky s optickými vlákny typu HCS a PCS, jejich rozdíly a vlastnostmi.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu optická vlákna HCS, PCS. Do obrázku vlákna HCS doplňují popis jednotlivých částí vlákna po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď a popis částí HCS vlákna.

## Slide 3
Optická vlákna HCS a PCS
Vlákna HCS (Hard Clad Silica) jsou vlákna se skleněným jádrem a pláštěm ze speciálního plastu. Vlákna PCS (Plasic Clad Silica) mají obdobné uspořádání jako vlákna HCS s tím rozdílem, že je plášť PCS vláken vyroben ze silikonové pryskyřice.

## Slide 4
Optická vlákna HCS a PCS
Vlákno HCS

## Slide 5
Optická vlákna HCS a PCS
Vlákno PCS

## Slide 6
Optická vlákna HCS a PCS
Vlastnosti HCS a PCS vláken
Velká pevnost vlákna
Velká numerická apertura
Lepší přenos v oblasti UV a IR
Velký poměr průměr jádra/průměr pláště

## Slide 7
Optická vlákna HCS a PCS
Oblast použití
Průmysl a automatizace
Medicína
Využití převážně s laserovou aplikací
Slouží k přenosům dat na kratší vzdálenosti

## Slide 8
Optická vlákna HCS a PCS
Cvičení:
Do obrázku doplňte popis skladby jednotlivých částí HCS optického vlákna.

## Slide 9
Optická vlákna HCS a PCS
Cvičení:
Do obrázku doplňte popis skladby jednotlivých částí HCS optického vlákna.

## Slide 10
Optická vlákna HCS a PCS
Cvičení:
Jaký je rozdíl mezi vlákny HCS a PCS?

## Slide 11
Optická vlákna HCS a PCS
Cvičení:
Jaký je rozdíl mezi vlákny HCS a PCS?
Rozdíl je v plášti vlákna, kde u vlákna PCS je plášť tvořen silikonovou pryskyřicí.

## Slide 12
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.