## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_286
NÁZEV VM | Optika/Disperze
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, parametry, disperze
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to disperze jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu disperze, kreslí průběh paprsků optického záření v mnohovidovém vláknu. Po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura NA
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Disperze
Disperze je příčinou zkreslení optického signálu na konci optického vlákna, vlivem lomu signálu v optickém prostředí.
Disperzi můžeme rozdělit na:
vidovou disperzi
chromatickou disperzi

## Slide 5
Disperze
Vidová disperze
Uplatňuje se v mnohavidových vláknech a je způsobená rozdílnou délkou drah jednotlivých optických paprsků ve vlákně, čímž se liší i časové okamžiky dosažení konce vlákna ( obr. 1 ). Od vstupního impulzu se výstupní impulz jednotlivých paprsků liší svým tvarem a také velikosti amplitudy ( obr.2 ).

## Slide 6
Disperze

## Slide 7
Disperze
Vidová disperze se projevuje především při přenosu optických signálu na delší vzdálenosti a omezuje tak i počet impulzů, které mohou být vyslány za určitou časovou jednotku. Zároveň omezuje mezní šířku pásma , přenosovou rychlost a vzdálenost, na kterou jsou optické signály přenášeny. U jednovidových vláken se vidová disperze neprojevuje.

## Slide 8
Disperze
Chromatická disperze
Zdroje optického signálu nejsou ideálně monochromatické, jelikož se optické záření skládá z určitého spektra vlnových délek. Složky tohoto spektra mají ve vláknu různé rychlosti šíření a s vlnovou délkou se mění i index lomu. Díky tomu dorazí jednotlivé spektrální složky na konec vlákna v různých časových okamžicích, jsou vzájemně časově posunuté a mají tak jiný průběh než na začátku optického vlákna ( obr.3 ).

## Slide 9
Disperze
Jelikož disperze omezuje šířku pásma vlákna, vzniká tím omezení z hlediska vzdálenosti, na kterou můžeme data přenášet.

## Slide 10
Disperze
Cvičení:
Jaké jsou dva nejběžnější typy disperze u optických vláken.

## Slide 11
Disperze
Cvičení:
Jaké jsou dva nejběžnější typy disperze u optických vláken.
Řešení:
Je to disperze vidová a chromatická.

## Slide 12
Disperze
Cvičení:
Nakresli průběh drah paprsků v mnohavidovém vláknu a vysvětli čím je způsobená vidová disperze .

## Slide 13
Disperze
Cvičení:
Nakresli průběh drah paprsků v mnohavidovém vláknu a vysvětli čím je způsobená vidová disperze .
Řešení:
Vidová disperze je způsobená rozdílnou délkou drah jednotlivých optických paprsků ve vlákně, čímž se liší i časové okamžiky dosažení konce vlákna.

## Slide 14
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.