## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_289
NÁZEV VM | Optika/Minimální poloměr ohybu
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, přenos, poloměr ohybu
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to poloměr ohybu, jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu poloměr ohybu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura NA
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Minimální poloměr ohybu
Minimální poloměr ohybu optického vlákna je nejmenší ohyb, který můžeme při manipulaci a instalaci vlákna provést. Tento ohyb závisí na průměru vlákna a na materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno. U vláken, která mají větší průměr, je poloměr ohybu větší než u vláken s menším průměrem.

## Slide 5
Minimální poloměr ohybu
Skleněná optická vlákna mají větší poloměr ohybu než vlákna vyrobená z plastu. Při instalaci a manipulaci je třeba řídit se specifikacemi výrobce optického vlákna. U optického kabelu je odolnost vyšší než u kabelu metalického, ale jedná se stále o materiál ze skla. Je třeba zabránit překroucení kabelu při odvíjení z cívky, kdy může nejčastěji dojít k poškození vlákna.

## Slide 6
Minimální poloměr ohybu
Krátkodobě by neměl být poloměr ohybu menší než stonásobek poloměru vlákna. Při instalaci by pak neměl být poloměr ohybu menší než dvou set až šesti set násobek poloměru vlákna.
Špatně
Správně

## Slide 7
Minimální poloměr ohybu
Manipulace s optickým kabelem při namotávání již rozvinutého kabelu
Špatně
Správně

## Slide 8
Minimální poloměr ohybu
Cvičení:
Co je to minimální poloměr ohybu optického vlákna?

## Slide 9
Minimální poloměr ohybu
Cvičení:
Co je to minimální poloměr ohybu optického vlákna?
Minimální poloměr ohybu optického vlákna je nejmenší ohyb, který můžeme při manipulaci a instalaci vlákna provést.

## Slide 10
Minimální poloměr ohybu
Cvičení:
Co je to minimální poloměr ohybu optického vlákna?
Minimální poloměr ohybu optického vlákna je nejmenší ohyb, který můžeme při manipulaci a instalaci vlákna provést.
Větší poloměr ohybu má skleněné nebo plastové vlákno?

## Slide 11
Minimální poloměr ohybu
Cvičení:
Co je to minimální poloměr ohybu optického vlákna?
Minimální poloměr ohybu optického vlákna je nejmenší ohyb, který můžeme při manipulaci a instalaci vlákna provést.
Větší poloměr ohybu má skleněné nebo plastové vlákno?
Skleněné vlákno má větší poloměr ohybu než plastové.

## Slide 12
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.