## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_283
NÁZEV VM | Optika/Jednovidová vlákna
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, jednovidové vlákno, index lomu
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to jednovidové optické vlákno.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu jednovidové optické vlákno, kreslí jednovidové optické vlákno v řezu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď a obrázek optického vlákna.

## Slide 3
Jednovidová vlákna
Jednovidová vlákna přenášejí pouze jeden světelný paprsek neboli vid. Využívají se pro přenos informací na velké vzdálenosti (mezi městy, státy, kontinenty). Schopnosti vést jediný světelný paprsek bez odrazů se dosahuje díky velmi malému průměru jádra (jednotky mikrometrů). Světelný paprsek se vláknem šíří ve směru jeho osy bez odrazů. Průměr jádra pro rozsah vlnových délek optického záření od 300 nm do 1600 nm je asi 4 až 10 µm. Znamená to tedy, že je průřez jádra závislý na vlnové délce světelného paprsku. Materiálem pro výrobu jednovidových vláken je sklo s vhodnými příměsemi.

## Slide 4
Jednovidová vlákna

## Slide 5
Jednovidová vlákna
Jednovidové vlákno

## Slide 6
Jednovidová vlákna
Hlavní vlastnosti:
Velmi malý útlum
Velká šířka přenášeného pásma
Zdrojem optického záření je většinou laserová dioda
Neprojevuje se u nich vidová disperze
Jednovidovými vlákny lze současně přenášet velké množství informací na velké vzdálenosti

## Slide 7
Jednovidová vlákna
Jednovidová vlákna jsou vyráběná ve dvou provedeních:
Standartní provedení
Polarizační provedení

## Slide 8
Jednovidová vlákna
Jednovidové vlákno – struktura 1. Core (jádro) 8 µm 2. Cladding (plášť) 125 µm 3. Buffer (ochranná vrstva) 250 µm 4. Jacket (obal) 400 µm

## Slide 9
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Co to znamená, že je vlákno jednovidové?

## Slide 10
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Co to znamená, že je vlákno jednovidové?
Jednovidové optické vlákno je vlákno, které ve svém jádru přenáší pouze jeden světelný paprsek.

## Slide 11
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Co to znamená, že je vlákno jednovidové?
Jednovidové optické vlákno je vlákno, které ve svém jádru přenáší pouze jeden světelný paprsek.
Nakresli optické vlákno v řezu a popiš jeho části.

## Slide 12
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Co to znamená, že je vlákno jednovidové?
Jednovidové optické vlákno je vlákno, které ve svém jádru přenáší pouze jeden světelný paprsek.
Nakresli jednovidové optické vlákno v řezu a popiš jeho části.

## Slide 13
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.