## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_299
NÁZEV VM | Optika/Svařování optických vláken
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Leden 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, svařování,spojky
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál seznamuje žáky s možnostmi spojování optických vláken se zaměřením především na svařování vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci doplňují popis jednotlivých částí svářečky optických vláken, po kliknutí se objeví správný popis.

## Slide 3
Svařování optických vláken
Spojení optických vláken se provádí:
Svařováním
Pomocí mechanických optických spojek
Pomocí optických konektorů
Optický konektor
Mechanická optická spojka

## Slide 4
Svařování optických vláken
Nejčastějším způsobem spojování optických vláken je svařování. To se provádí pomocí speciálních zařízení – svářeček optických kabelů. Svařování vláken je složitým a přesným procesem, při kterém dochází k pevnému spojení dvou optických vláken stejného průměru.

## Slide 5
Svařování optických vláken
Při svařování vláken je třeba dodržet určité podmínky
Svařovaná vlákna je potřeba co nejpřesněji kolmo zaříznout
Místo, kde bude svár prováděn a čelní strana vlákna musí být naprosto čistá
Průměr svařovaných jader vlákna musí být stejný
Je třeba dodržet stanovenou teplotu a čas svařování

## Slide 6
Svařování optických vláken

## Slide 7
Svařování optických vláken
Při správném provedení sváru je útlum ve spoji minimální, svár je však značně náchylný k mechanickému poškození a zároveň je třeba zvýšit odolnost sváru před působením okolních vlivů. K tomu se používají speciální smršťovací trubičky. Ty musí být na vlákno navlečeny ještě před zahájením svařování. Svářečky jsou plně automatické, snímají místa vláken kde bude svařování probíhat a obraz přenášejí na LCD panel. Provedou čištění konců vláken a přiblíží je k sobě na vzdálenost svařování. Mezi elektrodami svářečky dojde k zapálení výboje a svaření vláken.

## Slide 8
Svařování optických vláken
Cvičení:
Na obrázku svářečky optických vláken doplň popis jednotlivých částí.

## Slide 9
Svařování optických vláken
Cvičení:
Na obrázku svářečky optických vláken doplň popis jednotlivých částí.

## Slide 10
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.