## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_292
NÁZEV VM | Optika/Mnohovidová skleněná vlákna
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Leden 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, přenos, skleněná vlákna
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje princip přenosu optického signálu mnohovidovými skleněnými vlákny.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu mnohovidová skleněná vlákna, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Mnohovidová skleněná vlákna
Skleněná vlákna mají mnohem menší útlum než ostatní materiály používané k výrobě optických vláken. Běžné rozměry vláken pro přenos dat jsou 50/125 μm a 62,5/125 μm. Vyrábí se také vlákna s většími průměry ovšem nejsou příliš běžná.

## Slide 4
Mnohovidová skleněná vlákna
Skleněná optická vlákna jsou téměř vždy vyrobená z křemene, ale pro větší vlnové délky jsou používány např. chalkogenní skla. Výroba skleněného vlákna je technologicky náročný a proto velni nákladný proces.

## Slide 5
Mnohovidová skleněná vlákna
Křemenné sklo má i při teplotách kolem 2000°C vysokou viskozitu, takže jeho vytažení do tenkého vlákna teoreticky není složité. V praxi je ovšem proces tažení vlákna velmi náročný, protože je potřeba ho řídit tak, aby vlákno mělo po celé délce zcela konstantní parametry, zejména tloušťku. Proces tažení využívá zemskou gravitací. Vlákno je tedy z preformy taženo směrem dolů, a protože je potřeba, aby vychladlo bez jakéhokoliv ohybu, musí být stolice pro jeho tažení poměrně vysoká. Obvykle prochází několika patry výrobních prostor.

## Slide 6
Mnohovidová skleněná vlákna
Proces tažení skleněného
optického vlákna

## Slide 7
Cvičení:
Jaké jsou běžné rozměry skleněných optických vláken?
Mnohovidová skleněná vlákna

## Slide 8
Cvičení:
Jaké jsou běžné rozměry skleněných optických vláken? Jsou to rozměry 50/125 μm a 62,5/125 μm.
Mnohovidová skleněná vlákna

## Slide 9
Cvičení:
Jaké jsou běžné rozměry skleněných optických vláken? Jsou to rozměry 50/125 μm a 62,5/125 μm.
Jaký materiál se nejčastěji používá k výrobě skleněných optických vláken?
Mnohovidová skleněná vlákna

## Slide 10
Cvičení:
Jaké jsou běžné rozměry skleněných optických vláken? Jsou to rozměry 50/125 μm a 62,5/125 μm.
Jaký materiál se nejčastěji používá k výrobě skleněných optických vláken?
Skleněná optická vlákna jsou nejčastěji vzráběná z křemene.
Mnohovidová skleněná vlákna

## Slide 11
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.