## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_290
NÁZEV VM | Optika/Obsah OH-
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, ionty OH-
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to obsah iontů OH- v optickém vláknu jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci řeší úkoly a odpovídají na specifické otázky k tématu obsah iontů OH-, po kliknutí si mohou správná řešení a odpovědi zobrazit.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura NA
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Obsah OH-
V průběhu výroby optického vlákna zůstává ve vláknu zbytková vlhkost ve formě iontů OH-, které při určitých vlnových délkách ovlivňují útlum vlákna. Optická vlákna jsou na vlhkost extrémně citlivá. OH- ionty ve vlákně způsobují mikrotrhliny. Díky těmto mikrotrhlinám jsou materiály ze skla náchylnější k praskání. Optická vlákna jsou vyráběná s malým nebo naopak velkým obsahem iontů OH- .

## Slide 5
Obsah OH-
Optická vlákna s malým obsahem OH-
Tato vlákna se používají především v aplikacích, kde je pro přenos optického signálu použit zdroj v blízkosti infračervené oblasti.
Optická vlákna s velkým obsahem OH-
Používají se v aplikacích se zdroji optického signálu v ultrafialové a viditelné oblasti

## Slide 6
Obsah OH-
Závislost obsahu OH- iontu na vlnové délce

## Slide 7
Obsah OH-
Cvičení:
Co jsou to OH- ionty?

## Slide 8
Obsah OH-
Cvičení:
Co jsou to OH- ionty?
OH- ionty zůstávají v optickém vláknu díky zbytkové vlhkosti při výrobě optického vlákna a podílejí se na větším útlumu vlákna při určitých vlnových délkách přenášeného signálu.

## Slide 9
Obsah OH-
Cvičení:
Co jsou to OH- ionty?
OH- ionty zůstávají v optickém vláknu díky zbytkové vlhkosti při výrobě optického vlákna a podílejí se na větším útlumu vlákna při určitých vlnových délkách přenášeného signálu.
Z grafu závislosti OH- iontů na vlnové délce urči, při jaké vlnové délce je útlum optického vlákna největší.

## Slide 10
Obsah OH-
Cvičení:
Co jsou to OH- ionty?
OH- ionty zůstávají v optickém vláknu díky zbytkové vlhkosti při výrobě optického vlákna a podílejí se na větším útlumu vlákna při určitých vlnových délkách přenášeného signálu.
Z grafu závislosti OH- iontů na vlnové délce urči, při jaké vlnové délce je útlum optického vlákna největší.
Největší útlum vlákna vzniká při vlnové délce okolo 1400 nm.

## Slide 11
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.