## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_282
NÁZEV VM | Optika/Princip přenosu signálu
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, přenos, index lomu, odraz
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje jakým způsobem probíhá přenos signálu optickým vláknem.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu principu přenosu signálu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Princip přenosu optickým vláknem
Pro přenos optického záření se využívá zákona o lomu a odrazu optického záření na styku dvou prostředí. Při vhodně voleném úhlu dopadu paprsku na plášť optického vlákna dochází k odrazům a nikoli k lomu záření, čímž je světelný paprsek veden optickým prostředím – vzniká světlovod. Vnitřní část vlákna se nazývá jádro, okolo jádra je plášť a primární ochrana. V datových sítích pro krátké vzdálenosti, např. uvnitř budov se používají mnohavidová optická vlákna, kdežto v telekomunikačních sítích se používají převážně vlákna jednovidová, určená pro vzdálenosti delší .

## Slide 4
Princip přenosu optickým vláknem
Index lomu
Vyjadřuje změnu rychlosti šíření světla při přechodu mezi různým prostředím. K nejrychlejšímu pohybu světla dochází ve vakuu kde se udává rychlost světla asi 300 miliónu metrů za sekundu. Index lomu udává poměr rychlosti světla ve vakuu vzhledem k rychlosti světla v hmotném prostředí. Hodnota indexu lomu optického pláště je 1,46. Jádro má hodnotu indexu lomu 1,48. Světlo se v daném prostředí pohybuje tím pomaleji, čím vyšší je hodnota indexu lomu tohoto prostředí.

## Slide 5
Princip přenosu optickým vláknem
Totální odraz
K udržení světla v jádru se využívá efektu totálního odrazu, ke kterému dochází při dopadu světla na rozhraní pod šikmým úhlem větším, než je mezní úhel. Pouze světlo, které vstoupí do optického vlákna v určitém rozsahu úhlů se může šířit bez porušení. Tento rozsah úhlů se nazývá vstupní kužel vlákna.

## Slide 6
Princip přenosu optickým vláknem

## Slide 7
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Jaké jsou dva nejpoužívanější typy optických vláken?

## Slide 8
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Jaké jsou dva nejpoužívanější typy optických vláken? Jsou to vlákna mnohavidová pro kratší vzdálenosti a vlákna jednovidová používaná na delší vzdálenosti.

## Slide 9
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Jaké jsou dva nejpoužívanější typy optických vláken? Jsou to vlákna mnohavidová pro kratší vzdálenosti a vlákna jednovidová používaná na delší vzdálenosti.
Co nám udává index lomu u optického vlákna?

## Slide 10
Princip přenosu optickým vláknem
Cvičení:
Jaké jsou dva nejpoužívanější typy optických vláken? Jsou to vlákna mnohavidová pro kratší vzdálenosti a vlákna jednovidová používaná na delší vzdálenosti.
Co nám udává index lomu u optického vlákna? Udává nám poměr rychlosti světla ve vakuu a rychlosti světla v hmotném prostředí.

## Slide 11
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.