## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_288
NÁZEV VM | Optika/Útlum
AUTOR | Tomáš Nevřela
DATUM VYTVOŘENÍ | Prosinec 2013
ROČNÍK | 3. a 4. ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – optické vlákno, přenos, útlum
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co je to útlum jako jeden z parametrů optických vláken.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu útlum, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Hlavní parametry optických vláken
Základní parametry:
Šířka pásma
Disperze
Numerická apertura NA
Útlum
Minimální poloměr ohybu
Obsah OH-
U jednovidových vláken obsah MFD

## Slide 4
Útlum
Útlum v optickém vláknu je udáván v dB/km a je měřítkem ztrát optické energie ve vlákně. Výkon optického signálu v optickém vláknu postupně klesá se vzdálenosti od zdroje signálu. Útlum je definován jako poměr vstupního světelného výkonu P1 a výstupního světelného výkonu P2 .
Matematicky lze vyjádřit vztahem:
útlum = b = 10 . log [ dB; W, W ]

## Slide 5
Útlum
Měrný útlum α je útlum na 1 km délky vlákna. Získáme jej, když útlum podělíme délkou vlákna .
Matematicky lze vyjádřit vztahem:
α = = . 10 . log [dB⋅km−1 ; dB, km]

## Slide 6
Útlum
Hlavní příčinou útlumu optického signálu ve vláknu je absorpce a rozptyl optických paprsků.
Ztráty vznikají:
přímo v materiálu vlákna
na rozhraní prostředí vlákna
při spojování vláken
na mikroohybech a makroohybech vlákna

## Slide 7
Útlum
Ztráty v materiálu vlákna
Materiálová absorpce představuje ztráty, které souvisí s materiálem vlákna a s procesem jeho výroby, během které se do vlákna dostávají molekuly nečistot a ty pak pohlcují části optického záření.
Vlastní absorpce je způsobena interakcí procházejícího světla se základními stavebními atomy optického vlákna.
Největší nevlastní absorpci mají na svědomí vodní ionty (OH). Příměs OH iontů ve skle vytváří mikrotrhliny, které na určitých vlnových délkách způsobují pohlcení záření.

## Slide 8
Útlum
Rayleighův rozptyl vzniká jako důsledek elastických kolizí mezi procházejícím optickým zářením a molekulami hmoty jádra optického vlákna.
Ztráty při ohybu vlákna
Jestliže je optické vlákno mechanicky namáháno ohybem, dochází ke změně úhlu dopadu a odrazu přenášeného signálu. Může tak dojít k překročení mezního úhlu odrazu a paprsek se nevrátí do jádra, ale zanikne průchodem do pláště.

## Slide 9
Útlum

## Slide 10
Útlum
Cvičení:
Jakým matematickým vztahem je možné vyjádřit útlum?

## Slide 11
Útlum
Cvičení:
Jakým matematickým vztahem je možné vyjádřit útlum?
útlum = b = 10 . log [ dB; W, W ]

## Slide 12
Útlum
Cvičení:
Jakým matematickým vztahem je možné vyjádřit útlum?
útlum = b = 10 . log [ dB; W, W ]
Kde dochází k největším ztrátám signálu v optickém vláknu?

## Slide 13
Útlum
Cvičení:
Jakým matematickým vztahem je možné vyjádřit útlum?
útlum = b = 10 . log [ dB; W, W ]
Kde dochází k největším ztrátám signálu v optickém vláknu?
V materiálu vlákna, na rozhraní prostředí vlákna, při spojování vláken a v ohybech vlákna.

## Slide 14
Seznam použitých zdrojů
DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. Praha: BEN - technická literatura, 154 s. ISBN 80-730-0184-5.
WILFERT, Otakar. Optoelektronika I. 1. vyd. Brno: PC-DIR, 135 s. ISBN 80-214-0551-1.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika v telekomunikacích. 3. vyd. Brno: VUT, 133 s. ISBN 80-214-0011-0.
FILKA, Miloslav. Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vyd. 1. Brno: Miloslav Filka, 369 s. ISBN 978-80-86785-14-1.