## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_461
NÁZEV VM | PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ POSLEDNÍ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJDŘÍVE SEZNÁMENI SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE. NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT O POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH INFORMUJE OBSAH. INTERAKTIVNÍ ÚLOHY A ZÁVĚREČNÉ OT ÁZKY JSOU ZAŘAZENY JAKO POSLEDNÍ SNÍMEK URČENÝ PRO ŽÁKA.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚLOHA 1
PREZENTACE :
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO
PNEU - MOTORU
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 1
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PVD 1, TAK ABY BYL
PŘÍMO OVLÁDÁN RUČNĚ, PNEUMATICKÝM
VENTILEM 5/2 S ARETACÍ POLOHY RVA 1
RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU
BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY ŠVR 1,
ŠVR 2.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD RUČNÍ TŘÍDĚNÍ DÍLŮ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU

## Slide 6
ÚLOHA 1
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
NOVÉ KOMPONENTY
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
ÚČEL: PŘIVÁDÍ MÉDIUM ZE ZDROJE,
PÁČKOVÉ NEBO OTOČNÉ PROVEDENÍ.
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (5/2)
ÚČEL: RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL
S ARETACÍ POLOHY MONOSTABILNÍ,
PŘIVÁDÍ PRACOVNÍ VZDUCH PRO VÝSUN
PÍSTNICE A ODVÁDÍ NETLAKOVÝ VZDUCH (PŘED PÍSTEM) PŘES TLUMIČE HLUKU (MRKVE) PÁČKOVÉ NEBO OTOČNÉ.
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
ÚČEL: RUČNĚ NASTAVITELNÝ VENTIL
SLOUŽÍ K REGULACI PRŮTOKU VZDUCHU.
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
ÚČEL: PNEU – VÁLEC VYKONÁVÁ PÍSTEM
PŘÍMOČARÝ DVOJČINNÝ PRACOVNÍ POHYB.
STAV MŮŽEME SLEDOVAT INDUKČNÍMI
SENZORY UMÍSTĚNÝMI V MEZNÍCH
ÚVRATÍCH NA TĚLE PNEU – VÁLCE, OBVOD
PÍSTNICE JE PROTO OPATŘEN PERMANENT-
NÍM MAGNETEM A TLUMENÍM.
HVA
ÚLOHA 1
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KONPONENTY
RVA 5/2
ŠVR
PVD

## Slide 7
ÚLOHA 1
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ (PVD 1 ), PNEU – VÁLEC S PERMANENTNÍM
MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU, SE
VSTUPY (4) A (2), (PRO VÝFUK A ZÁFUK PÍSTU OVLÁDÁNÝ IMPULZEM ).
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY (ŠVR 1) A (ŠVR 2), RUČNĚ NASTAVITELNÉ, ( PRO REGULACI RYCHLOSTI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ
PÍSTNICE ).
3/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL 5/2,
S ARETACÍ (RVA 1) (OTOČNÝ NEBO PÁČKOVÝ), SE DVĚMA TLUMIČI HLUKU.
4/ HLAVNÍ VENTIL 3/2 (HVA1 ), ( PÁČKOVÝ, RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE MÉDIA ).
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
HVA 1
ŠVR 1
ŠVR 2
PVD 1
RVA 1
RVA 1

## Slide 8
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ TLAKOVÝ VZDUCH PŘIVÁDÍ HLAVNÍ
PÁČKOVÝ VENTIL (HVA1) K VSTUPU 1
RUČNÍHO VENTILU (RVA1).
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 4 , PRO VÝSUN
(VÝFUK) PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL
(ŠVR 1). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) CESTOU 2- 3 PŘES
TLUMIČE HLUKU (MRKEV) VENTILU (5/2).
ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE
VYSUNUTÁ POLOHA (I.) PRACOVNÍ.
3/ PÍSTNICE VÁLCE JE VYSUNUTA A
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL.
4/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 2)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 , PRO ZÁSUN
(ZÁFUK) PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL
(ŠVR 2). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1) CESTOU 4- 5 PŘES
TLUMIČ HLUKU (MRKEV) VENTILU (5/2).
ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE
ZASUNUTÁ POLOHA (0.) KLIDOVÁ.
5/ PÍSTNICE VÁLCE JE ZASUNUTA,
ALE I PŘI NÁVRATU MŮŽE VYKONÁVÁT
PRACOVNÍ ČÁSTÍ JINÝ ÚKOL.
ÚLOHA 1
ÚLOHA 1
ÚLOHA 1C
ÚLOHA 1
ÚLOHA 1
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVA 1
HVA 1

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.1
1.) PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ (DVOJČINNÝ), PNEU- VÁLEC S PERMANENTNÍM
MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
A.)
B.)
C.)
2.) RUČNÍ PNEU - VENTIL 5/2 BISTABILNÍ S ARETACÍ SE AUTOMATIKY VRACÍ DO VÝCHOZÍ
POLOHY PO PŘEPNUTÍ ? TVRZENÍ .
A.)
B.)
C.)
NEVRACÍ SE
ZAUJME MEZIPOLOHU
AUTOMATICKY SE VRÁTÍ DO VÝCHOZÍ POLOHY
3.) VYSUNUTÍ PÍSTU TÍMTO RUČNÍM PNEU – VENTILEM 5/2 S ARETACÍ (BISTABILNÍM) JE
REALIZOVÁNO VSTUPY A VÝSTUPY?
A.) 5 - 2
B.) 1 - 2
C.) 1 - 4

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA.
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.