## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_475
NÁZEV VM | NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM, TLAČÍTKOVÝMI VENTILY A SNÍMAČI POLOHY PÍSTU.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 15
PREZENTACE :
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU
DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM
TLAČÍTKOVÝMI VENTILY,
A SNÍMAČI POLOHY PÍSTU.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 15
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU,
SENZORY POLOHY A TLAČÍTKY POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC (PVD 1), TAK ABY BYL
OVLÁDÁN BISTABILNÍM PNEU-VENTILEM 5/2, RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU JE OVLÁDÁNO ŠKRTÍCÍMI VENTILY (ŠVR 1)
A (ŠVR 2). OVLÁDÁNÍ VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ MONOSTABILNÍMI PNEU - TLAČÍTKY 3/2 (RVT 1) A (RVT 2) S NÁVRATEM A DÁLE PŘES SENZORY (INDUKČNÍ) VENTILY POLOHY (ISB 1 A (IBS 2). HLAVNÍ ODFUKY PŘES PNEU – VENTIL (SVD 1).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1).
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD UPÍNÁNÍ SVAŘENCŮ VE
SVAŘOVACÍM AUTOMATU.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ŠVR
PVD
ÚLOHA 15
HVA
RVT
ISB
SVD
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 7,10,12
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 4,5,7,10,12,13
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,
13,14
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6,7,8,9,10,12,
13
INDUKČNÍ SENZOR POLOHY
Notes: ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13

## Slide 7
ISB 2
ISB 2
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
SVD 1
ISB 2
ISB 2
RVT 1
RVT 2
HVA 1
ÚLOHA 15
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ (PVD 1), (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU,
S NASTAVENÝMI SENZORY POLOHY (IBS 1)
V ZASUNUTÉ A (ISB 2) VYSUNUTÉ ÚVRATI.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY (ŠVR 1) A (ŠVR2) RUČNĚ NASTAVITELNÉ (PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE).
3/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL (SVD 1) BISTABILNÍ 5/2, VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1- 4, ZÁFUK 1- 2, ODFUK VYSUNUTÍ 2 - 3, ODFUK ZASUNUTÍ 4 - 5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S)14, SIGNÁL ZÁFUKU PRAVÁ (S) 12.
4/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY (RVT 1) A (RVT 2), BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM), S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTILY.
5/ INDUKČNÍ SENZORY POLOHY, 3/2 VENTILY (ISB1) A (ISB 2) JSOU UMÍSTĚNY NA VÁLCI PNEU-MOTORU V ZASUNUTÉ A VYSUNUTÉ ÚVRATI.
6/ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1), (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA .

## Slide 8
ISB 1
ISB 2
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
SVD 1
ISB 2
ISB 1
RVT 1
RVT 2
HVA 1
ÚLOHA 15
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
ZÁCHYT SENZOREM
IBS 1
ZÁCHYT
SENZOREM
IBS 2
V
V
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL ( HVA1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2/ STLAČENÍM RUČNÍHO MONOSTABILNÍHO
VENTILU 3/2 (RVT 1) PŘIVÁDÍ TLAK NA SENZOROVÝ VENTIL 3/2 (ISB 1), TEN JE
SEPNUT V KLIDOVÉ POLOZE (NAJETÍM) PÍSTEM A PŘIVÁDÍ IHNED TLAK NA (SVD1), SELENOIDOVVÝ BISTABILNÍ VENTIL, PRO VÝSUN PÍSTU CESTOU 1- 4, DÁLE PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) A PŘES CESTU 2-3, BISTASTABILNÍHO SELENOIDU 5/2 (SVD 1), PŘES TLUMIČ HLUKU. PÍST JE VYSUNUT,
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL,
POLOHA (1).
3/ NAJETÍM SENZOROVÉHO VENTILU (ISB 2)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 NA BISTABILNÍM
SELENOIDOVÉM VENTILU 5/2 (SVD 1), PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2).
4/ ZASUNUTÍ JE PŘIPRAVENO, ALE DOJDE
K NĚMU AŽ STLAČENÍM TLAČÍTKA (RVT 2).
5/ NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM JE
VEDEN PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1),
CESTOU 4- 5 PŘES TLUMIČ HLUKU SELENOIDU 5/2 (SVD 1) VENTILU. PÍST JE
V ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÁ.

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.15
1.) INDUKČNÍ SENZOR POLOHY ( SNÍMAČ PNEU – VENTIL) JE NA OBRÁZKU ?
2.) INDUKČNÍ SENZOR POLOHY FUNGUJE JAKO PNEU - VENTIL, SNÍMAČ JE NAMONTOVÁN ?
3.) TOUTO ZNAČKOU JE OZNAČOVÁN KOMPONENT ?
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
NA MEZNÍ POLOHY
(ÚVRATĚ) MOTORU
PŘÍMO NA VÁLEC
KDEKOLI MIMO PÍSTNICI MOTORU
A MIMO VÁLEC
PODOBNĚ JAKO
SELENOIDOVÉ VENTILY ZA MONTÁŽNÍ ÚCHYTY
MIMO MOTOR
KYVNÝ PNEU-MOTOR (OTOČEC)
MALÝ ROOTSŮV KOMPRESOR
ROTAČNÍ KOMPRESOR

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.