## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_462
NÁZEV VM | PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ JEDNOČINNÉHO PNEU - MOTORU
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
OBSAH

## Slide 4
ÚLOHA 2
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
JEDNOČINNÉHO
PNEU – MOTORU.
PREZENTACE :
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
JEDNOČINNÉHO PNEU – MOTORU
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE MONOSTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PJV 1 TAK, ABY BYL
PŘÍMO OVLÁDÁN RUČNĚ, PNEUMATICKÝM
VENTILEM 3/2 S ARETACÍ POLOHY RVA 1.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD RUČNÍ DÁVKOVÁNÍ DÍLŮ
ZE ZÁSOBNÍKU.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6MM.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.
ÚLOHA 2
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU

## Slide 6
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ:
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
ÚČEL: RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL
S ARETACÍ POLOHY PŘIVÁDÍ PRACOVNÍ VZDUCH PRO VÝSUN PÍSTNICE.
NETLAKOVÝ VZDUCH (PŘED PÍSTEM) JE ODVÁDĚN PŘÍMO VÝVODEM NA MOTORU, PÁČKOVÉ NEBO OTOČNÉ PROVEDENÍ
NOVÝ KOMPONENT
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ
MONOSTABILNÍ
ÚČEL: PNEU - VÁLEC VYKONÁVÁ PÍSTEM PŘÍMOČARÝ PRACOVNÍ POHYB. TLAKEM JE
NÁVRATOVÁ PRUŽINA PŘEMOŽENA. PŘI
UVOLNĚNÍ TLAKU SE PÍST VRACÍ ZPĚT DO
VÝCHOZÍ POLOHY PŮSOBENÍM PRUŽINY.
STAV MŮŽEME SLEDOVAT INDUKČNÍMI
SENZORY UMÍSTĚNÝMI V MEZNÍCH ÚVRATÍCH NA TĚLE PNEU – VÁLCE, OBVOD
PÍSTNICE JE PROTO OPATŘEN
PERMANENTN ÍM MAGNETEM A TLUMENÍM.
NOVÝ KOMPONENT
PVJ
HVA
RVA
ÚLOHA 2
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY

## Slide 7
ÚLOHA 2
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
POUŽÍTÉ PŘÍSTROJE:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ
MONOSTABILNÍ PJV 1
(PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM
MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU,
1 VSTUPEM (VÝFUK) OVLÁDÁNÝ TRVALÝM
TLAKEM, KTERÝM JE NÁVRATOVÁ PRUŽINA
PŘEMOŽENA. PŘI UVOLNĚNÍ TLAKU SE PÍST
VRACÍ ZPĚT DO VÝCHOZÍ POLOHY
PŮSOBENÍM PRUŽINY. NETLAKOVÝ VZDUCH
PŘED PÍSTEM JE ODVEDEN PŘÍMO NA KONCI
MOTORU OTVOREM BEZ TLUMIČE.
2/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL RV 1
S ARETACÍ 3/2 (OTOČNÝ NEBO PÁČKOVÝ),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO
NÁVRATOVÝ ODFUK Z PNEU - MOTORU.
3 / HLAVNÍ VENTIL HVA 1 (PÁČKOVÝ) 1/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA .
PROPOJENÍ PŘÍSTROJŮ:
3 KS HADIČKA D-6 MM, NEZAMĚŇ ČÍSLA
VÝVODŮ.
BOZP: POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 2
ÚLOHA 2
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
RVA 1
PVJ 1
HVA 1

## Slide 8
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
ÚLOHA 2
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ TLAKOVÝ VZDUCH PŘIVÁDÍ HLAVNÍ
PÁČKOVÝ VENTIL (HVA1) K VSTUPU 1
RUČNÍHO VENTILU (RVA1).
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 , PRO VÝSUN
(VÝFUK) PÍSTU SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ODFUK MOTORU.
ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE
VYSUNUTÁ POLOHA (I.) PRACOVNÍ.
3/ PÍSTNICE VÁLCE JE VYSUNUTA A VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL.
4/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA1)
JE ZÁSUN PROVEDEN ZTRÁTOU TLAKU,
PRUŽINA VRACÍ PÍST DO VÝCHOZÍ POLOHY
(ZÁFUK). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM
CESTOU 2 - 3 PŘES TLUMIČ HLUKU
(MRKEV) VENTILU (3/2).
ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE
ZASUNUTÁ POLOHA (0.) KLIDOVÁ.
5/ PÍSTNICE VÁLCE JE ZASUNUTA,
ALE I PŘI NÁVRATU MŮŽE VYKONÁVÁT
PRACOVNÍ ČÁSTÍ JINÝ ÚKOL.
RVA 1
PVJ 1
HVA 1

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č. 2
1.) PNEU – MOTOR MONOSTABILNÍ (JEDNOČINNÝ) PNEU - VÁLEC SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) PNEU - MOTOR MONOSTABILNÍ (JEDNOČINNÝ) PNEU – VÁLEC PŘI VYSUNUTÍ PÍSTU
PROVÁDÍ ODVOD NETLAKOVÉHO VZDUCHU ?
3.) PRINCIP ŠOUPÁTEK VENTILU 3/2 SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
B.)
A.)
C.)
B.)
C.)
A.)
B.)
A.)
C.)
ZÁSADNĚ PŘES OTVOR
NA MOTORU UMÍSTĚNÝ
POBLÍŽ VYSUNUTÉ ÚVRATI
ZÁSADNĚ PŘES
SELENOIDOVÝ VENTIL
3/2
PŘES RUČNÍ PNEU-
VENTIL 5/2

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.