## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_464
NÁZEV VM | NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM, OVLÁDANÝM RUČNÍMI ARETOVANÝMI VENTILY .
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚLOHA 4
PREZENTACE :
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU
DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM,
OVLÁDANÝM RUČNÍMI ARETOVANÝMI
VENTILY .
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 4
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU-MOTORU
DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PVD 1 TAK, ABY
BYL OVLÁDÁN NEPŘÍMO BISTASTABILNÍM
PNEU - VENTILEM 5/2 SVD 1, A K JEHO
OVLÁDÁNÍ DO PNEUMATICKÉHO OBVODU
ZAPOJTE DVA RUČNÍ PNEU – VENTILY 3/2
RVA 1 A RVA 2 S ARETACÍ.
VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ JE REGULOVÁNO
ŠKRTÍCÍMI RUČNÍMI VENTILY ŠVR 1-2.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ: NAPŘÍKLAD
PRO OVLÁDÁNÍ VETŠÍCH VENTILŮ
VETŠÍ SILOU NEPŘÍMO.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6MM.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ÚLOHA 4
PVD
ŠVR
SVD
RVA
HVA
ÚLOHA 4
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KONPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 2
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN V ÚLOZE 1,2,3
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2) ÚČEL: PŘESTAVĚNÍ VENTILU PRO VYSUNUTÍ CESTOU 1- 4 OVLÁDÁNO TLAKOVÝM SIGNÁLEM . PŘESTAVĚNÍ VENTILU PRO ZASUNUTÍ OVLÁDÁNO TLAKOVÝM SIGNÁLEM CESTOU 1- 2 ODFUK VYSUNUTÍ PŘES 2 - 3, ODFUK ZASUNUTÍ PŘES 4 – 5.
NOVÝ KOMPONENT
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.2,3
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3

## Slide 7
ÚLOHA 4
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVA 1
RVA 2
HVA 1
SVD 1
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU – VÁLEC) S PERMANENTNÍM
MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU, K VÝFUKU PÍSTU NENÍ POTŘEBA PŘEKONÁNÍ PRUŽINY, NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM JE ODVÁDĚN PŘES VENTIL 5/2 (2-3).
ZÁFUK PŘES VÝVODY VENTILU 5/2 (4-5).
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ ( PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE ).
3/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL SVD BISTABILNÍ (5/2), VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1-4 , ZÁFUK 1-2, ODFUK VYSUNUTÍ 2-3, ODFUK ZASUNUTÍ 4-5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S), SIGNÁL ZÁFUKU PRAVÁ (S).
4/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVA
S ARETACÍ 3/2 (OTOČNÝ NEBO PÁČKOVÝ),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO
ODVEDENÍ ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTILY.
5 / HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE MÉDIA.

## Slide 8
ÚLOHA 4
ÚLOHA 4
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
PVD 1
ŠVR 1
SVD 1
RVA 2
RVA 1
HVA 1
ŠVR 2
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
ODFUK PŘI VYPNUTÍ
ODFUK PŘI VYPNUTÍ
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1) PŘÍVOD VZDUCHU.
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 4 NA SELENOIDU (BISTABILNÍM VENTILU 5/2 (SVD 1), PRO VÝSUN PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) CESTOU 2- 3, SELENOIDU SVD 1 PŘES
TLUMIČE HLUKU. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍST JE VYSUNUT A VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL, POLOHA (1).
3/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 2)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 , PRO ZÁSUNUTÍ
PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL
(ŠVR 2). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1) CESTOU 4- 5 PŘES
TLUMIČ HLUKU SELENOIDU (SVD 1)
VENTILU 5/2. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA
A PÍST JE ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÉ.
4/ PÍSTNICE VÁLCE JE ZASUNUTA,
ALE I PŘI NÁVRATU MŮŽE VYKONÁVÁT
PRACOVNÍ ČÁSTÍ JINÝ ÚKOL.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.4
1.) SELENOIDOVÝ BISTABILNÍ (DVOJČINNÝ) PNEU - VENTIL (5/2) SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) RUČNÍ VENTIL ARETOVANÝ (3/2) SE NAZÝVÁ ROVNĚŽ
3.) RUČNÍ VENTIL ARETOVANÝ (3/2) NEBO (5/2) NEMŮŽE MÍT OVLÁDACÍCÍ HLAVICI
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
B.)
A.)
C.)
A.)
B.)
C.)
A.)
B.)
C.)
ASTABILNÍ
BISTABILNÍ
MONOSTABILNÍ
STISKACÍ TLAČÍTKOVOU
S NÁVRATEM
PÁČKOVOU
OTOČNOU

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.