## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_472
NÁZEV VM | OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU, POMOCÍ RUČNÍHO TLAČÍTKOVÉHO VENTILU, ŠKRTÍCÍHO VENTILU, SENZORU POLOHY PÍSTU, RYCHLO - ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU PRO RYCHLÉ ZASUNUTÍ PÍSTU.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 12
PREZENTACE :
OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU -
MOTORU, POMOCÍ RUČNÍHO
TLAČÍTKOVÉHO VENTILU,
ŠKRTÍCÍHO VENTILU,
SENZORU POLOHY PÍSTU,
RYCHLO - ODVZDUŠŇOVACÍHO
VENTILU PRO RYCHLÉ
ZASUNUTÍ PÍSTU.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
ÚLOHA 12
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU-MOTORU,
A VENTILU, TLAČÍTKEM, SENZOREM S RYCHLOODVZDUŠNĚNÍM
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PVD 1, TAK ABY BYL
OVLÁDÁN BISTABILNÍM PNEU-VENTILEM 5/2, RYCHLOST ZASUNUTÍ PÍSTU BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍM VENTILEM ŠVR 1. VYSUNUTÍ PŘES (1-4), ODFUK PŘES (2-3)
A RYCHLO-ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL ROV 1. ZASUNUTÍ PŘES (1-2), ODFUK PŘES (4-5).
OVLÁDÁNÍ VYSUNUTÍ MONOSTABILNÍM PNEU-TLAČÍTKEM 3/2 RVT 1 (S NÁVRATEM). ZASUNUTÍ SENZOREM ISB 1, (IND. VENTILEM).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:NAPŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ VÝSUNU PRO RAZNÍKY.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ISB
ÚLOHA 12
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
SVD
HVA
PVD
ŠVR
RVT
ROV
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETA CÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6,7,8,9
INDUKČNÍ SENZOR POLOHY (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 7,10
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 4,5,7,10
RYCHLO - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
ÚČEL: ZPŮSOBÍ RYCHLÉ OVZDUŠNĚNÍ
OBVODU A TÍM RYCHLEJŠÍ POHYB PÍSTU.
NOVÝ KOMPONENT
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,10 ,11

## Slide 7
ISB 1
PVD 1
ŠVR 1
ROV 1
SVD 1
HVA 1
RVT 1
ÚLOHA 12
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ISB 1
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU
S NASTAVENÝM SENZOREM POLOHY IBS
VE VYSUNUTÉ ÚVRATI.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTIL ŠVR RUČNĚ NASTAVITELÝ (PRO REGULACI VÝSUNUTÍ PÍSTNICE).
3/ RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ROV
(RYCHLÉ VÝSUNUTÍ PÍSTU).
4/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL SVD BISTABILNÍ (5/2), VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1-4, ZÁFUK 1-2, ODFUK VYSUNUTÍ 2-3, ODFUK ZASUNUTÍ 4-5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S), SIGNÁL ZÁFUKU PRAVÁ (S).
5/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL RVT
BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU.
6/ INDUKČNÍ SENZOR POLOHY S VENTILEM (3/2). UMÍSTĚN NA VÁLCI PNEU-MOTORU VE VYSUNUTÉ ÚVRATI.
7/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA.

## Slide 8
ÚLOHA 12
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
ISB 1
ISB 1
RVT 1
ŠVR 1
ROV 1
PVD 1
HVA 1
SVD 1
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
V
NAJETÍ SENZORU
RYCHLÝ ODFUK
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2/ STLAČENÍM RUČNÍHO MONOSTABILNíHO VENTILU (RVT 1) PŘIVÁDÍ TLAK NA (S) VSTUP SELENOIDU BISTABILNÍHO VENTILU 5/2 (SVD 1), PRO VÝSUN PÍSTU CESTOU 1-4, PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1),
SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (ROV 1) A CESTOU 2- 3 TAKÉ PŘES SELENOID (SVD 1) PŘES TLUMIČ HLUKU. PÍST JE VYSUNUT RYCHLEJI A PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL, POLOHA (1) PRACOVNÍ.
3/ NAJETÍM SENZOROVÉHO VENTILU (ISB 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 NA BISTABILNÍM
VENTILU (SVD 1) PRO ZÁSUNUTÍ PÍSTU PŘES
RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (ROV 1)
SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN NETLAKOVÝ
VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ
VENTIL (ŠVR 1), CESTOU 4- 5 PŘES
TLUMIČ HLUKU SELENOIDU 5/2 (SVD 1)
BISTABILNÍHO VENTILU.
PÍST JE V ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÁ.
4/ VYSUNUTÍ JE TEDY MOŽNÉ ZE DVOU MÍST
RUČNĚ, ZASUNUTÍ AUTOMATICKÉ SENZOREM.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.12
1.) RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL (5/2) MÁ VÝVODY PRACOVNÍHO TLAKU
3.) OVLÁDÁNÍ SELENOIDOVÝMI PNEU - VENTILY 3/2 NEBO 5/2 SE NAZÝVÁ ?
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
A.)
A.)
A.)
B.)
C.)
B.)
B.)
C.)
C.)
PŘÍVOD 1 (DOLE UPROSTŘED)
VYSUNUTÍ 4 (NAHOŘE VLEVO)
ZASUNUTÍ 2 (NAHOŘE VPRAVO)
PŘÍVOD 4 (NAHOŘE
VLEVO)
VYSUNUTÍ 1 (DOLE
UPROSTŘED)
ZASUNUTÍ 2 (NAHOŘE
VPRAVO)
PŘÍVOD 2 (NAHOŘE
VLEVO)
ZASUNUTÍ 1 (DOLE
UPROSTŘED)
VYSUNUTÍ 2 (NAHOŘE
VPRAVO)
NEPŘÍMÉ
IMPULZNÍ
KROKOVÉ

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.