## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_468
NÁZEV VM | NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOUČINNÉHO PNEU - MOTORU JEDNOČINNÝM PNEU - VENTILEM, OVLÁDANÝM RUČNÍMI TLAČÍTKOVÝMI VENTILY S NÁVRATEM, LOGICKÁ FUNKCE NEBO (OR) JAKO PAMĚŤOVÝ PRVEK (MEMORY).
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚLOHA 8
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
PREZENTACE :
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ (1)
DVOUČINNÉHO PNEU - MOTORU
JEDNOČINNÝM PNEU - VENTILEM,
OVLÁDANÝM RUČNÍMI
TLAČÍTKOVÝMI VENTILY
S NÁVRATEM, LOGICKÁ
FUNKCE NEBO (OR) JAKO
PAMĚŤOVÝ PRVEK (MEMORY).
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V)
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
ÚLOHA 8
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU,
S FUNKCÍ OR A (MEMORY) 1
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PVD 1, TAK ABY BYL
OVLÁDÁN MONOSTABILNÍM PNEU-VENTILEM 5/2, RYCHLOST PÍSTU BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY ŠVR 1, ŠVR 2. VYSUNUTÍ PŘES (1-4), ODFUK PŘES
(2-3) ZASUNUTÍ PŘES (1-2), ODFUK PŘES (4-5).
OVLÁDÁNÍ VYSUNUTÍ MONOSTABILNÍMI PNEU-TLAČÍTKY 3/2 RVT 1-2 (S NÁVRATEM), S FUNKCÍ NEBO (OR) ZÁROVEN. ZASUNUTÍ AUTOMATICKY PŘI ZTRÁTĚ TLAKU (NA 5/2) PRUŽINOU MONOSTABILNÍHO VENTILU SVJ 1
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ: NAPŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ VÝSUNU BEZPEČNOSTNÍ DVOURUČNÍ A AUTOMATICKÉ ZASUNUTÍ PŘI LISOVÁNÍ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ÚLOHA 8
RVT
HVA
ŠVR
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PVD
SVJ
LOR
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
,
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6,7,8
LOGICKÁ FUNKCE (OR) NEBO
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7
SOLENOID JEDNOČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 3

## Slide 7
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
PDV 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVT 2
LOR 1
RVT 1
SJV 1
HVA 1
ÚLOHA 8
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTASTABILNÍ (PVD1) (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY (ŠVR 1) A (ŠVR 2) RUČNĚ NASTAVITELNÉ ( PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE ).
3/ LOGICKÁ FUNKCE (LOR) NEBO, UMOŽNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY OBOURUČNĚ.
4/ SELENOIDOVÝ JEDNOČINNÝ VENTIL (SVJ 1) MONOSTABILNÍ (5/2), VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1-4 , ZÁFUK 1-2, ODFUK VYSUNUTÍ 2-3, ODFUK ZASUNUTÍ 4-5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S), ZÁFUK AUTOMATICKY PRUŽINOU.
5/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY (RVT 1) A (RVT 2) BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM), S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTIL A LOGICKOU FUNKCÍ.
6/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA .

## Slide 8
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
LOR 1
RVT 1
RVT 2
HVA 1
SVJ 1
ÚLOHA 8
NEBO RVT 2
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2 / STLAČENÍM MONOSTABILNÍCH VENTILŮ,
(RVT 1) A (RVT 2) LOGIKA VENTILU (LOR 1)
PŘIVÁDÍ TLAK NA SELENOID, MONOSTABILNÍ
VENTIL 5/2 (SVJ 1), PRO VÝSUN PÍSTU
CESTOU 1-4, PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1),
SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED
PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2)
CESTOU 2- 3, SELENOIDU (SVJ 1) PŘES
TLUMIČE HLUKU. PÍST JE VYSUNUT A
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL,
POLOHA (1).
3/ UVOLNĚNÍM TLAČÍTKOVÝCH RUČNÍCH
VENTILŮ JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 NA
MONOSTABILNÍM SELENOIDU (SVJ 1)
AUTOMATICKY PRUŽINOU, PRO ZÁSUNUTÍ
PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2).
SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN NETLAKOVÝ
VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ
VENTIL (ŠVR 1), CESTOU 4- 5 PŘES TLUMIČ
HLUKU SELENOIDU 5/2 MONOSTABILNÍHO
VENTILU (SVJ 1).
ZÁSUN JE TEDY AUTOMATICKÝ.
PÍST JE V ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÁ.
4/ VYSUNUTÍ OBOURUČNÍ, BEZPEČNOSTNÍ.
ZASUNUTÍ AUTOMATICKÉ (SELENOIDEM).

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.8
1.) KTERÉMU ZAŘÍZENÍ SE TAKÉ JINAK ŘÍKÁ ROZVADĚČ VZDUCHU A NACHÁZÍ SE NA OBRÁZKU ?
2.) SELENOIDOVÝ MONOSTABILNÍ (JEDNOČINNÝ) PNEU - VENTIL 5/2 MÁ VSTUP ŘÍDÍCÍHO SIGNÁLU
( ÚLOHA č.8 / OTÁZKA č.1/ OBRÁZEK B.)
3.) ZAPOJENÍ LOGICKÉ FUNKCE (OR) NEBO, S PAMĚŤOVÝM PRVKEM JE VHODNÉ PRO
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
A.)
C.)
B.)
A.)
B.)
C.)
A.)
B.)
C.)
VPRAVO NAHOŘE
MODRÁ HADIČKA
DOLE – UPROSTŘED
MODRÁ HADIČKA
VLEVO NAHOŘE
ZELENÁ HADIČKA
BEZPEČNOSTNÍ OBOU RUČNÍ OVLÁDÁNÍ PŘI
LISOVÁNÍ
OVLÁDÁNÍ ZE DVOU MÍST
POLOHOVÁNÍ VÝSTUPU DO DVOU VĚTVÍ

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.