## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_476
NÁZEV VM | OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU, POMOCÍ RUČNÍHO ARETOVANÉHO VENTILU, ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ S PŘIPOJENÝM PNEU - POČÍTADLEM POČTU VYKONANÝCH CYKLŮ.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 16
PREZENTACE :
OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU -
MOTORU, POMOCÍ RUČNÍHO
ARETOVANÉHO VENTILU,
ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ
S PŘIPOJENÝM PNEU - POČÍTADLEM
POČTU VYKONANÝCH CYKLŮ.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 16
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC (PVD 1), TAK ABY BYL PŘÍMO OVLÁDÁN RUČNĚ, PNEUMATICKÝM VENTILEM 5/2 S ARETACÍ POLOHY (RVA 1). RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU JE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY (ŠVR 1) A (ŠVR 2). DÁLE DO PNEUMATICKÉHO OBVODU ZAPOJTE MECHANICKO – PNEUMATICKÉ POČÍTADLO CYKLŮ S VYNULOVACÍM TLAČÍTKEM.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1).
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD RUČNÍ TŘÍDĚNÍ DÍLŮ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
RVA
ŠVR
PVD
HVA
PCP
ÚLOHA 16
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
POČÍTADLO CYKLŮ PNEUMATICKÉ
ÚČEL: MECHANICKO – PNEUMATICKÉ
POČÍTADLO CYKLŮ S TLAČÍTKEM VYNULOVANÍ
NOVÝ KOMPONENT
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,
13,14
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,14

## Slide 7
ÚLOHA 16
PVD 1
ŠVR 2
PCM 1
RVA 1
HVA 1
ŠVR 1
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR (RUČNĚ NASTAVITELNÉ), PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE.
3/ MECHANICKO – PNEUMATICKÉ
POČÍTADLO CYKLŮ S TLAČÍTKEM VYNULOVANÍ PCM (NUMERICKÉ, 6 MÍSTNÉ).
4/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL S ARETACÍ 5/2 MONOSTABILNÍ (PÁČKOVÝ), PRO OVLÁDÁNÍ PÍSTU A DVĚMA ODFUKY PŘI VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ.
5/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA.

## Slide 8
ÚLOHA 16
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
PCM 1
RVA 1
HVA 1
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
MECHANICKÉ
PŘIČTENÍ
CYKLU + Nr.
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ TLAKOVÝ VZDUCH PŘIVÁDÍ HLAVNÍ PÁČKOVÝ VENTIL (HVA 1) K VSTUPU 1
RUČNÍHO VENTILU (RVA 1).
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU 5/2 (RVA 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 4, PRO VÝSUNUTÍ (VÝFUK) PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) CESTOU 2- 3 PŘES
TLUMIČ HLUKU (MRKEV) RUČNÍHO VENTILU (5/2) S ARETACÍ. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE JE VE VYSUNUTÉ POLOZE (I.) PRACOVNÍ.
3/ PÍSTNICE VÁLCE JE VYSUNUTA,
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL.
4/ KAŽDÝM SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU
(RVA 1) JE PŘIČTEN JEDEN CYKLUS (PCM 1) PNEUMATICKO- MECHANICKÉM POČÍTADLE.
5/ PŘEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
5/2 JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 K ZÁSUNUTÍ
PÍSTU. SOUČASNĚ JE NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM ODVÁDĚN PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1) A DÁLE PŘES RUČNÍ VENTIL
(RVA 1) CESTOU 4-5.
6/ ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍST ZASUNUT V POLOZE (0.) KLIDOVÁ.

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.16
1.) PNEUMATICKÉ POČÍTADLO CYKLŮ SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU
2.) ZNAČKA POČÍTADLA CYKLŮ JE ?
3.) OPATŘÍME-LI PRACOVNÍ ČÁST PÍSTU KULIČKOU , MŮŽEME POUŽÍT MÍSTO IND. SENZORU ?
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
MECHANICKÝ MEZNÍ
PNEU-VENTIL
S KLADNIČKOU
ELEKTRICKÝ
MEZNÍ SPÍNAČ
S KLADNIČKOU
MAGNETICKÝ
PNEU- VENTIL
S KLADNIČKOU

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.