## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_473
NÁZEV VM | OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU, POMOCÍ RUČNÍCH TLAČÍTKOVÝCH VENTILŮ, ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ, REGULAČNÍHO VENTILU TLAKU A RYCHLO - ODVZDUŠŇOVACÍHO VENTILU PRO SNÍŽENÍ SÍLY VYSUNUTÍ.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 13
PREZENTACE :
OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU -
MOTORU, POMOCÍ RUČNÍCH
TLAČÍTKOVÝCH VENTILŮ,
ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ,
REGULAČNÍHO VENTILU TLAKU
A RYCHLO - ODVZDUŠŇOVACÍHO
VENTILU PRO SNÍŽENÍ SÍLY
VYSUNUTÍ.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 13
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ PNEU-MOTORU
(DVOJČINNÉHO), REGULAČNÍHO
VENTILU, TLAČÍTKY A VENTILEM RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍM
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC (PVD 1), TAK ABY BYL
OVLÁDÁN BISTABILNÍM PNEU-VENTILEM 5/2, RYCHLOST PÍSTU OVLÁDÁJÍ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR 1-2, VYSUNUTÍ PŘES (1-4) A REGULAČNÍ VENTIL RVO 1, ODFUK PŘES (2-3)
A RYCHLO-ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL (ROV 1). ZASUNUTÍ PŘES 1-2, ODFUK PŘES 4-5.
OVLÁDÁNÍ VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ MONOSTABILNÍMI PNEU-TLAČÍTKY 3/2
RVT 1-2 (S NÁVRATEM).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ: NAPŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ PŘÍTLAKU PŘI LEPENÍ SOUČÁSTÍ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
PVD
ÚLOHA 13
HVA
RVT
SVD
RVO
ROV
ŠVR
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ
ÚČEL: REGULÁTOR TLAKU UMOŽŇUJE
ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ TLAKU
V PNEUMATICKÉM OBVODU.
NOVÝ KOMPONENT
RYCHLO - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 12,
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (1/3)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6,7,8,9,10,12
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 4,5,7,10,12
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1.,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,10 ,11,12

## Slide 7
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ÚLOHA 13
PVD 1
ŠVR 1
ROV 1
RVO 1
ŠVR 2
SVD 1
RVT 1
RVT 2
HVA 1
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ (PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE).
3/ RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL ROV
(RYCHLÉ ZASUNUTÍ PÍSTU).
4/ REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ RVO
(PRO REGULACI SÍLY PŘI VYSUNUTÍ PÍSTU)
5/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL SVD BISTABILNÍ (5/2), VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1-4, ZÁFUK 1-2, ODFUK VYSUNUTÍ 2-3, ODFUK ZASUNUTÍ 4-5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S), SIGNÁL ZÁFUKU PRAVÁ (S).
6/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVT
BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU.
7/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA.

## Slide 8
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
RYCHLÝ ODFUK
MENŠÍ
TLAK
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
PVD 1
ŠVR 1
ROV 1
RVO 1
SVD 1
RVT 1
RVT 2
ŠVR 2
HVA 1
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2/ STLAČENÍM RUČNÍHO MONOSTABILNÍHO
VENTILU (RVT 1) PŘIVÁDÍME TLAK NA VSTUP
(S) SELENOIDU BISTABILNÍHO VENTILU 5/2 (SVD 1), PRO VÝSUN PÍSTU, CESTOU 1-4, PŘES REGULAČNÍ VENTIL (RVO 1), PRO NASTAVENÍ SÍLY A RYCHLO-ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (ROV 1), (KTERÝ ZMENŠÍ RYCHLOST ZASUNUTÍ) PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) CESTOU 2- 3 NA SELENOIDU (SVD 1) PŘES TLUMIČE HLUKU. PÍST JE VYSUNUT A
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL,
POLOHA (1), PRACOVNÍ.
3/ STLAČENÍM RUČNÍHO VENTILU (RVT 2) MONOSTABILNÍHO JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 NA BISTABILNÍM (SVD 1) PRO ZÁSUNUTÍ PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL (ROV 1) A REGULAČNÍ VENTIL (RVO 1) ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), CESTOU 4- 5 PŘES
TLUMIČ HLUKU SELENOIDU 5/2 (SVD 1) BISTABILNÍHO VENTILU ZVÝŠENOU RYCHLOSTÍ. PÍSTNICE JE V ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÁ.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.13
1.) REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.)
3.) ŠKRTÍCÍHO VENTIL RUČNÍ JE NUTNO ZAŘADIT DO OBVODU TAKTO ?
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ SLOUŽÍ KE SNÍŽĚNÍ ?
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
TLAKU V OBVODU
RYCHLOSTI
PÍSTU
ZAMEZENÍ
ROTACE PÍSTU
Z VÝSTUPU ŠKRTÍCÍHO VENTILU (2) NA PNEU – MOTOR VSTUP (4)
Z VSTUPU ŠKRTÍCÍHO VENTILU (1) NA PNEU – MOTOR VSTUP (2)
PNEU - VENTIL FUNGUJE OBOUSTRANNĚ

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.