## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_480
NÁZEV VM | NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOU DVOJČINNÝCH PNEU - MOTORŮ DVOJČINNÝM I JEDNOČINNÝMI PNEU – VENTILY A TLAČÍTKOVÝMI VENTILY ZE DVOU MÍST.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 20
PREZENTACE :
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOU
DVOJČINNÝCH PNEU -
MOTORŮ
DVOJČINNÝM I JEDNOČINNÝMI
PNEU – VENTILY A TLAČÍTKOVÝMI
VENTILY ZE DVOU MÍST.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 20
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOU
DVOJČINNÝCH PNEU - MOTORŮ,
ZE DVOU MÍST S POUŽITÍM LOGIKY
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÉ VÁLCE (PVD 1) A (PVD 2), TAK ABY BYLY OVLÁDÁNY BISTASTABILNÍMI , PNEU-VENTILY 5/2 SVD 1-2, RYCHLOST PÍSTU BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY (ŠVR 1)A (ŠVR 2).
OVLÁDÁNÍ MONOSTABILNÍMI PNEU-TLAČÍTKY 3/2 (RVT 1) NEBO (RVT 2), S NÁ- VRATEM, PRO ZACHOVÁNÍ LOGIKY JSOU POUŽITY PNEU-VENTILY SVJ 1-2 A FUNKCE NEBO (OR)
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1).
POUŽITÍ ZAPOJENÍ: NAPŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ VÝSUNU BEZPEČNOSTNÍ DVOURUČNÍ A AUTOMATICKÉ ZASUNUTÍ PŘI LISOVÁNÍ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
HVA
RVT
LOR
SVJ
SVD
ŠVR
PVD
ÚLOHA 20
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
13,14,15,16,17,19
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN A POUŽIT V JIŽ ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17,19
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 4,5,7,10,12,13,
15,19
SOLENOID JEDNOČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 3,8,9
LOGICKÁ FUNKCE (OR) NEBO
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 6,7,8,9,10,19
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6,7,8,9,10,12,
13,15,19

## Slide 7
ÚLOHA 20
PVD 1
PVD 2
HVA 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVT 1
RVT 2
LOR 1
SVD 1
SVD 2
SVJ 1
SVJ 2
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTORY LINEÁRNÍ BISTASTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLCE) S PERMANENTNÍMI MAGNETY (KROUŽKEM) NA PÍSTU.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ ( PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE ).
3/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL SVD
PRO NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ .
4/ LOGICKÁ FUNKCE (LOR) NEBO UMOŽNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY ZE DVOU MÍST.
5/ SELENOIDOVÝ JEDNOČINNÝ VENTIL SVJ MONOSTABILNÍ (3/2), VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1-4 , ZÁFUK 1-2, ODFUK VYSUNUTÍ 2-3, ODFUK ZASUNUTÍ 4-5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S), ZÁFUK AUTOMATICKY PRUŽINOU.
6/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVT
BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM), S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTIL A LOGICKOU FUNKCÍ.
7/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA .

## Slide 8
ÚLOHA 20
PVD 1
PVD 1
HVA 1
RVT 1
RVT 1
SVD 1
SVD 2
SVJ 1
SVJ 2
LOR 1
ŠVR 1
ŠVR 2
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA1) PŘÍVOD VZDUCHU.
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RTV 1),
NEBO (RTV 1) NEZÁVISLE PŘIVÁDÍME TLAK
NA VENTIL (SVD 1) CESTA 1-2, DÁLE NA ŘÍDÍCÍ VSTUP (S) VENTILU (SVD 2) K OTEVŘENÍ CESTY 1- 4, TLAK SE ROZVÁDÍ PŘES VENTIL (SVD 2) CESTOU 1- 4 JEDNAK NA PNEUMOTORY (PDV 1) A (PDV 2) PŘES VENTIL (ŠVR 1) A ZÁROVEŇ JAKO PŘÍVOD TLAKU PRO VENTIL (SVJ 2). PÍSTY SE VYSUNOU.
3/ OPĚTOVNÝM STISKEM LIBOVOLNÉHO TLAČÍTKA JE OTEVŘENA CESTA 1- 4 VENTILU (SVD 2) A PNEUMOTORY SE ZASUNUJÍ. VENTILY (SVJ 1) A (SVJ 2) ZAJIŠŤUJÍ VZÁJEMNÉ PŘESTAVĚNÍ, VENTILY JSOU KONSTRUKCE 3/2 S VRATNOU PRUŽINOU, K PŘEKLÁPĚNÍ DOCHÁZÍ AUTOMATICKY, PŘÍVOD NA VENTILY (SVJ 1) A (SVJ 2) JE PŘIVEDEN Z ODBOČEK PŘED ŠKRTIČI
(ŠVR 1) A (ŠVR 2).
4/ PŘI OPĚTOVNÉM STISKNUTÍ LIBOVOLNÉHO TLAČÍTKA (RVT 1) A (RVT 2),
LOGICKÁ FUNKCE „OR“ ZAJISTÍ PARALELNÍ
PŘÍVOD NA VENTIL (SVD 1).

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.20
1.) ROZBOČOVAČ VZDUCHU 1/8 – 4/6 SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) TOUTO ZNAČKOU VE SCHÉMATECH ÚPRAVNÉ ČÁSTI JE ?
3.) LOGICKÁ FUNKCE „OR“ ZNAMENÁ ?
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
ODLUČOVAČ VODY
FILTR
FILTR S AUTOMATICKÝM
ODLUČOVAČEM VODY
ZA SEBOU SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ
VEDLE SEBE PARALELNÍ ZAPOJENÍ
PAMĚŤOVÁ FUNKCE

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.