## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_477
NÁZEV VM | OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU, POMOCÍ RUČNÍHO ARETOVANÉHO VENTILU, ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ A REGULAČNÍHO VENTILU TLAKU PRO NÁVRAT ZPĚT MENŠÍ SILOU.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 17
PREZENTACE :
OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU -
MOTORU, POMOCÍ RUČNÍHO
ARETOVANÉHO VENTILU,
ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ
A REGULAČNÍHO VENTILU TLAKU
PRO NÁVRAT ZPĚT MENŠÍ SILOU.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 17
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC (PVD 1), TAK ABY BYL
PŘÍMO OVLÁDÁN RUČNĚ PNEUMATICKÝM
VENTILEM 5/2 S ARETACÍ POLOHY (RVA 1)
RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU
BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY (ŠVR 1)
A (ŠVR 2). PŘI NÁVRATU DOSÁHNEME SNÍŽENÍ SÍLY PNEU-MOTORU PŘES REGULAČNÍ VENTIL TLAKU (RVO 1).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1).
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD TAM KDE POTŘEBUJEME MENŠÍ SÍLU PŘI ZASUNUTÍ PÍSTU.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
HVA
RVA
RVO
ŠVR
PVD
ÚLOHA 17
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,
15,16,
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 2,3,4,11,14,
REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 13,14
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN A POUŽITJIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,
15,16,17,
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN A POUŽIT V JIŽ ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16

## Slide 7
ÚLOHA 17
PVD 1
HVA 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVO 1
RVA 1
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ (PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE).
3/ REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ RVO
(PRO REGULACI SÍLY PÍSTU PŘI ZASUNUTÍ)
4/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL RVA
S ARETACÍ 5/2 MONOSTABILNÍ, (PÁČKOVÝ BEZ NÁVRATU).
5/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA.

## Slide 8
ÚLOHA 17
PVD 1
HVA 1
RVO 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVA 1
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
SNÍŽENÍ TLAKU PŘI ZASUNUTÍ
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1) PŘÍVÁDÍ VZDUCH.
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU 5/2 (RVA 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 4, PRO VÝSUNUTÍ (VÝFUK) PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR1). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2), DÁLE REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ (RVO 1) A CESTOU 2-3 PŘES TLUMIČ HLUKU (MRKEV) RUČNÍHO VENTILU (5/2) S ARETACÍ. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE JE VE VYSUNUTÉ POLOZE (I.) PRACOVNÍ.
3/ SNÍŽENÍM TLAKU REGULAČNÍM VENTILEM OTOČNÝM (RVO 1) DOSÁHNEME MENŠÍ SÍLY ZASUNUTÍ.
4/ PÍSTNICE VÁLCE JE VYSUNUTA,
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL.
5/ PŘEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
5/2 JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 K ZÁSUNUTÍ
PÍSTU PŘES REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ (RVO 1) A SOUČASNĚ JE NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM ODVÁDĚN PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1) A DÁLE PŘES RUČNÍ VENTIL (RVA 1) CESTOU 4-5.
7/ ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍST ZASUNUT V POLOZE (0.) KLIDOVÁ.

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.17
1.) TLAKOVÝ REGULAČNÍ VENTIL SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU
2.) TOUTO ZNAČKOU VE SCHÉMATECH ÚPRAVNÉ ČÁSTI JE ?
3.) PNEUMATICKÝ ČÍTAČ CYKLŮ SE PŘIPOJUJE DO OBVODU ?
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
FILTR
FILTR S AUTOMATICKÝM ODLUČOVAČEM VODY
ODLUČOVAČ VODY
DO OBVODU PNEUMOTORU (2)
ZA ODVOD HLAVNÍHO VENTILU
DO OBVODU OVLÁDACÍHO VENTILU

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.