## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_478
NÁZEV VM | PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ VAKUOVÉHO EJEKTORU JEDNOČINNÝM RUČNÍM PNEU - VENTILEM, ŠKRTÍCÍM VENTILEM,V ZAPOJENÍ PŘÍSAVNÉHO MANIPULÁTORU.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 18
PREZENTACE :
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
VAKUOVÉHO EJEKTORU
JEDNOČINNÝM RUČNÍM PNEU -
VENTILEM, ŠKRTÍCÍM VENTILEM ,
V ZAPOJENÍ PŘÍSAVNÉHO
MANIPULÁTORU.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V)
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 18
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
PODTLAKOVÉHO PNEU – VENTILU
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE VAKUOVÝ
EJEKTOR (VPV 1) TAK, ABY BYL PŘÍMO
OVLÁDÁN RUČNĚ, PNEUMATICKÝM
ARETOVANÝM 3/2 VENTILEM (RVA 1),
KTERÝ PŘÍVÁDÍ TLAK NA EJEKTOR, ODFUK
JE ODVÁDĚN PŘÍMO PŘES TLUMIČ
(MRKEV) EJEKTORU.
ŠKRTIČ (ŠVR 1) UMOŽŇUJE ZMENŠENÍ A
ZVĚTŠENÍ PODTLAKU (U ZAPOJENÍ
PŘÍSAVKY).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD RUČNĚ, TRVALÝM CHODEM
OVLÁDÁNÝ VAKUOVÝ MANIPULÁTOR.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6MM.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
HVA
RVA
ŠVR
VPV
ÚLOHA 18
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
VAKUOVÝ EJEKTOR VENTIL
ÚČEL: POUŽÍVÁ SE JAKO PŘÍSAVNÝ
VENTIL K TRANSPORTU MATERIÁLU NEBO
PRACOVNÍCH TRANSPORTNÍCH PALET
NOVÝ KOMPONENT
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17,
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 2,3,4,11,14,
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,
15,16,17,

## Slide 7
ÚLOHA 18
VPV 1
HVA 1
RVA 1
ŠVR 1
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ VAKUOVÝ EJEKTOR VENTIL (VPV 1)
PŘÍSAVNÝ VENTIL K TRANSPORTU
MATERIÁLU NEBO PALET .
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY (ŠVR 1 ), (RUČNĚ NASTAVITELNÝ) PRO REGULACI PŘÍSAVNÉHO EFEKTU. OPAČNÝ EFEKT VYHAZOVACÍ.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1) , (RUČNĚ NASTAVITELNÝ PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE.
3/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL (RVA 1), S ARETACÍ 3/2 (OTOČNÝ NEBO PÁČKOVÝ),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO
ODVEDENÍ ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI
VENTILY.
4/ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1), (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA .

## Slide 8
ÚLOHA 18
VPV 1
HVA 1
RVA 1
ŠVR 1
PŘÍSAVNÝ VAKUOVÝ EFEKT
ODFUK
ODFUK
MECHANICKÉ PŘISUNUTÍ K EJEKTORU MANIPULÁTORU
GRAVITAČNÍ
ODPAD OD PŘÍSAVNÉ ČÁSTI EJEKTORU
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ TLAKOVÝ VZDUCH PŘIVÁDÍ HLAVNÍ
PÁČKOVÝ VENTIL (HVA1) K VSTUPU 1
RUČNÍHO VENTILU (RVA 1).
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 , PRO PŘÍVOD
VZDUCHU K EJEKTORU (VPV 1) PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1).
3/ EJEKTOR (VPV 1) , KTERÝ JE V ZAPOJENÍ
JAKO PŘÍSAVKA ZAČÍNÁ VYTVÁŘET
OKAMŽITĚ PŘÍSAVNÝ EFEKT A JE SCHOPEN
PŘIDRŽOVAT PLOCHÉ I MÍRNĚ ZAOBLENÉ
PŘEDMĚTY, POKUD JSOU TĚŽŠÍ PŘIDÁVÁ SE
VÍCE EJEKTORŮ. ROVNĚŽ POVRCH TĚCHTO
PŘEDMĚTŮ MUSÍ BÝT HLADKÝ. NEMUSÍ TÉŽ
SLOUŽIT JEN JAKO UCHOPOVAČE
MANIPULÁTORŮ, ALE I JAKO VYPUZOVAČE .
4/ PO DOBU VÝTVÁŘENÍ PODTLAKU
JE PROVÁDĚN ODFUK PŘES VÝSTUP 3
EJEKTORU PŘES TLUMIČ HLUKU (MRKEV).
5/ VYPNUTÍM ARETOVANÉHO VENTILU
(RVA 1) DOJDE K ZASTAVENÍ PŘÍSAVNÉHO
EFEKTU A PŮSOBENÍM GRAVITACE
PŘIDRŽOVANÉ PŘEDMĚTY ODPADAJÍ OD
PŘÍSAVNÉ ČÁSTI EJEKTORU.
6/ DOJDE K VYROVNÁNÍ TLAKU PŘES VENTIL
(RVA 1) CESTOU 2-3.

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.18
1.) VAKUOVÝ EJEKTOR PNEU – VENTIL SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
3.) VAKUOVÁ PŘÍSAVKA SE PŘIPOJÍ NA VSTUP (1) A VÝSTUP (2) JE VEDEN ?
2.) VAKUOVÝ EJEKTOR ( SUCTION NOZZLE) PNEU – VENTIL PRACUJE OPAČNĚ JAKO ?
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
VAKUOVÁ PŘÍSAVKA
PŘISÁVAČ
VÝVĚVA
ZPĚT NA OVLÁDACÍ VENTIL RUČNÍ NEBO SELENOID
VZDUCH ZA PŘÍSAVKOU SE ODVÁDÍ DO RYCHLOODVZDUŠNOVACÍHO VENTILU
ODVÁDÍ SE
Z PŘÍSAVKY PŘES OHLUČNĚNÍ

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.