## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_466
NÁZEV VM | RUČNÍ TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOČINNÉHO PNEU - MOTORU S APLIKACÍ LOGICKÉ FUNKCE NEBO (OR).
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚLOHA 5
ÚLOHA 6
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
PREZENTACE :
RUČNÍ TLAČÍTKOVÉ OVLÁDÁNÍ
JEDNOČINNÉHO PNEU - MOTORU
S APLIKACÍ LOGICKÉ
FUNKCE NEBO (OR).
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
ÚLOHA 6
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
JEDNOČINNÉHO PNEU – MOTORU
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE MONOSTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PJV 1 TAK, ABY BYL
PŘÍMO OVLÁDÁN RUČNĚ, PNEUMATICKÝMI
TLAČÍTKOVÝMI VENTILY 3/2 RVT 1-2, KTERÁ
UMOŽŇUJÍ VYSUNUTÍ Z KTERÉHOKOLI
MÍSTA PŘI POUŽITÍ LOGICKÉ FUNKCE (OR)
NEBO LOR 1. ODFUK NETLAKOVÉHO
VZDUCHU PŘI VYSUNUTÍ PŘÍMO NA MOTORU.
ŠKRTIČ UMOŽŇUJE ZPOMALENÍ VYSUNUTÍ.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ZE DVOU
NEZÁVISLÝCH MÍST.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6MM.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ÚLOHA 6
RVT
HVA
ŠVR
PVJ
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KONPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5
LOR
LOGICKÁ FUNKCE (OR) NEBO
ÚČEL: UMOŽNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY ZE
DVOU MÍST.
NOVÝ KOMPONENT
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ
MONOSTABILNÍ
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 2

## Slide 7
ÚLOHA 6
ÚLOHA 6
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
PVJ 1
ŠVR 1
LOR 1
RVT 1
RVT 2
HVA 1
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ MONOSTABILNÍ PVJ (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM
MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU,
1 VSTUPEM (VÝFUK) OVLÁDÁNÝ TRVALÝM TLAKEM, KTERÝM JE NÁVRATOVÁ PRUŽINA
PŘEMOŽENA. PŘI UVOLNĚNÍ TLAKU SE PÍST
VRACÍ ZPĚT DO VÝCHOZÍ POLOHY
PŮSOBENÍM PRUŽINY. NETLAKOVÝ VZDUCH
PŘED PÍSTEM JE ODVEDEN PŘÍMO NA KONCI MOTORU OTVOREM BEZ TLUMIČE.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ ( PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE ).
3/ LOGICKÁ FUNKCE (LOR) NEBO UMOŽNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY ZE DVOU MÍST.
4/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVT
BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO
ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTILY
A LOGICKOU FUNKCÍ.
5/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA .
,

## Slide 8
ÚLOHA 6ÚLOHA 6
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
HVA 1
RVT 2
ŠVR 1
RVT 1
LOR 1
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
PVJ 1
ÚLOHA 6
NEBO RVT 2
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ TLAKOVÝ VZDUCH PŘIVÁDÍ HLAVNÍ
PÁČKOVÝ VENTIL (HVA1) K VSTUPU 1
RUČNÍHO VENTILU (RVT 1).
2 / STLAČENÍM RUČNÍHO VENTILU (RVT 1),
NEBO POUŽIJEME DRUHÝ MONOSTABILNÍ
VENTIL (RVT 2), TÍM JE OTEVŘENA CESTA
1- 2 , PRO VÝSUN PÍSTU, SOUČASNĚ JE
ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ODFUK MOTORU. PÍST JE VYSUNUT
(POLOHA (I.) PRACOVNÍ).
3/ PÍST VÁLCE JE VYSUNUT JEN PO DOBU
KDY JE JEDEN Z RUČNÍCH VENTILŮ (RVT 1)
NEBO (RVT 2) STLAČEN.
4/ ZÁSUN JE PROVEDEN ZTRÁTOU TLAKU,
PRUŽINA VRACÍ PÍST DO VÝCHOZÍ POLOHY
(ZÁFUK). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM
CESTOU 2-3 PŘES TLUMIČ HLUKU VENTILU
(RVT 1) NEBO (RVT 2) 3/2 .
5/ PRUŽINOU JE DRŽEN PÍST V ZASUNUTÉ
POLOZE (0.) KLIDOVÉ.
6/ PÍSTNICE VÁLCE JE ZASUNUTA,
ALE I PŘI NÁVRATU MŮŽE VYKONÁVÁT
PRACOVNÍ ČÁSTÍ JINÝ ÚKOL.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.6
1.) PNEU- VENTIL S LOGICKOU FUNKCÍ NEBO (OR) SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) PNEU - MOTOR MONOSTABILNÍ (JEDNOČINNÝ) PNEU - VÁLEC A SELENOIDOVÝ
MONOSTABILNÍ (JEDNOČINNÝ) PNEU - VENTIL (5/2) , OBA KOMPONENTY JSOU VYBAVENIY
VRATNOU PRUŽINOU ? TVRZENÍ.
3.) PRINCIP ŠOUPÁTEK VENTILU 3/2 SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
ANO JSOU
NE NEJSOU
JEN PNEU - MOTOR

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.