## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_467
NÁZEV VM | NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU DVOJČINNÝM PNEU – VENTILEM, TLAČÍTKOVÝMI VENTILY A SNÍMAČEM POLOHY PÍSTU, S APLIKACÍ FUNKCE NEBO (OR).
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚLOHA 7
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
PREZENTACE :
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU
DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM
TLAČÍTKOVÝMI VENTILY
A SNÍMAČEM POLOHY PÍSTU,
S APLIKACÍ FUNKCE NEBO (OR).
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V)
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
ÚLOHA 7
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU,
SENZOREM POLOHY, S FUNKCÍ OR POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC (PVD 1), TAK ABY BYL
OVLÁDÁN BISTABILNÍM PNEU-VENTILEM 5/2, RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY (ŠVR 1), (ŠVR 2). VYSUNUTÍ PŘES 1-4, ODFUK PŘES
2-3 ZASUNUTÍ PŘES 1-2, ODFUK PŘES 4-5.
OVLÁDÁNÍ VYSUNUTÍ MONOSTABILNÍMI PNEU-TLAČÍTKY 3/2 (RVT 1) A (RVT 2)
S NÁVRATEM ZA POUŽITÍ FUNKCE NEBO (OR). ZASUNUTÍ SENZOREM, (INDUKČNÍM) VENTILEM (ISB 1).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ VÝSUNU ZE DVOU
MÍST A AUTOMATICKÉ ZASUNUTÍ SENZOREM.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ÚLOHA 7
ŠVR
LOR
SVD
RVT
ISB
HVA
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6
LOGICKÁ FUNKCE (OR) NEBO
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6
INDUKČNÍ SENZOR POLOHY (3/2)
ÚČEL: MAGNETICKÉ SILOČÁRY SENZORU
NARUŠÍ NÁJEZD PÍSTU S MAGNETICKÝM
PRSTENCEM A DOJDE K PŘEPNUTÍ
PNEUMATICKÉHO OBVODU.
NOVÝ KOMPONENT
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 4,5
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5
PVD

## Slide 7
ŠVR 1
PVD1
LOR 1
ŠVR 2
SVD 1
RVT 1
HVA 1
RVT 2
ISB 1
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ISB 1
ÚLOHA 7
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU
S NASTAVENÝM SENZOREM POLOHY IBS
VE VYSUNUTÉ ÚVRATI.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ ( PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE ).
3/ LOGICKÁ FUNKCE (LOR) NEBO UMOŽNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY ZE DVOU MÍST.
4/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL SVD BISTABILNÍ (5/2), VÝFUK PŘES VÝSTUPY 1-4, ZÁFUK 1-2, ODFUK VYSUNUTÍ 2-3, ODFUK ZASUNUTÍ 4-5, SIGNÁL VÝFUKU LEVÁ (S), SIGNÁL ZÁFUKU PRAVÁ (S).
5/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVT
BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTIL A LOGICKOU FUNKCÍ.
6/ INDUKČNÍ SENZOR POLOHY S VENTILEM (3/2). UMÍSTĚN NA VÁLCI PNEU-MOTORU VE VYSUNUTÉ ÚVRATI.
7/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2 RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE MÉDIA .

## Slide 8
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
LOR 1
RVT 1
SVD 1
ISB 1
RVT 2
HVA 1
ISB 1
NAJETÍ SENZORU
ÚLOHA 7
V
NEBO RVT 2
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2/ STLAČENÍM RUČNÍHO VENTILU (RVT 1),
NEBO POUŽIJEME DRUHÝ MONOSTABILNÍ
VENTIL (RVT 2), LOGIKA VENTILU (LOR 1)
PŘIVÁDÍ TLAK NA SELENOID BISTABILNÍ
VENTIL 5/2 (SVD 1), PRO VÝSUN PÍSTU
CESTOU 1-4, PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1),
SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED
PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2)
CESTOU 2- 3, SELENOIDU (SVD 1) PŘES
TLUMIČE HLUKU. PÍST JE VYSUNUT A
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL,
POLOHA (1).
3/ NAJETÍM SENZOROVÉHO VENTILU (ISB 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 NA BISTABILNÍM
(SVD 1) PRO ZÁSUNUTÍ PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ
VENTIL (ŠVR 2). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), CESTOU 4- 5 PŘES
TLUMIČ HLUKU SELENOIDU 5/2 (SVD 1)
VENTILU. ZÁSUN JE TEDY AUTOMATICKÝ.
PÍST JE V ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÁ.
4/ VYSUNUTÍ JE TEDY MOŽNÉ ZE DVOU MÍST
RUČNĚ, ZASUNUTÍ AUTOMATICKÉ SENZOREM.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.7
1.) INDUKČNÍ SENZOROVÝ PNEU - VENTIL SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) INDUKČNÍ SENZOROVÝ PNEU - VENTIL SLOUŽÍ V PNEUMATICKÝCH OBVODECH
3.) ZPRÁVNĚ POJMENOVANÉ ZNAČKY ZHORA DOLŮ JSOU
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
A.)
B.)
C.)
A.)
B.)
C.)
C.)
B.)
A.)
K INDIKACI MEZNÍ POLOHY PÍSTU MOTORU I AKTIVNÍMU AUTOMATICKÉMU PŘEPNUTÍ
PODOBNĚ JAKO VENTILY 3/2
K ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI
TLAKU V PÍSTNICI
K RYCHLÉMU ODVZDUŠNĚNÍ OBVODU A ZRYCHLENÍ POHYBU PŘI VYSUNUTÍ NEBO ZASUNUTÍ PÍSTU
TLUMIČ ODFUKU
ZDROJOVÝ PŘÍVOD
INDUKČNÍ SENZOR
INDUKČNÍ SENZOR
INDUKČNÍ SENZOR
ZDROJOVÝ PŘÍVOD
ZDROJOVÝ PŘÍVOD
TLUMIČ ODFUKU
TLUMIČ ODFUKU

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.