## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_474
NÁZEV VM | OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU, POMOCÍ RUČNÍCH ARETOVANÝCH VENTILŮ, ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ A REGULAČNÍHO VENTILU TLAKU, PRO ZMĚNU DVOU TLAKŮ PŘI VYSUNUTÍ PÍSTU.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 14
PREZENTACE :
OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU -
MOTORU, POMOCÍ RUČNÍCH
ARETOVANÝCH VENTILŮ,
ŠKRTÍCÍCH VENTILŮ
A REGULAČNÍHO VENTILU TLAKU,
PRO ZMĚNU DVOU TLAKŮ PŘI
VYSUNUTÍ PÍSTU.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 14
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
PŘÍMÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEU- VÁLEC (PVD 1) TAK, ABY BYL PŘÍMO OVLÁDÁN RUČNĚ PNEUMATICKÝM
VENTILEM 5/2 S ARETACÍ POLOHY (RVA 1)
RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU
BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY
(ŠVR 1) A (ŠVR 2). STLAČENÍM RUČNÍHO VENTILU 3/2 (RVA 2) DOSÁHNEME SNÍŽENÍ SÍLY PNEU-MOTORU PŘES REGULAČNÍ VENTIL TLAKU (RVO 1).
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1).
POUŽITÍ ZAPOJENÍ:
NAPŘÍKLAD LISOVÁNÍ A LEPENÍ SOUČÁSTÍ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ÚLOHA 14
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (5/2)
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 2,3,4
REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 13
HVA
RVO
RVA 3/2
RVA 5/2
ŠVR
PVD

## Slide 7
ŠVR 1
ŠVR 2
PVD 1
RVA 2
RVA 1
HVA 1
RVO 1
ÚLOHA 14
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ (PVD 1) BISTABILNÍ (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY (ŠVR 1) A (ŠVR 2) RUČNĚ NASTAVITELNÉ, PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE.
3/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL 5/2 (RVA 2) S ARETACÍ, MONOSTABILNÍ (PÁČKOVÝ), PRO OVLÁDÁNÍ PÍSTU.
4/ REGULAČNÍ VENTIL OTOČNÝ (RVO 1)
(PRO REGULACI SÍLY PÍSTU)
5/ RUČNĚ OVLÁDANÝ VENTIL 3/2 (RVA 1)
S ARETACÍ, MONOSTABILNÍ, (OTOČNÝ BEZ NÁVRATU), PRO PŘIPOJENÍ REGULOVANÉHO TLAKU).
6/ HLAVNÍ VENTIL 3/2 (HVA 1), (PÁČKOVÝ),
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA.

## Slide 8
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVA 2
RVA 1
RVO 1
HVA 1
ZASUNUTÍ
VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
REGULOVANÁ MENŠÍ SÍLA
ÚLOHA 14
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ TLAKOVÝ VZDUCH PŘIVÁDÍ HLAVNÍ PÁČKOVÝ VENTIL (HVA 1) K VSTUPU 1
RUČNÍHO VENTILU (RVA 1).
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU 5/2 (RVA 2)
MONOSTABILNÍHO JE OTEVŘENA CESTA 1 - 4 PRO VÝSUNUTÍ (VÝFUK) PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN
NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES
ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) CESTOU 2 - 3 PŘES
TLUMIČ HLUKU (MRKEV) RUČNÍHO VENTILU (5/2) S ARETACÍ. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍSTNICE JE VE VYSUNUTÉ POLOZE (I.), PRACOVNÍ.
3/ PÍSTNICE VÁLCE JE VYSUNUTA A
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL. 4/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
MONOSTABILNÍHO 3/2 JE OTEVŘENA CESTA 2 - 3, S MOŽNOSTÍ TLAKEM REGULOVANÉHO VYSUNUTÍ A ZÁSUNUTÍ PÍSTU.
5/ VÝCHOZÍ POLOHA VENTILU (RVA 2) JE ARETACÍ DRŽENA CESTOU 1 - 2, PŘI TLAKU ZE ZDROJE NEBO REGULOVANÉM VENTILEM (RVO 1). PÍSTNICE ZASUNUTÁ V POLOZE (0.) KLIDOVÁ.
6/ PŘI NÁVRATU MŮŽE VYKONÁVÁT
PRACOVNÍ ČÁSTÍ JINÝ ÚKOL.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.14
1.) RUČNÍ PNEU-VENTIL S ARETACÍ 5/2 JE NA OBRÁZKU ?
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
2.) TOUTO ZNAČKOU VE VE SCHÉMATECH ÚPRAVNÉ ČÁSTI JE ?
3.) ŠKOLNÍ PRACOVIŠTĚ A CVIČNÁ LINKA PRACUCUJÍ NA HODNOTĚ TLAKU DO ?
A.)
B.)
A.)
A.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
ODLUČOVAČ VODY
FILTR
FILTR S AUTOMATICKÝM
ODLUČOVAČEM VODY
8 p.s.i.
8 Bar
8 Pa

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.