## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_479
NÁZEV VM | NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM , ČASOVÝM PNEU - VENTILEM, SENZOREM POLOHY PÍSTU, A TLAČÍTKOVÝMI MONOSTABILNÍMI VENTILY.
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 19
PREZENTACE :
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU
DVOJČINNÝM PNEU - VENTILEM ,
ČASOVÝM PNEU - VENTILEM ,
SENZOREM POLOHY PÍSTU,
A TLAČÍTKOVÝMI MONOSTABILNÍMI
VENTILY.
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 19
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
NEPŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU – MOTORU,
SENZOREM, S FUNKCÍ OR (AND) POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PVD 1, TAK ABY BYL
OVLÁDÁN BISTABILNÍM PNEU-VENTILEM 5/2, RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTU BUDE OVLÁDÁNA ŠKRTÍCÍMI VENTILY ŠVR 1, ŠVR 2. VYSUNUTÍ PŘES (1-4), ODFUK PŘES
(2-3) ZASUNUTÍ PŘES (1-2), ODFUK PŘES(4-5).
OVLÁDÁNÍ VYSUNUTÍ MONOSTABILNÍMI PNEU-TLAČÍTKY 3/2 RVT 1-2 (S NÁVRATEM), S FUNKCÍ NEBO (OR). ZASUNUTÍ SENZOREM,
(INDUKČNÍM) VENTILEM ISB, KTERÉ JE ZPOŽDĚNO ČASOVÝM VENTILEM ČŘV.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ: NAPŘÍKLAD OVLÁDÁNÍ VÝSUNU ZE DVOU
MÍST A AUTOMATICKÝ ZASUN SENZOREM.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6 mm.
3/ PŘIPRAVTE SI PÍSEMNOU FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
HVA
RVT
ISB
ČŘV
LOR
SVD
ŠVR
PVD
ÚLOHA 19
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN A POUŽIT V JIŽ ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17
SELENOID DVOJČINNÝ VENTIL (5/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 4,5,7,10,12,13,
15
INDUKČNÍ SENZOR POLOHY
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 7,10,12,15
ČASOVÝ ŘÍDÍCÍ VENTIL:
ÚČEL: ČASOVÝ ŘÍDÍCÍ PNEUMATICKÝ
VENTIL TYPU ON-DELAY, ZPOŽDĚNÉ
PŘEPNUTÍ.
NOVÝ KOMPONENT
LOGICKÁ FUNKCE (OR) NEBO
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 6,7,8,9,10
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2) POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,17
RUČNÍ VENTIL TLAČÍTKOVÝ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 5,6,7,8,9,10,12,
13,15

## Slide 7
ÚLOHA 19
PVD 1
HVA 1
ISB 1
RVT 1
RVT 2
ŠVR 1
ŠVR 2
ISB 1
SVD 1
ČŘV 1
LOR 1
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU - VÁLEC) S PERMANENTNÍM MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU
S NASTAVENÝM SENZOREM POLOHY IBS
VE VYSUNUTÉ ÚVRATI.
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR (RUČNĚ NASTAVITELNÉ).
3/ SELENOIDOVÝ DVOJČINNÝ VENTIL SVD BISTABILNÍ 5/2.
4/ LOGICKÁ FUNKCE (LOR) NEBO UMOŽNÍ OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY ZE DVOU MÍST.
5/ ČASOVÝ ŘÍDÍCÍ PNEUMATICKÝ
VENTIL (TYPU ON-DELAY, ZPOŽDĚNÉ
PŘEPNUTÍ).
6/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVT
BEZ ARETACE 3/2 (STISKACÍ S NÁVRATEM),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO ODFUK ZBYTKOVÉHO TLAKU MEZI VENTILY
A LOGICKOU FUNKCÍ.
7/ INDUKČNÍ SENZOR POLOHY S VENTILEM 3/2. UMÍSTĚN NA VÁLCI PNEU-MOTORU VE VYSUNUTÉ ÚVRATI.
8/ HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE
MÉDIA.

## Slide 8
ÚLOHA 19
HVA 1
PVD 1
RVT 2
RVT 1
ŠVR 1
ŠVR 2
ISB 1
ISB 1
SVD 1
ČŘV 1
LOR 1
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
NEBO RTV 2
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
ŘÍZENÉ ZPOŽDĚNÍ (sec)
ZÁCHYT SENZOREM
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
V
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL ( HVA1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2/ OBOURUČNÍM STLAČENÍM VENTILŮ 3/2 (RVT 1) A (RVT 2) SE PŘIVÁDÍ TLAK NA (SVD1) SELENOIDOVÝ VENTIL BISTABILNÍ 5/2 PRO
VÝSUNUTÍ PÍSTU CESTOU 1-4, DÁLE PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) A PŘES CESTU 2-3, BISTASTABILNÍHO SELENOIDU 5/2 (SVD 1), PŘES TLUMIČ HLUKU. PÍST JE VYSUNUT,
VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL,
POLOHA (1).
3/ NAJETÍM SENZOROVÉHO VENTILU (ISB 1)
(VYSUNUTÁ ÚVRAŤ) JE PŘIVEDEN TLAK NA ČASOVÝ VENTIL A JE TAKTO AKTIVOVÁNO ODMĚŘENÍ ČASU, PO ODMĚŘENÍ ČASU JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 NA BISTABILNÍM
SELENOIDOVÉM VENTILU 5/2 (SVD 1), PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2).
4/ ZASUNUTÍ JE AUTOMATICKÉ, ALE
ZPOŽDĚNÉ ŘÍDÍCÍM ČASOVAČEM (ČŘV 1).
5/ NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM JE
VEDEN PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1),
CESTOU 4- 5 PŘES TLUMIČ HLUKU
SELENOIDU (SVD 1), 5/2 VENTILU. PÍST JE
V ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÁ.
2
4

## Slide 9
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
OTÁZKY K ÚLOZE č.19
1.) ČASOVÝ ŘÍDÍCÍ PNEUMATICKÝ VENTIL SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
3.) ČASOVÝ ŘÍDÍCÍ PNEUMATICKÝ VENTIL S FUNKCÍ ZPOŽDĚNÉ PŘEPNUTÍ SE NAZÝVÁ TAKÉ ?
2.) ČASOVÝ ŘÍDÍCÍ PNEUMATICKÝ VENTIL S FUNKCÍ TYPU ZPOŽDĚNÉ PŘEPNUTÍ , FUNGUJE V TOMTO ČASOVÉM SLEDU
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
1. AKTIVACE TIMERU
2. ODMĚŘENÍ ČASU
3. PŘESTAVĚNÍ VENTILU
KRÁTKODOBÉ A IHNED
NÁVRAT DO VÝCHOZÍHO
STAVU
1. AKTIVACE TIMERU IHNED
PŘESTAVĚNÍ VENTILU
2. ODMĚŘENÍ ČASU
3. ZPĚTNÉ PŘESTAVĚNÍ
VENTILU
1. AKTIVACE TIMERU
2. ODMĚŘENÍ ČASU
3. PŘESTAVĚNÍ VENTILU
4. ODMĚŘENÍ ČASU
5. PŘESTAVĚNÍ VENTILU
4. NÁVRAT
6. NÁVRAT
OFF - DELAY
ON - DELAY
MULTI FUNKČNÍ

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.