## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_471
NÁZEV VM | PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU ŠKRTÍCÍMI RUČNÍMI VENTILY, RUČNÍMI VENTILY BEZ NÁVRATU ( S ARETACÍ).
AUTOR | Richard WITTEK
DATUM VYTVOŘENÍ | 1.4. 2014
ROČNÍK | 3. a 4. ročníky maturitních oborů elektrotechnických škol
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | PNEUMATIKA PRO AUTOMATIZACI, PNEU-MOTOR, PNEU- VENTIL, PNEU-SNÍMAČ, VAKUOVÝ EJEKTOR

## Slide 2
ANOTACE
ZÁKLADNÍ PNEUMATICKÉ ÚLOHY
PRO AUTOMATIZOVANÉ VÝROBNÍ LINKY
URČENO :
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ELEKTROTECHNICKÝCH ŠKOL, 3. a 4. ROČNÍKŮ OBORŮ
SILNOPROUDÝCH I SLABOPROUDÝCH UKONČENÝCH MATURITNÍ ZKOUŠKOU, JAKO ZÁKLADNÍ SEZNÁMENÍ S PNEUMATICKÝMI SYSTÉMY K DALŠÍMU STUDIU ELEKTRO - PNEUMATIKY NEBO PŘÍPADNĚ HYDRAULIKY A ELEKTROHYDRAULIKY. ÚLOHY JSOU ODVOZENY OD PRAKTICKÝCH
ZAPOJENÍ POUŽÍVANÝCH U AUTOMATIZOVANÝCH LINEK A JSOU ZÁROVEŇ URČENY PRO PRACOVIŠTĚ VYBAVENÁ REÁLNÝMI KOMPONENTY NIKOLI LABORATORNÍMI PŘÍSTROJI A KONEKTORY.
METODICKÉ POKYNY
USPOŘÁDÁNÍ :
ÚLOHY JSOU POSTUPNĚ SLOŽITĚJŠÍ TAK, ABY ŽÁCI POCHOPILI FUNKCI JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A POSTUPNĚ ROZVÍJELI SVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. PREZENTACE OBSAHUJE NĚKOLIK SNÍMKŮ Z NICHŽ NĚKTERÉ JSOU VYPRACOVÁNY JAKO ANIMACE, S NÁZORNOU UKÁZKOU FUNKCE KOMPONENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ. ŽÁCI JSOU NĚJŘÍVE SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI, NÁŘADÍM, BEZPEČNOSTÍ PRÁCE.
DALŠ Í SNÍMEK OBSAHUJE NA DALŠÍM SNÍMKU MUSÍ POZNAT ZNAČKU A K NÍ PŘIŘADIT REÁLNÝ KOMPONENT. DALŠÍ SNÍMEK ZACHYCUJE PROPOJENÍ PNEU SYSTÉMU TRUBIČKAMI 6mm. POKROČILEJŠÍ ZAPOJENÍ JSOU AŽ PŘÍLIŠ SLOŽITÁ NA ZAPAMATOVÁNÍ, SPÍŠ BY NÁM MĚLO JÍT POCHOPENÍ FUNKCÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ A K TOMU JE URČENO VŽDY POSLEDNÍ SCHÉMA S ANIMACEMI. ZNAČKY, FOTOGRAFIE, SCHÉMATA A ANIMACE SE NACHÁZÍ NA LEVÉ POLOVINĚ SNÍMKU PREZENTACE. TEXTY, ZADÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE NA PRAVÉ
POLOVINĚ SNÍMKU. PODROBNĚ O NICH IFORMUJE OBSAH. ÚLOHY JSOU ZAŘAZENY POSLEDNÍ.

## Slide 3
OBSAH
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
SNÍMEK č.1 - ADMINISTRATIVNÍ ÚVOD PRO UOV
SNÍMEK č.2 - ANOTACE A METODICKÉ POKYNY PRO UOV
SNÍMEK č.3 - OBSAH PRO UOV
SNÍMEK č.4 - ÚVOD DO ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.5 - POPIS ÚLOHY č.1 PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.6 - PROVEDENÍ - VÝBĚR - POPIS PŘÍSTROJŮ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.7 - ZAPOJENÍ PNEUMATICKÉHO OBVODU PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.8 - ANIMACE PNEUMATICKÉHO OBVODU S POPISY FUNKCÍ PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.9 - CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR PRO ŽÁKA
SNÍMEK č.10 - POUŽITÁ LITERATURA - ZDROJE - AUTOŘI - FOTOGRAFIJE PRO UOV
PREZENTACE PRO ŽÁKA
SNÍMKY č. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

## Slide 4
ÚVOD:
ZAPOJENÍ JEDNODUCHÉHO
PNEUMATICKÉHO OBVODU, PRAKTICKÁ
ÚLOHA, VYUŽITÍ ZNALOSTÍ Z OBLASTI
PNEUMATIKY V PRAXI, JAKO PŘÍPRAVA
NA STUDIUM ELEKTROPNEUMATIKY.
JEDNOTLIVÉ PNEUMATICKÉ PRVKY JSOU,
JIŽ NAMONTOVÁNY NA MONTÁŽNÍ SÍTO, JEN
JE TŘEBA PROPOJIT PNEUMATICKÝ OBVOD.
BEZPEČNOST PRÁCE :
PŘI PRÁCI SE STLAČENÝM VZDUCHEM
JE TŘEBA DODRŽOVAT BEZPEČNSTNÍ
PŘEDPISY, KONTROLOVAT VÝVODY
OBVODU PŘED PŘIPOJENÍM TLAKU.
POZOR NA ROZKMITÁNÍ VOLNÝCH
HADIČEK POD TLAKEM, HROZÍ PORANĚNÍ
OKA. PROVEĎ NEJPRVE KONTROLU
PROPOJENÍ.
ÚLOHA 11
PREZENTACE :
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU - MOTORU
ŠKRTÍCÍMI RUČNÍMI VENTILY,
RUČNÍMI VENTILY
BEZ NÁVRATU ( S ARETACÍ).
NÁŘADÍ: ŠROUBOVÁK DRÁŽKOVÝ 6 mm,
ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ POSIT-DRIVE (V),
IMBUSOVÝ KLÍČ 2 mm.

## Slide 5
ÚLOHA 11
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRO ÚLOHU
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ
DVOJČINNÉHO PNEU- MOTORU
MONOSTABILNÍMI PNEU - VENTILY
POPIS ÚLOHY: ZAPOJTE BISTABILNÍ
PNEUMATICKÝ VÁLEC PVD 1 TAK, ABY
BYL OVLÁDÁN PŘÍMO MONOSTABILNÍMI
PNEU - VENTILY 3/2 , RVA 1 A RVA 2 S
ARETACÍ. RYCHLOST VYSUNUTÍ A ZASUNUTÍ
JE REGULOVÁNA ŠKRTÍCÍMI RUČNÍMI
VENTILY ŠVR 1-2.
ZAPOJENÍ OVLÁDÁ HLAVNÍ VENTIL HVA 1.
POUŽITÍ ZAPOJENÍ: NAPŘÍKLAD
PRO SAMOSTATNÉ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH POHYBŮ.
POKYNY PRO ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ ZVOLTE SPRÁVNÉ TYPY PŘÍSTROJŮ NA
MONTÁŽNÍM PANELU.
2/ PROPOJTE PŘÍSTROJE HADIČKAMI
D = 6MM.
3/ PŘIPRAVTE SI FORMOU
VYSVĚTLENÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH
PŘÍSTROJŮ A ZAPOJENÍ.

## Slide 6
ŠVR
RVA
HVA
PVD
ÚLOHA 11
SPRÁVNĚ VYBRANÉ KOMPONENTY
PROVEDENÍ :
VÝBĚR PŘÍSTROJŮ DLE ZADÁNÍ :
HLAVNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,
RUČNÍ VENTIL S ARETACÍ (3/2)
POPSÁN A POUŽIT V ÚLOZE 2,3,4,
ŠKRTÍCÍ VENTIL RUČNÍ (1/2)
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,6,7,8,9,10
PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ
POPSÁN JIŽ V ÚLOZE 1,3,4,5,7,8,9,10

## Slide 7
RVA 1
RVA 2
ŠVR 1
ŠVR 2
PVD 1
HVA 1
ÚLOHA 11
SPRÁVNÉ PROPOJENÍ ÚLOHY
ZAPOJENÍ ÚLOHY:
1/ PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ PVD (PNEU – VÁLEC) S PERMANENTNÍM
MAGNETEM (KROUŽKEM) NA PÍSTU, K VÝFUKU PÍSTU NENÍ POTŘEBA PŘEKONÁNÍ PRUŽINY, NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM JE ODVÁDĚN PŘES RUČNÍ VENTIL 3/2 (2-3).
ZÁFUK PŘES VÝVODY RUČNÍHO VENTILU 3/2 (2-3).
2/ ŠKRTÍCÍ VENTILY ŠVR RUČNĚ NASTAVITELNÉ ( PRO REGULACI VÝSUNUTÍ A ZASUNUTÍ PÍSTNICE ).
3/ RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY RVA
S ARETACÍ 3/2 (OTOČNÝ NEBO PÁČKOVÝ),
S JEDNÍM TLUMIČEM HLUKU PRO
ODVEDENÍ TLAKU PŘI VÝFUKU A ZÁFUKU.
5 / HLAVNÍ VENTIL HVA (PÁČKOVÝ) 3/2
RUČNĚ OVLÁDANÝ S PŘÍVODEM ZDROJE MÉDIA.

## Slide 8
VYSUNUTÍ
ZASUNUTÍ
PVD 1
ŠVR 1
ŠVR 2
RVA 1
RVA 2
ODFUK PŘI VYSUNUTÍ
HVA 1
ÚLOHA 11
ODFUK PŘI ZASUNUTÍ
ODFUK RVA 1 - 2
FUNKCE ZAPOJENÍ :
POSTUP SPÍNÁNÍ A STAVY VENTILŮ:
1/ HLAVNÍ VENTIL (HVA 1) PŘIVÁDÍ VZDUCH.
2/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 1)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 , PRO VÝSUN PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1), SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2) CESTOU 2- 3,TLUMIČ HLUKU. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA A PÍST JE VYSUNUT A VYKONÁVÁ PRACOVNÍ ČÁSTÍ DANÝ ŮKOL, POLOHA (1).
3/ SEPNUTÍM RUČNÍHO VENTILU (RVA 2)
JE OTEVŘENA CESTA 1- 2 , PRO ZÁSUNUTÍ
PÍSTU PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 2). SOUČASNĚ JE ODVÁDĚN NETLAKOVÝ VZDUCH PŘED PÍSTEM PŘES ŠKRTÍCÍ VENTIL (ŠVR 1) CESTOU 2- 3 PŘES TLUMIČ HLUKU. ARETACÍ JE DRŽENA CESTA
A PÍST JE ZASUNUTÉ POLOZE (0.) KLIDOVÉ.
4/ PÍSTNICE VÁLCE JE ZASUNUTA,
ALE I PŘI NÁVRATU MŮŽE VYKONÁVÁT
PRACOVNÍ ČÁSTÍ JINÝ ÚKOL.

## Slide 9
OTÁZKY K ÚLOZE č.11
1.) PÁČKOVÝ PNEU - VENTIL 5/2 S ARETACÍ SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU ?
2.) PNEU - MOTOR LINEÁRNÍ BISTABILNÍ (DVOJČINNÝ VÁLEC) MŮŽE V KONCOVÝCH
POLOHÁCH ZPŮSOBIT PŘESTAVĚNÍ INDUKČNÍHO SENZOROVÉHO PNEU - VENTILU
3.) OVLÁDÁNÍ RUČNÍM PNEU - VENTILEM ARETOVANÝM 3/2 NEBO 5/2 SE NAZÝVÁ ?
CVIČENÍ - INTERAKCE - ZHODNOCENÍ - ZÁVĚR
A.)
A.)
A.)
B.)
B.)
B.)
C.)
C.)
C.)
PERMANENTNÍM
MAGNETEM NA KROUŽKU PÍSTU
PNEU - MOTORU
POHYBEM MATERIÁLU
„Fe“ (ŽELEZA)
PÍSTNÍHO KROUŽKU
KOLEM SENZORU
PŮSOBENÍM ELEKTRO - STATICKÉHO NÁBOJE VZNIKAJÍCÍHO POSUNEM PÍSTU, NA MAG. SILOČÁRY
INDUKČNÍHO SENZORU
NEPŘÍMÉ , IMPULZNÍ
PŘÍMÉ , BEZ NÁVRATU
POLOAUTOMATICKÉ

## Slide 10
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
POUŽITÁ LITERATURA:
FOTODOKUMENTACE: VLASTNÍ MATERIÁLY, POŘÍZENÉ NA AUTOMATIZOVANÉ LINCE
A PANELU PRACOVIŠTĚ PNEUMATICKÝCH SYSTÉMŮ
(žáci 4.roč. 18 let , souhlasili s uveřejněním svých fotografií)
AUTOR PROHLAŠUJE, ŽE ŘÁDNĚ UVEDL VŠECHNY POUŽITÉ ZDROJE. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, POUŽITÝ MATERIÁL JE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ AUTORA.
ING.SÝKOROVÁ. ÚLOHY A ZAPOJENÍ, ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ PNEUMATICKÉ SYSTÉMY. 1. vyd. Ostrava, 2012.
MOC, Pavel. ELEKTROPNEUMATIKA. 1. vyd. Plzeň.
BEUTH BERLIN. PNEUMATIK , PNEUMATICHE STEUERUNGEN [sborník]. 1. vyd. Berlin, 1995, 100 s. [cit. 2014].
FESTO DIDACTIC GMBH + CO. KG and ART Systems . FluidSim. 1. vyd. De, 2005.