## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_521
NÁZEV VM | Elektrické stroje - rozdělení elektrických strojů
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 28.12.2013
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ stroje točivé, netočivé, lineární, synchronní, asynchronní, stejnosměrné
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Správná odpověď v procvičování se zobrazí při kliknutí myší na objekt řešení .
Návrat k procvičování nastane při kliknutí myší na objekt procvičování .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem tohoto materiálu je seznámit studenty s rozdělením elektrických strojů a vysvětlit základní rozdíly mezi jednotlivými typy elektrických strojů.

## Slide 3: Rozdělení elektrických strojů

## Slide 4
Elektrický stroj: elektrické zařízení, které využívá ke své činnosti elektromagnetickou indukci a/nebo silové účinky elektrického proudu.
ELEKTRICKÉ STROJE

## Slide 5: 1. Podle druhu konané práce rozdělujeme elektrické stroje na:
  stroje netočivé
  stroje točivé
  stroje lineární
Procvičování

## Slide 6: 1.1 Stroje netočivé
  neobsahují žádné pohyblivé části
  přeměňují elektrickou energii na elektrickou energii jiných parametrů
  jedná se o transformátory a měniče (usměrňovače a střídače)

## Slide 7
Transformátor
mění střídavý proud vyššího napětí na střídavý proud nižšího napětí /nebo naopak/ s týmž kmitočtem
Usměrňovač
mění střídavý proud na proud stejnosměrný
Střídač
přeměňuje stejnosměrné napětí na napětí střídavé s libovolným kmitočtem

## Slide 8: 1.2 Stroje točivé
  obsahují část pevnou a část rotační
  jedná se o motory, generátory a rotační měniče

## Slide 9
Motory
  mění přiváděnou elektrickou energii na energii mechanickou předávanou hřídelí
Generátory
mění energii mechanickou přiváděnou na hřídel na elektrickou energii odváděnou ze svorek stroje
Rotační měniče
mění elektrickou energii jedněch parametrů na elektrickou energii s jinými parametry
rotační frekvenční měniče – dnes se již téměř nepoužívají

## Slide 10: 1.3 Stroje lineární
  obsahují část pevnou a část pohyblivou s posuvným pohybem (v jedné nebo dvou osách)
  jedná se o lineární motory

## Slide 11
Lineární motory
  mění přiváděnou elektrickou energii na energii mechanickou dodávanou při posuvném pohybu

## Slide 12: 2. Podle principu činnosti rozdělujeme elektrické stroje točivé a lineární na:
  asynchronní
  synchronní
  stejnosměrné
  zvláštní
Procvičování

## Slide 13: 2.1 Asynchronní stroje
  mají rozdílné otáčky (rychlost – u lineárních strojů) pohybující se části proti otáčkám (rychlosti) magnetického pole pohybujícího se ve statické části stroje

## Slide 14: 2.2 Synchronní stroje
  mají otáčky (rychlost) pohybující se části stejné s otáčkami (rychlostí) magnetického pole

## Slide 15: 2.3 Stejnosměrné stroje
  pracují se stejnosměrným napětím a tedy statickým magnetickým polem ve statické části stroje

## Slide 16: 2.4 Zvláštní stroje
  jsou principiálně kombinací nebo úpravou předchozích druhů
    krokové motory
    motory s kotoučovým rotorem
    střídavé komutátorové motory
    elektronické motory

## Slide 17: 3. Podle druhu proudu rozdělujeme elektrické stroje na:
  stejnosměrné
  střídavé
Procvičování

## Slide 18: 4. Podle počtu fází rozdělujeme elektrické stroje na:
  trojfázové
  jednofázové
    jednofázové s pomocnou fází
Procvičování

## Slide 19: Procvičování
Proveďte rozdělení elektrických strojů podle druhu konané práce.
Proveďte rozdělení elektrických strojů podle principu činnosti.
Proveďte rozdělení elektrických strojů podle druhu proudu.
Proveďte rozdělení elektrických strojů podle počtu fází.
Řešení
Řešení
Řešení
Řešení

## Slide 20: Seznam použitých zdrojů
[1] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL – nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86
[2] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 28.12.2014].
Dostupný na WWW:http://dev.webdevel.cz/najizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf