## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_523
NÁZEV VM | Elektrické stroje - Hlavní části elektrických strojů II
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 15. 2. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ elektrický obvod, vinutí, izolace, kryty, chlazení, montážní části
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Vzhledem k rozsahu učiva lze výukový materiál použít ve více než jedné vyučovací hodině.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Správná odpověď v části shrnutí učiva se zobrazí při kliknutí myší na zástupný symbol .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s hlavními konstrukčními částmi elektrických strojů. Popisuje elektrický obvod, vinutí, ztráty ve vinutí, izolaci, kryty a další provozně konstrukční části elektrických strojů.

## Slide 3: Hlavní části elektrických strojů II.

## Slide 4: Hlavní části elektrických strojů
  magnetický obvod
  elektrický obvod
  izolace
  další provozně konstrukční části:
        kryty
        chlazení
        montážní části /rámy, podvozky, …/

## Slide 5: 2. Elektrický obvod
  slouží k vedení elektrického proudu
  základní části elektrického obvodu je vinutí
  při průchodu proudu vinutím vznikají v elektrickém obvodu Jouleovy tepelné ztráty ΔPJ

## Slide 6
Vinutí elektrických strojů
  při průchodu proudu vinutím vzniká magnetické pole
  v proměnném magnetickém poli se ve vinutí indukuje napětí
  tvar, počet cívek a počet závitů vinutí závisí na druhu a velikosti stroje
  průřez vinutí závisí na procházejícím proudu, materiálu a chlazení vinutí
  vinutí magnetický obvod obepíná (transformátory) nebo je uloženo v drážkách magnetického obvodu (točivé stroje)

## Slide 7
Materiály na vinutí elektrických strojů
  měď /tažená, elektricky rafinovaná/ - nejpoužívanější
  hliník - je levnější a lehčí, ale má větší rezistivitu /transformátory velkých výkonů, rotory asynchronních motorů nakrátko/
  mosaz
  bronz

## Slide 8: 3. Izolace
  mezi jednotlivými závity vinutí
  mezi fázemi navzájem
  mezi fázemi a zemí
  mezi vinutím a magnetickým obvodem či kostrou
  mezi plechy magnetického obvodu

## Slide 9
Izolace
  zajišťuje elektrickou, popřípadě i mechanickou pevnost
  musí vydržet určité teploty
  teplo vzniklé ve stroji musí spolehlivě odvádět
  musí odolávat prachu, vlhkosti, chemickým či jiným vnějším vlivům

## Slide 10: Izolační materiály
  Pevné látky:
  laky
  keramické hmoty
  oxidy
  slídy
  silikony
  PVC
  Plyny:
  vzduch
  Kapalné látky:
  transformátorový olej

## Slide 11: Třídy izolací
Udávají mezní teploty jednotlivých izolantů:
        Y: ϑmax = 90 °C
        A: ϑmax = 105 °C
        E: ϑmax = 120 °C
        B: ϑmax = 130 °C
        F: ϑmax = 155 °C
        H: ϑmax = 180 °C
        200: ϑmax = 200 °C
        220: ϑmax = 220 °C
Překračování dovoleného oteplení vede k rychlému stárnutí izolace a ke zhoršování izolačních vlastností stroje.
Při překročení hranice maximální dovolené teploty izolace o 10 °C se její životnost zkrátí na polovinu.

## Slide 12: 4. Kryty
  chrání stroj před vniknutím cizích předmětů a vody
  chrání obsluhující osoby před úrazy vzniklými dotykem s živými nebo pohybujícími se částmi stroje
  druh krytí je dán označením IP
  (International protection = mezinárodní ochrana)
  viz ČSN EN 60034-5e

## Slide 13
Krytí elektrických strojů:
Doplňkové písmeno (nepovinné) – doplňková informace (H, M, S, W)
Stupeň ochrany před vniknutím vody (0 – 8)
Přídavné písmeno (nepovinné) – stupeň ochrany před nebezpečným dotykem (A, B, C, D)
Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles (0 – 6)
IP
IP X
IP XX
IP XX X
IP XX XX
IP 44 = Ochrana proti vniknutí předmětu průměru 1mm a před stříkající vodou.

## Slide 14: 5. CHLAZENÍ
  konstrukční části sloužící k odvodu ztrátového tepla
  může být:
    nepřímé: teplo je odváděno chladivem (vzduch, vodík, …) z povrchu aktivních částí
    přímé: chladivo (plyn, kapalina, …) prochází vnitřkem vodičů
  druh chlazení je dán označením IC
  (international cooling = mezinárodní chlazení)
  viz ČSN EN 60034-6

## Slide 15
Písmeno označující druh sekundárního chladiva (je-li použito) (A, H, N, C, U, W, S)
Písmeno označující druh primárního chladiva (A, H, N, C, U, W, S)
Číslice označující způsob uvádění primárního chladiva do pohybu (0 – 9)
Číslice označující uspořádání chladícího okruhu (0 - 9 )
IC
IC X
IC X X
IC X XX
IC X XX X
IC X XX XX
Číslice označující způsob uvádění sekundárního chladiva do pohybu (0 – 9)
Chlazení elektrických strojů:
IC 21 = Otevřený stroj s vlastním chlazením pomocí ventilátoru umístěného
na hřídeli rotoru , vzduch ze stroje se odvádí potrubím.

## Slide 16
  konstrukční části sloužící k upevnění stroje
  konstrukční části sloužící ke spojení elektromotoru s poháněným zařízením
  umístění ložisek a tvar i poloha konce hřídele ovlivňují vnější podobu strojů
  tvar stroje je dán označením IM
  (international mounting = mezinárodní montáž)
  viz ČSN EN 60034-7+A1
6. MONTÁŽNÍ ČÁSTI

## Slide 17
Mezinárodní označení tvaru strojů
Způsob montáže a směr konce hřídele (00 – 99)
Provedení konce hřídele (0 – 9)
Skupinové číslo tvaru stroje (0 – 9)
IM
IM X
IM X XX
IM X XX X
IM 1001 = Stroj se dvěma ložiskovými štíty, patkový, s jedním válcovým
koncem hřídele, montovaný vodorovně.

## Slide 18: Shrnutí učiva
1. Hlavní části elektrických strojů jsou:
2. Elektrický obvod slouží:
  3. Základní části elektrického obvodu je:
    4. Při průchodu proudu vinutím vznikají v elektrickém obvodu:
  k vedení elektrického proudu.
  vinutí.
    Jouleovy tepelné ztráty ΔPJ.
magnetický obvod, elektrický obvod, izolace a další provozně konstrukční části /kryty, chlazení, rámy, podvozky, …/.

## Slide 19
5. Materiály na vinutí elektrických strojů jsou:
6. Izolace se vkládá mezi:
7. Základní funkce izolace jsou:
8. K izolačním materiálům patří:
9. Třídy izolací udávají:
měď, hliník, mosaz a bronz.
závity vinutí, jednotlivými fázemi, fázemi a zemí, vinutím a magnetickým obvodem, vinutím a kostrou, plechy magnetického obvodu.
zajištění elektrické a mechanické pevnosti, odvod tepla ze stroje, odolnost vůči teplotám, prachu, vlhkosti, chemickým a jiným vlivům.
laky, keramické hmoty, oxidy, slídy, silikony, PVC, vzduch, transformátorový olej.
Mezní teploty jednotlivých izolantů.

## Slide 20
10. Základní funkce krytů:
11. Druh krytí je dán označením:
12. Chlazení je konstrukční část, která slouží:
13. Elektrické stroje používají dva typy chlazení:
14. Montážní části jsou části, které slouží:
chrání stroj před vniknutím cizích předmětů a vody, chrání obsluhu před úrazy vzniklými dotykem s živými nebo pohybujícími se částmi stroje.
IP XX XX.
k odvodu ztrátového tepla.
přímé: chladivo prochází vnitřkem vodičů
nepřímé: chladivo odvádí teplo z povrchu aktivních částí.
k upevnění stroje a ke spojení stroje s poháněným zařízením.

## Slide 21: Seznam použitých zdrojů
[1] VAVŘIŇÁK, ING, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online].[cit. 15.2.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[2] ŘÍHA, Josef. elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 2920.