## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_524
NÁZEV VM | Asynchronní stroje – Rozdělení asynchronních strojů
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 29. 12. 2013
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ motor, alternátor, indukční brzda, měnič kmitočtu, stroje kroužkové a stroje nakrátko
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při testu se kliknutím myší na zástupný symbol objeví v zástupném symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s rozdělením asynchronních strojů a definovat základní typy asynchronních strojů.

## Slide 3: Rozdělení asynchronních strojů

## Slide 4
Rozdělení asynchronních strojů
podle způsobu práce:

## Slide 5: 1. Asynchronní motor
V asynchronním motoru se přiváděná elektrická energie mění na
energii mechanickou, která přemáhá odpor poháněného zařízení.
Používá se nejčastěji v pohonech.

## Slide 6: 2. Asynchronní generátor
V asynchronním generátoru se mechanická energie přiváděná na rotor mění na energii elektrickou, odebíranou ze statorového vinutí.
Dnes se používá ojediněle.

## Slide 7: 3. Indukční brzda
K brzdění využívá točivého momentu vznikajícího otáčením rotoru
proti směru, kterým by se točil působením elektromagnetických sil.
Používá se především v laboratořích k měření zatěžovacího momentu.

## Slide 8: 4. Asynchronní měnič kmitočtu
Využívá změn kmitočtu proudu, indukovaného v otáčejícím se rotoru.
Dnes se již nevyužívá.

## Slide 9
Rozdělení asynchronních strojů
podle způsobu napájení
a podle uspořádání statorového vinutí:
1) jednofázové (s pomocnou rozběhovou fází)
2) trojfázové

## Slide 10
Rozdělení asynchronních strojů podle provedení rotorového vinutí:

## Slide 11: 1. Stroje kroužkové
Vsypávané (drátové) vinutí, jehož jedny konce jsou spojeny do
uzlu a druhé jsou vyvedeny na kroužky, které jsou přes kartáče spojeny s rotorovým spouštěčem.

## Slide 12: 2. Stroje nakrátko
Rotorové vinutí je trvale spojeno čelními kruhy nakrátko.

## Slide 13: Test
1. Asynchronní stroj, který přeměňuje energii elektrickou na energii mechanickou se nazývá:
2. Asynchronní stroj, který přeměňuje energii mechanickou na energii elektrickou se nazývá:
motor
generátor

## Slide 14
3. Podle způsobu napájení a podle uspořádání statorového vinutí rozeznáváme asynchronní stroje:
4. Podle provedení rotorového vinutí rozeznáváme asynchronní stroje:
Jednofázové a třífázové
Kroužkové a nakrátko

## Slide 15: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 29.12.2013].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
Obr. NEZNÁMÝ. motorgear [online]. [cit. 25.12.2013]. Dostupný na WWW: http://www.motorgear.cz/elektromotory-siemens-1la7