## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_525
NÁZEV VM | Asynchronní motory - konstrukční uspořádání
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 2.1.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ stator, rotor, vzduchová mezera, motor kroužkový, motor nakrátko
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při procvičování se při kliknutí myší na zástupný symbol zobrazí v zástupném symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál seznamuje žáky s konstrukčním uspořádáním asynchronních motorů a jeho základními částmi, a popisuje základní rozdíly mezi konstrukci asynchronních motorů s kotvou kroužkovou a s kotvou nakrátko.

## Slide 3: Konstrukční uspořádání asynchronních motorů

## Slide 4: Asynchronní motory
Jsou střídavé, většinou 3fázové motory, malé motory mohou být i 1fázové.
Jsou to nejpoužívanější elektrické točivé stroje, jsou nejjednodušší a tedy i nejlevnější.
Skládají se ze dvou základních částí, tzv. statoru a rotoru.
Mezi statorem a rotorem je vzduchová mezera.

## Slide 5: Stator
Stator je tvořen magnetickým obvodem – svazkem elektrotechnických plechů.
Plechy jsou od sebe vzájemně izolovány keramickou vrstvou, oxidy nebo lakem.
Na vnitřním obvodě plechů jsou vylisovány drážky, které mají různý profil - plocha mezi dvěma drážkami se nazývá zub.
Ve statorových drážkách je uloženo obvykle trojfázové vinutí.
Obr. 1 Statorové plechy [3]

## Slide 6
Statorový svazek je nalisován do litinové kostry, u velkých motorů je kostra svařena z plechů.
Kostra je často z vnější strany opatřena žebrováním pro lepší odvod ztrátového tepla.
Začátky a konce statorového vinutí jsou vyvedeny na svorkovnici, kde můžeme vinutí spojit do Y nebo do Δ.

## Slide 7: Rotor
Magnetický obvod rotoru je tvořen svazkem vzájemně izolovaných elektrotechnických plechů, nalisovaných na hřídeli.
Rotor se pohybuje v dutině statoru.
Podle provedení rotoru rozeznáváme :

## Slide 8: 1. Motor kroužkový
Rotor je složený z plechů s výřezy pro vinutí.
3f vinutí rotoru z izolovaných měděných vodičů je nejčastěji zapojeno do Y a je vyvedeno ke 3 sběracím kroužkům z mosazi nebo bronzu, které jsou upevněny na hřídeli rotoru.
Na sběrací kroužky přiléhají grafitové kartáče a spojují je se svorkami rotorové svorkovnice.
Kartáče bývají trvale přiloženy pouze při rozběhu, po ukončení rozběhu jsou kroužky spojeny nakrátko a kartáče se odklopí.
Obr.2 Plechy kroužkového rotoru [3]

## Slide 9
Obr.3 Trojfázový asynchronní motor s kroužkovou kotvou [5]

## Slide 10: 2. Motor nakrátko
Má vinutí rotoru z neizolovaných tyčí, které jsou po obou stranách spojeny vodivými kruhy nakrátko, takže vinutí tvoří jednoduchou klec.
Vinutí se zhotovuje z hliníku, a to litím pod tlakem. Při tom se současně odlijí i lopatky ventilátorů, které na obou čelech tvoří s klecí jeden celek.
Obr. 4 Jednoduchá klec [3]

## Slide 11
Směr tyčí je buď rovnoběžně s osou hřídele, nebo jsou tyče sešikmené pro zvětšení záběrového momentu motoru při současném zmenšení rozběhového proudu.
Nevýhoda malého záběrného momentu a velkého záběrného proudu se dá odstranit také speciálními konstrukcemi rotorového vinutí nakrátko a to tzv. dvojitou klecí nebo klecí vírovou.
Obr. 5 Stupňovitá klec a klec se sešikmenými tyčemi [3]

## Slide 12
Obr.6 Trojfázový asynchronní motor s kotvou nakrátko [5]

## Slide 13: Vzduchová mezera
Vzduchová mezera musí být co nejmenší.
Malá vzduchová mezera způsobuje, že motor pracuje s dobrým účiníkem, který je vždy indukčního charakteru.
U malých asynchronních motorů bývá vzduchová mezera kolem 0,2mm, u velkých až 3mm.
Tento požadavek je zajišťován pomocí vík obsahujících ložiska, kterými je rotor držen ve statoru.

## Slide 14
Asynchronní motor má vinutí ve statoru i v rotoru.
Elektrická energie se přivádí pouze do statoru, v rotoru se napětí indukuje - asynchronní stroje nazýváme stroji indukčními.
Rotor se nazývá též kotva (u točivých strojů nazýváme kotvou tu část, ve které se indukuje napětí).
Asynchronní stroje tedy nazýváme indukční stroje s kotvou nakrátko nebo stroje s kotvou kroužkovou.

## Slide 15
Konstrukce stroje je dále ovlivněna:
  krytím stroje (IP XX XX)
  tvarem stroje (IM X XX X)
  jeho upevněním
  jeho spojením s poháněným zařízením
Z motoru je též nutné odvádět ztrátové teplo (IC X XX).
Dnes se nejčastěji vyrábějí trojfázové motory v tzv. uzavřeném provedení, které vyhovuje i pro prašné a nečisté prostředí (musí mít na nejspodnějším místě dýchací otvor o průměru 12 až 20 mm pro odvod vody, která se ve stroji sráží).

## Slide 16: Procvičování
Vyjmenujte dvě základní konstrukční části asynchronního motoru:
Proveďte rozdělení asynchronních motorů podle konstrukce rotoru:
Vinutí rotoru asynchronního motoru nakrátko je tvořeno:
Vinutí rotoru asynchronního motoru kroužkového je tvořeno:
Stator a rotor
Kroužkový a nakrátko
Tyčemi z hliníku
Měděnými vodiči

## Slide 17: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II.Praha:
SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 29.12.2013]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na- jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[4] ROUBÍČEK, Ota. Elektrické motory a pohony. Praha: BEN- technická literatura, 2004, ISBN 80-7300-092-X.
[5] TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-867-0600-1.