## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_526
NÁZEV VM | Asynchronní motory - princip činnosti
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 4.1.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ točivé magnetické pole, synchronní otáčky, točivý moment, skluz
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při procvičování příkladů se při kliknutí myší na zástupný symbol zobrazí v zástupném symbolu správná řešení.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál seznamuje žáky s principem činnosti asynchronních motorů. Popisuje vznik točivého magnetického pole statoru, vznik točivého momentu motoru, definuje synchronní otáčky magnetického pole statoru a skluz otáček rotoru.

## Slide 3: Princip činnosti asynchronních motorů

## Slide 4
Točivý moment na rotoru asynchronního motoru vzniká vzájemným působením točivého magnetické pole statoru a proudu, indukovaného ve vinutí rotoru tímto magnetickým polem.

## Slide 5: Vznik točivého magnetického pole
Ve statorových drážkách asynchronního motoru je uloženo trojfázové vinutí .
Začátky a konce vinutí jednotlivých fází jsou prostorově natočeny o 120°.
Připojením vinutí na zdroj trojfázového napětí začne vinutím procházet proud, který vybudí v magnetickém obvodu statoru točivé magnetické pole.
Obr. 1 Konstrukce statoru trojfázového motoru [4]

## Slide 6
Točivé magnetické pole uvnitř statoru vzniká skládáním magnetických toků 3 cívek umístěných na statoru, prostorově pootočených o 120°, napájených třemi napětími, které jsou fázově posunuty o 120°.
Výsledný vektor magnetické indukce má konstantní amplitudu a rotuje, tj. otáčí se synchronními rychlostí:
Otáčky jsou označovány také jako frekvence otáčení.

## Slide 7
Je-li točivé magnetické pole statoru buzeno třemi vinutími, které jsou po obvodu statoru odsazeny po 120°, jsou synchronní otáčky točivého magnetického pole stejné jako frekvence napájecího napětí, točivé magnetické pole má severní a jižní pól, má tedy jednu pólovou dvojici.
Je-li točivé magnetické pole buzeno šesti vinutími, které jsou po obvodu statoru odsazeny po 60°, bude počet pólových dvojic dvojnásobný a otáčky poloviční.
Při kmitočtu sítě 50 Hz závisejí otáčky točivého magnetického pole pouze na počtu pólových dvojic, pole může mít otáčky 3000/min, 1500/min, 1000/min atd.

## Slide 8: Vznik točivého momentu rotoru
Točivé magnetické pole statoru indukuje napětí ve vinutí rotoru.
Vinutím rotoru začne procházet proud.
Na vodiče rotoru, kterými prochází proud, a které se nachází v magnetickém poli statoru působí síla, vyvolávající točivý moment rotoru.
Rotor se roztočí stejným směrem, jakým se točí magnetické pole statoru.
Obr.3 Vznik točivého momentu na rotoru [4]

## Slide 9: Točivý moment asynchronního motoru
Měřením síly na obvodu hřídele můžeme zjistit velikost točivého momentu motoru:

## Slide 10: Skluz asynchronního motoru
Otáčky rotoru musí být vždy menší než synchronní otáčky točivého magnetického pole, jinak by se ve vinutí rotoru neindukoval proud a rotor by se neotáčel.
Rozdíl synchronních otáček a otáček rotoru jsou tzv. skluzové otáčky.
Poměr skluzových otáček k synchronním otáčkám je skluz:

## Slide 11
Skluz motoru bývá 3% až 8%, přičemž platí, že čím větší je motor, tím menší je skluz.
Při stojícím rotoru je skluz 100%.
Při synchronní rychlosti rotoru je skluz 0%.
Pro rychlost otáčení asynchronního motoru platí:

## Slide 12: Příklady
1. Vypočtěte synchronní otáčky točivého magnetického pole statoru asynchronního motoru, který je vyroben jako:
a/dvoupólový
b/čtyřpólový
Kmitočet napájecího napětí je 50Hz.
Řešení:
a/
b/

## Slide 13
    Čtyřpólový asynchronní motor má při frekvenci 50Hz otáčky rotoru 1440/min. Vypočítejte jeho skluz.
  Řěšení:

## Slide 14: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II.Praha:
SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 29.12.2013]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[4] TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-867-0600-1.