## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_527
NÁZEV VM | Asynchronní motory – Momentová a proudová charakteristika
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 13.1.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ záběrový moment, maximální moment, jmenovitý moment, chod naprázdno, chod nakrátko, chod při zatížení
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Kliknutím na zástupný symbol přejdeme na stránku, kde je vysvětlen daný pojem.
Při procvičování učiva se při kliknutí myší na zástupný symbol zobrazí správné řešení.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s momentovou a proudovou charakteristikou asynchronních motorů. Definuje základní body charakteristiky a popisuje moment záběrový, maximální a jmenovitý, a dále chod motoru nakrátko, naprázdno a při zatížení.

## Slide 3: Asynchronních motory Momentová a proudová charakteristika

## Slide 4
Momentová a proudová charakteristika asynchronního motoru
určuje vlastnosti motoru
  Momentová charakteristika:
  - závislost točivého momentu na otáčkách
  Proudová charakteristika:
  - závislost statorového proudu na otáčkách
  Momentovou a proudovou charakteristiku často kreslíme s obrácenou osou skluzu:
  s = 1 je-li n = 0
  s = 0 je-li n = ns
Obr. 1. Momentová charakteristika asynchronního motoru [3]
Obr. 2. Proudová charakteristika asynchronního motoru [3]

## Slide 5: Obr. 3. Momentová a proudová charakteristika asynchronního motoru [1]
Mz …záběrový moment
Mm … maximální moment
Mn … jmenovitý moment
n = 0 … chod nakrátko
n = ns … chod naprázdno
0 < n > ns …chod při zatížení
M …točivý moment motoru
I … statorový proud
n … otáčky motoru
ns …otáčky magnetického pole statoru

## Slide 6: Záběrový moment Mz
Záběrový moment vykazuje motor v okamžiku připojení na síť nebo při zastavení způsobeném přetížením /při chodu nakrátko/.
Záběrový moment je motor schopen vyvinout v klidu, aby uvedl hnaný stroj do pohybu.
Záběrový moment je přímo úměrný magnetickému toku točivého magnetického pole, proudu v rotoru a účiníku.
Motor odebírá ze sítě záběrový proud, který je až sedmkrát větší než proud jmenovitý.
Přesto, že magnetický tok a záběrový proud je velký, záběrový moment je malý - účiník v kotvě je v okamžiku připojení motoru k síti malý /rotor se chová převážně jako indukčnost/.
Motor se rozbíhá jen tehdy, jeli vnější zatěžovací moment menší než moment záběrový.
Dále
Zpět na charakteristiku

## Slide 7: Maximální moment Mm (moment zvratu)
Motor se rozbíhá - zvětšuje se účiník, zmenšuje se jalová impedance - vzrůstá činná složka proudu, proud odebíraný ze sítě klesá.
Točivý moment se zvětšuje až na maximální hodnotu, tzv. moment zvratu Mm.
Momentu zvratu přísluší skluz sn.
Po překročení maximálního momentu točivý moment prudce klesá.
Zmenšuje se indukované napětí /proud/ v rotoru.
Při synchronních otáčkách je moment nulový /tzv. chod naprázdno/–motor se točí, ale nekoná žádnou práci.
Dále
Zpět na charakteristiku

## Slide 8: Jmenovitý moment Mm (moment provozní)
Jmenovitý /provozní/ moment je největší trvalý moment motoru, pro který byl motor vypočten a postaven.
Jmenovitý moment dosahuje motor při jmenovitých otáčkách a jmenovitém výkonu.
Jmenovitý výkon dosáhne motor při jmenovitých hodnotách napětí a proudu, uvedených na identifikačním štítku motoru.
Dále
Zpět na charakteristiku

## Slide 9: Chod nakrátko n = 0 , s = 1
Statorové vinutí je napájeno plným napětím, rotor je zabržděn.
Otáčky rotoru jsou rovny nule.
Skluz rotoru je 100 %.
V rotorovém vinutí se indukuje maximální napětí /proud/.
Motor odebírá ze sítě největší proud, tzv. proud nakrátko.
Proud nakrátko je až sedmkrát větší než proud jmenovitý.
Dále

## Slide 10: Chod naprázdno n = ns , s = 0
Motor není na hřídeli zatížen.
Otáčky rotoru jsou stejné jako synchronní otáčky magnetického pole statoru.
Skluz je 0%.
V rotorovém vinutí se neindukuje napětí /poud/.
Točivý moment motoru je nulový.
Motor se točí, ale nekoná žádnou práci.
Motor neodebírá ze sítě žádný proud.
Dále
Zpět na charakteristiku

## Slide 11: Chod při zatížení 0 < n > ns
Zvětšuje – li se vnější zatížení motoru, zvětšuje se i točivý moment až do maximálního momentu /momentu zvratu/.
Zvětší – li se vnější zatěžovací moment nad moment zvratu Mm, zvětší se skluz nad hodnotu szv, točivý moment klesá.
Při dalším zvyšování zatěžovacího momentu se nakonec motor zastaví. Kdyby jistič včas neodpojil motor od sítě, spálila by se izolace vinutí.
V oblasti skluzu větším než sn nemůže motor pracovat.
Skluz motoru bývá 3% až 8%, přičemž platí, že čím větší je motor, tím menší je skluz.
V nezatíženém stavu dosahuje motor téměř synchronních otáček ns.
Z proudové charakteristiky vidíme, že proud se zatížením roste a že je největší při spuštění motoru.
Dále
Zpět na charakteristiku

## Slide 12: Procvičení učiva
1. Nakreslete momentovou a proudovou charakteristiku asynchronního motoru.
Na charakteristice vyznačte moment záběrový, maximální a jmenovitý.
Vyznačte na charakteristice chod naprázdno a nakrátko.
Řešení

## Slide 13
Záběrový moment vykazuje motor v okamžiku:
připojení motoru k síti nebo při zastavení motoru způsobeném přetížením.
3. Záběrový proud je sedmkrát větší než:
proud jmenovitý.
4. Maximální moment se nazývá též:
moment zvratu.
5. Při překročení momentu zvratu točivý moment
prudce klesá.
Trvalý moment motoru, pro který byl motor navržen a postaven se nazývá:
jmenovitý /provozní/ moment.
Pro otáčky a skluz asynchronního motoru při chodu nakrátko platí:
n = 0 , s = 1
8. Pro otáčky a skluz asynchronního motoru při chodu naprázdno platí:
n = ns , s = 0
Řešení
Řešení
Řešení
Řešení
Řešení
Řešení
Řešení

## Slide 14: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II.Praha:
SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 13.1.2014]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na- jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[4] TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-867-0600-1.