## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_530
NÁZEV VM | Stejnosměrné stroje – Rozdělení stejnosměrných motorů
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 15.3.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Motory, dynama, cize buzené motory, sériové motory, derivační motory, smíšené kompaundní a protikompaundní motory.
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při testu se kliknutím myší na zástupný symbol objeví v zástupném symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál definuje rozdělení stejnosměrných elektrických strojů a blíže konkretizuje jednotlivé typy elektrických motorů a jejich vlastnosti.

## Slide 3: STEJNOSMĚRNÉ STROJE
Jsou nejstarším typem elektrických strojů.
Vzhledem k výhodám střídavého proudu a střídavých strojů jejich význam nějakou dobu klesal.
Z důvodu jejich některých dobrých vlastností /snadná regulace otáček, …/ se znovu využívají zejména v regulačních pohonech.
Důvodem je i rozvoj polovodičové techniky, s jejíž pomocí lze snadno přeměnit střídavý proud na stejnosměrný

## Slide 4
Rozdělení stejnosměrných strojů
podle způsobu práce:

## Slide 5: 1. Stejnosměrný motor
V stejnosměrném motoru se přiváděná elektrická energie mění na
energii mechanickou, která přemáhá odpor poháněného zařízení.
Používá se nejčastěji v pohonech.

## Slide 6: 2. Stejnosměrný generátor (dynamo)
V stejnosměrném generátoru se elektromagnetickou indukcí mění mechanická energie přiváděná na rotor na energii elektrickou, odebíranou ze statorového vinutí.

## Slide 7: Stejnosměrné motory
Stejnosměrný motor označujeme též jako elektromechanický měnič:
- přiváděná elektrická energie se mění na energii mechanickou.
Výhody stejnosměrných motorů:
  velký rozběhový moment
  snadná regulace otáček
  otáčky mohou být vyšší než otáčky motorů s točivým magnetickým polem

## Slide 8: Rozdělení stejnosměrných motorů
Podle zapojení budícího vinutí statoru k vinutí kotvy /rotoru/rozeznáváme:
  motory s cizím buzením
  motory s vlastním buzením:
              sériovým
              paralelním
              smíšeným
Vlastnosti stejnosměrných motorů udává:
  momentová charakteristika - závislost momentu motoru na proudu v kotvě
  otáčková charakteristika - závislost otáček na zatížení

## Slide 9
1. Cize buzené
stejnosměrné motory
Vinutí hlavních pólů je připojeno k jinému zdroji stejnosměrného napětí než vinutí kotvy.
Cizímu nezávislému zdroji říkáme budič.
Motor se používá tam, kde je třeba plynulé řízení rychlosti ve velkém rozsahu – u obráběcích strojů, válcovacích zařízení …
Obr. 1. Cize buzený stejnosměrný motor [1]

## Slide 10: Obr. 2. Momentová a otáčková charakteristika cize buzených stejnosměrných motorů [1]
            Magnetický budící tok statoru je nezávislý na napětí kotvy, buzení je stálé a otáčky závisejí jen na svorkovém napětí Us. Svorkové napětí je v rovnováze s indukovaným napětím a s úbytkem napětí na kotvě: Us = Ui + ∆U.
            Úbytek napětí na kotvě je asi jen 10% svorkového napětí při jmenovitém proudu, takže otáčky se snižují velmi pomalu – otáčková charakteristika je téměř vodorovná přímka, říkáme ji tvrdá otáčková charakteristika.
            Moment motoru při stálém magnetickém toku závisí dle vztahu M ≈ Φ.I na proudu kotvy, tj. na zatížení. Momentová charakteristika je přímka, která se při velkém zatížení mírně ohýbá vlivem zvětšující se reakce kotvy. Záběrový moment je dostatečný, neboť je omezen pouze odporem spouštěče.

## Slide 11
2. Stejnosměrné motory
se sériovým buzením
Vinutí hlavních pólů je zapojeno do série s vinutím kotvy kotvy.
Motor se nesmí použít pro řemenový pohon, kdyby spadl řemen, motor by se náhle odlehčil a otáčky by se nebezpečně zvýšili. S pracovním strojem se motor spojuje buď pevnou spojkou nebo ozubeným převodem.
Záběrový moment motoru je velký, až čtyřnásobný v porovnání s jmenovitým momentem, proto se motor používá k pohonu jeřábů, jako trakční motor apod.
Obr. 3. Sériový stejnosměrný motor [1]

## Slide 12: Obr. 4. Momentová a otáčková charakteristika stejnosměrných sériových motorů [1]
Zanedbáme-li úbytek napětí ve vinutích motoru , je na svorkách motoru stálé napětí sítě a rychlost otáčení je nepřímo závislá na magnetickém toku. Nejsou-li póly nasyceny, je magnetický tok přímo úměrný proudu a rychlostní charakteristikou je hyperbola. Otáčky motoru se zatížením rychle klesají, otáčková charakteristika je tzv. měkká.
Dokud nejsou póly nasyceny, je moment přímo úměrný druhé mocnině proudu, momentovou charakteristikou je parabola. V nasyceném stavu se magnetický tok Φ zvětšuje pomaleji, takže otáčky se tak rychle nesníží a moment motoru je o něco menší /nakresleno plnou čarou/.

## Slide 13
3. Stejnosměrné motory
s paralelním buzením /derivační/
Budící vinutí hlavních pólů je připojeno paralelně k vinutí kotvy.
Spouštěč RS je zapojen do série s vinutím kotvy.
Při spouštění musí být spouštěcí budící proud Ib velký, aby se vybudil poměrně velký magnetický tok Φ potřebný pro požadovaný záběrový moment - budící vinutí je před spouštěním zapojeno na plné napětí sítě.
Regulátorem Rr řídíme budící proud a tím i otáčky. Při spouštění musí být tento regulátor zcela vyřazen.
Motor se používá k pohonům, u kterých se vyžadují stálé otáčky, nezávislé na zatížení.
Obr. 5. Derivační stejnosměrný motor [1]

## Slide 14: Obr. 6. Momentová a otáčková charakteristika derivačních stejnosměrných motorů [1]
Zvětšujeme-li zatížení motoru, otáčky motoru při stálém buzení nepatrně poklesnou, protože se zatížením se zvětší i reakce kotvy, která zeslabí magnetický tok, tím se pokles otáček téměř vyrovná. Motor má tvrdou otáčkovou charakteristiku. Při málo zatíženém motoru se nikdy nesmí přerušit budící obvod - buzení by se zmenšilo na zbytkový magnetismus, tím by se otáčky nebezpečně zvýšily a motor by se mohl poškodit
Magnetický tok je stálý, točivý moment je úměrný proudu kotvy. Zanedbáme-li reakci kotvy, je momentovou charakteristikou přímka.

## Slide 15
4. Stejnosměrné motory
se smíšeným buzením
Má na statoru dvě vinutí, jedno je připojeno paralelně a druhé sériově k vinutí kotvy.
Magnetické toky těchto vinutí působí buď souhlasně /kompaundní buzení/ nebo nesouhlasně /protikompaundní buzení/.
Používají se k pohonu výtahů, bagrů, trolejbusů …
Obr. 7. Stejnosměrný motor se smíšeným buzením[1]

## Slide 16: Obr. 8. Momentová a otáčková charakteristika stejnosměrných motorů se smíšeným buzením [1]
Kompaundní motory mají větší záběrový moment než motory s paralelním vinutím a otáčky se tolik nesnižují jako u sériových motorů, nehrozí nebezpečí, že by se motor při náhlém odlehčení poškodil.
Protikompaundní motor udržuje otáčky i při proměnlivém zatížení. Zvětší-li se zatížení, otáčky klesnou, sériovým vinutím projde větší proud, buzení se zeslabí a otáčky opět zvýší.

## Slide 17: Test
1. stejnosměrný stroj, který přeměňuje energii elektrickou na energii mechanickou se nazývá:
2. Stejnosměrný stroj, který přeměňuje energii mechanickou na energii elektrickou se nazývá:
3. Podle zapojení budícího vinutí statoru k vinutí kotvy rozeznáváme motory s buzením:
motor
dynamo
Cizím a vlastním

## Slide 18
4. Motory s vlastním buzením dále rozdělujeme na motory s buzením:
Otáčky sériových motorů se zatížením rychle klesají, jejich otáčková charakteristika je označována jako:
Podle vzájemného působení magnetických toků vinutí statoru u motorů se smíšeným buzením označujeme tyto motory jako:
Sériovým, paralelním, smíšeným
měkká
Kompaundní a protikompaundní

## Slide 19: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit.15.3.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf