## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_531
NÁZEV VM | Synchronní stroje – konstrukční uspořádání synchronních strojů
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Miroslava Carbolová
DATUM VYTVOŘENÍ | 23.1.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/stator, rotor, vzduchová mezera, budič
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál seznamuje žáky s konstrukčním uspořádáním synchronních strojů a jeho základními částmi, a popisuje základní rozdíly mezi konstrukci statoru a rotorů, budiče .
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při procvičování se při kliknutí myší na zástupný symbol zobrazí
v zástupném symbolu správná odpověď.

## Slide 3: Konstrukční uspořádání synchronních strojů

## Slide 4: Synchronní stroje
Jsou alternátory, motory a kompenzátory.
Nejpoužívanější jsou alternátory pro výrobu střídavé elektrické energie.
Skládají se ze tří základních částí, tzv. statoru, rotoru a budiče.
Mezi statorem a rotorem je vzduchová mezera 5-50mm.

## Slide 5
Obr. Konstrukční uspořádání synchronních strojů[1]

## Slide 6: Stator
Má tvar dutého válce . Je svařen z plechů a vyztužen žebry.
Uvnitř je magnetický obvod složený z elektrotechnických plechů tloušťky 0,5mm, izolovány od sebe lakem nebo oxidy pro zamezení ztrát v železe.
U velkých alternátorů je magnetický obvod složen ze segmentů.
Mezi plechy se vkládají distanční vložky, aby vznikly chladicí kanálky (proudí jimi vzduch nebo vodík) pro odvod tepla.

## Slide 7
Plechy jsou staženy svorníky pomocí čelních desek.
Ve statorových drážkách je uloženo trojfázové vinutí z měděných vodičů.
Konce vinutí jsou spojeny do uzlu a začátky vyvedeny na svorky alternátoru, spojení do Y.
Vinutí je v drážkách uzavřeno klíny z izolantu.

## Slide 8: Rotor
Rotor se pohybuje v dutině statoru.
Podle provedení rotoru rozeznáváme:

## Slide 9: 1. Rotor s vyniklými póly
Na hřídeli rotoru upevněny póly s pólovými nástavci.
Tvar pólových nástavců je takový, aby magnetické pole vzniklé ve vzduchové mezeře mělo sinusový průběh.
Obr. Vzduchová mezera a průběh mag. Indukce
ve vzduchové mezeře [2]
Póly jsou nejčastěji složeny z vystřižených plechů a staženy nýty.

## Slide 10
Obr.1 Rotor s vyniklými póly [5]

## Slide 11: 2. Hladký rotor
Je vykován z jednoho kusu speciální chromniklové oceli, takže tvoří pevný válec.
Na povrchu jsou vyfrézovány podélné drážky a v nich je uloženo soustředné budicí vinutí.
Obr.2 Hladký rotor [5]

## Slide 12: 3. Budič
Napájí stejnosměrným proudem budicí vinutí rotoru, takže budí střídavě severní a jižní pól.
Externí – nejčastěji jde o derivační dynamo v soustrojí na stejné hřídeli poháněné stejnou turbínou, usměrňovač usměrňující napětí ze sítě.
      Stejnosměrné napětí budiče se do rotoru alternátoru přivádí přes dva kroužky umístěné na hřídeli.

## Slide 13
Interní – ve statoru – tzv. obrácené dynamo – střídavé napětí se indukuje ve statoru, poté se usměrní a přes dva kroužky se přivádí do rotoru alternátoru.
    - v rotoru – do rotoru se indukuje střídavé napětí, které se (přímo v rotoru) usměrní a přivádí se do rotoru alternátoru (bez kroužků).

## Slide 14: Procvičování
Vyjmenujte základní konstrukční části synchronního stroje:
Proveďte rozdělení synchronních strojů podle konstrukce rotoru:
Jak dělíme synchronní stroje podle použití:
Jaké druhy budičů známe:
Stator, rotor a budič
S vyniklými póly a hladký
Alternátory, motory a kompenzátory
Externí, interní (v rotoru, statoru)

## Slide 15: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II.Praha:
SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 29.12.2013]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na- jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf .
[4] TKOTZ, Klaus a kolektiv. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-867-0600-1.