## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_532
NÁZEV VM | Synchronní stroje – Princip práce
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 5. 2. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Princip práce synchronního stroje.
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Správná odpověď v části shrnutí učiva se zobrazí při kliknutí myší na zástupný symbol .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s principem práce synchronního alternátoru.

## Slide 3: Princip činnosti synchronního alternátoru

## Slide 4
  Synchronní alternátory dělíme podle způsobu práce na:
        alternátory – přeměna mech. energie na elektrickou, v tomto režimu pracují nejčastěji, proto si vysvětlíme jejich princip práce,
        motory – přeměna el. energie na mechanickou,
        kompenzátory - kompenzace účiníku.

## Slide 5
  Synchronní alternátory dělíme podle konstrukce na:
        hydroalternátory – přeměna energie vody a vodních toků na energii elektrickou,
        turboalternátory – přeměna nejčastěji tepelné energie na energii elektrickou.

## Slide 6
Obr. Konstrukční uspořádání synchronních strojů [2]

## Slide 7: Princip činnosti synchronního alternátoru
Rotor je buzen stejnosměrným proudem, takže se vytvoří statické magnetické pole.
Budeme-li rotorem otáčet synchronními otáčkami ns = 60.f/p, vytvoří se ve vzduchové mezeře točivé magnetické pole.

## Slide 8
Indukce v každém bodě vzduchové mezery se bude měnit sinusově.
Obr. Vzduchová mezera a průběh mag. Indukce ve vzduchové mezeře hydroalternátoru [1]
Obr. Vzduchová mezera a průběh mag. Indukce ve vzduchové mezeře turboalternátoru [1]

## Slide 9
Do každé cívky statorového třífázového vinutí se tedy bude indukovat okamžité napětí: ui = ..sin t .
Maximální hodnota napětí pro N závitů bude: Ui = . . N = 2. . f. . N .
Toto napětí pak odebíráme ze svorek statoru.
Velikost indukovaného napětí Ui je tedy funkcí magnetického toku  vybuzeného budícím proudem rotoru Ib.

## Slide 10
1. Podle způsobu práce synchronní alternátory dělíme na :
2. Podle konstrukce synchronní alternátory dělíme na :
3. Rotor alternátoru je buzen :
4. Budeme-li otáčet rotorem altrernátoru synchronními otáčkami:
5. Velikost indukovaného napětí ve statoru je funkcí:
alternátory, motory a synchronní kompenzátory.
hydroalternátory a turboalternátory.
stejnosměrným proudem.
vytvoří se ve vzduchové mezeře točivé magnetické pole.
magnetického toku  vybuzeného budícím proudem rotoru Ib.
Shrnutí učiva

## Slide 11: Seznam použitých zdrojů
[1] VAVŘIŇÁK, ING, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online].[cit. 15.2.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf
[2] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.