## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_533
NÁZEV VM | Synchronní stroje – turboalternátory a hydroalternátory
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Miroslava Carbolová
DATUM VYTVOŘENÍ | 3. 2.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ konstrukce turboalternátoru a hydroalternátoru
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s rozdělením synchronních strojů dle konstrukce rotoru a definovat základní typy synchronních strojů.
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Při testu se kliknutím myší na zástupný symbol objeví v zástupném symbolu správná odpověď.

## Slide 3: Alternátory
Stator synchronních strojů má vždy stejnou konstrukci. Odlišují se konstrukcí rotoru.

## Slide 4
Synchronní generátory poháněné parními turbínami. Jde o rychloběžné stroje s otáčkami 3000/min.
Dlouhé stroje s malým průměrem s hřídelí uloženou vodorovně.
Turboalternátory

## Slide 5
Vykován z jednoho kusu chromniklové oceli.
Na přibližně 2/3 obvodu jsou vyfrézovány podélné drážky.
V drážkách je uloženo soustředné budicí vinutí napájené stejnosměrným proudem tak, že se rotor magnetuje dvoupólově (2 póly = 1 pólová dvojice).
Rotor

## Slide 6: Obr. Dvoupólový hladký rotor bez vinutí [2]

## Slide 7
Konce vinutí jsou vyvedeny ke dvěma kroužkům, ke kterým je přiváděn stejnosměrný proud.
Drážky jsou uzavřeny bronzovými nebo duralovými klíny.
Klíny mají na koncích kladivové hlavy a vzájemně se dotýkají – tím vytvářejí spojovací kruhy tlumiče (zabraňuje kývání rotoru).

## Slide 8
Synchronní generátory poháněné vodními turbínami, nejčastěji Kaplanovými nebo Francisovými.
Stroje s velkým průměrem, malou délkou.
Hřídel obvykle uložena svisle.
2. Hydroalternátory

## Slide 9
Obr. Hydroalternátor [2]
1 – pól rotoru
2 – budicí vinutí

## Slide 10
Rotor tvořen hřídelí na níž je magnetové kolo s příslušným počtem pólů (4 - 36).
Na pólech je navinuto budící vinutí, zapojené sériově tak, aby vznikl vždy střídavě severní a jižní pól.
Pomaluběžné stroje s otáčkami 1500/min a méně, podle vztahu: = [], kde f je frekvence, p je počet pólových dvojic.

## Slide 11
Rotor nejčastěji poskládán z plechů, pro zamezení ztrát vzniklých pulsací budicího proudu (velké stroje složeny ze segmentů).
Stroje s velkou vzduchovou mezerou mají rotor vyroben z jednoho kusu železa.

## Slide 12: Test
1. Synchronní stroj s hladkým rotorem se nazývá:
2. Kolika pólový je rotor turboalternátoru:
Turboalternátor
Dvoupólový

## Slide 13
3. Na jaké části obvodu rotoru turboalternátoru jsou rozloženy drážky pro uložení vinutí:
4.Jaké otáčky má 6-ti pólový hydroalternátor:
Přibližně na 2/3
= = = 1000/min

## Slide 14: Seznam použitých zdrojů
[1] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: .
[2] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 2.12.2014]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf