## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_535
NÁZEV VM | Synchronní stroje – rozdělení synchronních strojů
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Miroslava Carbolová
DATUM VYTVOŘENÍ | 2. 1. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ alternátor, motor, kompenzátor
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s rozdělením synchronních strojů a definovat základní typy synchronních strojů.
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při testu se kliknutím myší na zástupný symbol objeví v zástupném symbolu správná odpověď.

## Slide 3: Rozdělení synchronních strojů

## Slide 4
Rozdělení synchronních strojů
podle způsobu práce:

## Slide 5: 1. Alternátor
Synchronní generátor na výrobu střídavé elektrické energie.

## Slide 6: 2. Synchronní motor
Stroje na přeměnu elektrické energie na energii mechanickou při stálých synchronních otáčkách, které jsou dány kmitočtem sítě:
= []

## Slide 7: 3. Synchronní kompenzátor
Ke kompenzaci účiníku (cosϕ). Jde vlastně o synchronní stroj v chodu naprázdno (bez zatížení).

## Slide 8
Rozdělení synchronních strojů podle provedení rotoru:

## Slide 9: 1. S vyniklými póly
Rotor je složen z rotorového kola, na kterém je upevněn určitý počet pólů (čtyři a více) a každý pól má svou budicí cívku.

## Slide 10
Obr. Rotor s vyniklými póly [2]

## Slide 11: 2. S hladkým rotorem
Rotor je pevný válec s podélnými drážkami na povrchu a
v nich je uloženo dvoupólové budicí vinutí napájené stejnosměrným proudem.[1]

## Slide 12: Test
1. Synchronní stroj na přeměnu elektrické energie na energii mechanickou při stálých synchronních otáčkách se nazývá:
2. Synchronní stroj na výrobu střídavé elektrické energie se nazývá:
Synchronní motor
Alternátor

## Slide 13
3. Podle provedení rotoru rozeznáváme synchronní stroje:
S vyniklými póly a hladkým rotorem

## Slide 14: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit. 29.12.2013]. Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf