## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_536
NÁZEV VM | Stejnosměrné stroje – konstrukční uspořádání
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 14. 4. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Stator, rotor, komutátor
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Při procvičování učiva se kliknutím na zástupný symbol zobrazí v symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál vysvětluje konstrukční uspořádání statoru a rotoru stejnosměrných strojů . Dále konkretizuje úpravu konstrukce komutátoru.

## Slide 3: Konstrukční uspořádání stejnosměrných strojů

## Slide 4
Stejnosměrné stroje se skládají ze statoru a rotoru.

## Slide 5
  Kostra (1)
  Hlavní póly (2)
  Vinutí hlavních pólů (3)
  Pomocné póly (4)
  Vinutí pomocných pólů (5)
  Kompenzační vinutí (6)
Stator se skládá z těchto částí:

## Slide 6
Rotor se skládá z těchto částí:
  Hřídel (7)
  Svazek rotorových plechů (8)
  Vinutí rotoru (9)
  Komutátor (10)

## Slide 7
Komutátor:
je součástí rotoru stejnosměrného stroje
Skládá se z těchto částí:
  Měděná lamela (11)
  Pevná část stahovací konstrukce(12)
    je spojena s hřídelí (7) perem (14)
  Volná část stahovací konstrukce(13)
    je spojena s pevnou částí šroubem (15)

## Slide 8
Komutátor:
je součástí rotoru stejnosměrného stroje
  16 = značka pro opracování
  17 = praporek pro naletování konců vinutí rotoru
  18 = uhlíkové kartáče
    jsou drženy nosičem kartáčů upevněným ve statoru

## Slide 9: Shrnutí učiva
1. Stejnosměrné stroje jsou konstrukčně složeny z těchto částí :
2. Stator je složen z :
  3. Kompenzační vinutí je součástí :
  4. Komutátor se nachází na :
  Hlavních a pomocných pólů, vinutí.
  Hlavních pólů.
    Rotoru.
Stator a rotor.

## Slide 10: Seznam použitých zdrojů
[1] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje - pohony [online]. Ostrava: SŠE Ostrava, projekt č. CZ.1.07/1.1.24/01.0066, 2013, [cit. 2014-04-04].