## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_537
NÁZEV VM | Stejnosměrné stroje – Reakce kotvy
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 4. 4. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia První ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Vysvětlení pojmu reakce kotvy, vznik a potlačení
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Vzhledem k rozsahu učiva lze výukový materiál použít ve více než jedné vyučovací hodině.
Správná odpověď v části shrnutí učiva se zobrazí při kliknutí myší na zástupný symbol .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál popisuje magnetický obvod elektrických strojů, ztráty v magnetickém obvodu a elektrotechnické plechy používané na výrobu magnetického obvodu elektrických strojů včetně jejich výroby.

## Slide 3
Pojmem „reakce kotvy“ nazýváme magnetické pole vytvářené proudem procházejícím vinutím rotoru. Vyznačujeme jej (stejně jako jiná mag. pole) magnetickými indukčními čarami (v obr. oranžová barva).
REAKCE KOTVY

## Slide 4
Magnetické indukční čáry reakce kotvy jsou kolmé na indukční čáry magnetického pole hlavních pólů (v obr. modrá barva).

## Slide 5
Obě pole se sčítají a výsledné pole (v obr. zelená barva) má proti magnetickému poli hlavních pólů posunutou magnetickou neutrálu (směr posunutí magnetické neutrály závisí na činnosti stroje, u dynam je posunutá ve směru otáčení‚ u motorů proti směru otáčení) a je deformováno.

## Slide 6
Deformace je dobře patrná na průběhu magnetické indukce v závislosti na poloze (magnetické pole je vytláčeno k jedné straně pólového nástavce hlavního pólu).
Vzniká magnetické přesycení (deformované nehomogenní pole) => indukce různých napětí v cívkách rotoru => napěťový rozdíl mezi lamelami komutátoru (tzv. lamelové napětí) => jiskření na komutátoru.

## Slide 7
Reakce kotvy je ve stroji nežádoucí.
Potlačujeme ji pomocnými póly, popř. kompenzačním vinutím (větší stroje).
Prochází jimi (při jakémkoliv zatížení) stejný proud => Vytváří stejné magnetické pole opačného směru => Kompenzuje (potlačuje) reakci kotvy.

## Slide 8
Potlačením reakce kotvy se zmenšuje i deformace výsledného magnetického pole (v obrázku fialková barva).
Pro snížení napěťového rozdílu mezi lamelami a tím i jiskření na komutátoru navíc lamely, které mají mít stejné napětí, vzájemně propojujeme tzv. lamelovými spojkami (propojkami).

## Slide 9: Shrnutí učiva
1. Pojmem „reakce kotvy“ nazýváme :
  2. Magnetické indukční čáry reakce kotvy jsou kolmé :
  3. Výsledné mag. pole má proti mag. poli hlavních pólů :
    4. Nežádoucí vliv reakce kotvy kompenzujeme:
  k indukčním čarám magnetického pole hlavních pólů.
  posunutou magnetickou neutrálu a je deformováno.
pomocnými póly, popř. kompenzačním vinutím u velkých strojů
magnetické pole vytvářené proudem procházejícím vinutím rotoru.

## Slide 10: Seznam použitých zdrojů
[1] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje - pohony [online]. Ostrava: SŠE Ostrava, projekt č. CZ.1.07/1.1.24/01.0066, 2013, [cit. 2014-04-04].