## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_539
NÁZEV VM | Stejnosměrné stroje – Princip práce dynam
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 25. 4. 2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Princip činnosti práce stejnosměrného stroje-dynama.
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen k interaktivní výuce.
Výukový text se zobrazí pří kliknutí myší.
Správná odpověď v části shrnutí učiva se zobrazí při kliknutí myší na zástupný symbol .
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s principem činnosti práce stejnosměrných generátorů - dynam.

## Slide 3: Princip práce stejnosměrných generátorů - dynam

## Slide 4: Rozdělení stejnosměrných generátorů - dynam
Podle zapojení budícího vinutí statoru k vinutí kotvy /rotoru/rozeznáváme:
  dynamo s cizím buzením
  dynamo s vlastním buzením:
              sériovým
              paralelním
              smíšeným
Dynama jsou stejnosměrné stroje, které mění mechanickou energii na stejnosměrnou energii elektrickou.

## Slide 5
1. Cize buzené dynamo
Princip:
Budící vinutí hlavních pólů připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí‚ tím začne vinutím procházet proud a vybudí magnetický tok.
Budeme-li otáčet rotorem‚ bude se do vodičů rotoru indukovat střídavé napětí‚ toto mechanicky usměrňuje komutátor a z kartáčů pak odebíráme napětí stejnosměrné.
Velikost odebíraného napětí se reguluje změnou odporu v budícím obvodu nebo přímo změnou budícího napětí.
Obr. 1. Cize buzené stejnosměrné dynamo [1]

## Slide 6: Obr. 2. Charakteristika naprázdno [1]
Charakteristika naprázdno je závislost svorkového napětí na budícím proudu při konstantních otáčkách a nezatíženém stroji. Jedná se v podstatě o magnetizační charakteristiku, kde Ur je tzv. remanentní napětí odpovídající remanentnímu toku Φbr, tedy toku při nulovém budícím proudu.
Zatěžovací charakteristika je to závislost svorkového napětí na zatěžovacím proudu při konstantním budícím proudu a stálých otáčkách. Svorkové napětí mírně klesá se zatížením, neboť se vzrůstajícím proudem vzrůstá i úbytek na kotvě.
Obr. 3. Zatěžovací charakteristika [1]

## Slide 7
  Výhody cize buzeného dynama:
    malý pokles napětí při zatížení,
    snadná regulace napětí od nuly až po jmenovité napětí,
    snadná reverzovatelnost (změnou směru otáčení nebo přepólováním buzení).
  Nevýhodou je nutnost cizího zdroje pro buzení.

## Slide 8
2. Derivační dynamo
Princip:
Když roztočíme rotor dynama‚ indukuje se nejdříve ve vinutí kotvy malé napětí vlivem remanentního magnetického toku.
Jelikož je paralelně ke kotvě připojeno budící vinutí, začne jím procházet budící proud.
Buzený tok musí mít stejný směr jako tok remanentní a tím se bude zvětšovat tok výsledný.
Zároveň se tedy zvyšuje i indukované napětí a proto i budící proud, až dojde k ustálenému stavu.
Obr. 4. Derivační dynamo [1]

## Slide 9: Obr. 5. Charakteristika naprázdno [1]
Charakteristika naprázdno je opět podobná magnetizační charakteristice a určuje rozsah řízení napětí od tzv. stropního napětí U10 při Rb = 0 až po minimální hodnotu danou zlomem charakteristiky U20 (zvětšení rozsahu řízení napětí se dá upravit poklesem zlomu charakteristiky např. zářezy do magnetického obvodu hlavních pólů).
Obr. 6. Zvětšení rozsahu regulace napětí úpravou pólů [2]

## Slide 10
Zatěžovací charakteristika zpočátku klesá o něco víc než u cize buzeného dynama, protože s poklesem svorkového napětí se zároveň zmenšuje i budící proud a tím i budící magnetický tok. Při určité hodnotě zatěžovacího proudu dojde k odbuzení neboť většina proudu půjde do zátěže a budící proud bude malý, tím dojde k poklesu budícího magnetického toku, poklesu napětí a tím i proudu. Proud nakrátko je tedy velice malý (často menší než proud jmenovitý) a říkáme, že derivační dynamo je zkratu vzdorné.
Obr. 7. Charakteristika
zatěžovací [1]

## Slide 11
Výhody derivačního dynama :
    nepotřebuje cizí zdroj napětí při dostatečné tvrdosti zatěžovací charakteristiky,
    zkratu vzdornost.
Nevýhodou je horší možnost řízení napětí.

## Slide 12
3. Sériové dynamo
Princip:
Zatěžovací proud je zde i proudem budícím, a dokud není připojena zátěž, nemůže obvodem procházet proud a dynamo se nenabudí.
Po propojení obvodu se začne vlivem remanentního toku indukovat do rotoru malé napětí, které bude usměrňováno pomocí komutátoru a kartáčů.
Obr. 8. Sériové dynamo [1]

## Slide 13
Charakteristika naprázdno se nedá zjistit, neboť naprázdno toto dynamo nefunguje a proto se zjišťuje měřením s buzením připojeným na cizí zdroj.
Zatěžovací charakteristika se zjišťuje odečtem úbytků napětí na odporu rotoru a odporu buzení od charakteristiky naprázdno. Budeme-li zvyšovat odebíraný proud, bude se zvětšovat i buzení a tím poroste i svorkové napětí. Nárůst napětí přestane v okamžiku, kdy začne převládat úbytek napětí na odporu rotoru a buzení.
Napětí sériového dynama výrazně kolísá se zatížením, a proto se v podstatě nepoužívá. Je vhodné jen pro svařování a proto mu též říkáme dynamo svařovací.
Obr. 9. Charakteristika
zatěžovací [2]

## Slide 14
4. Dynamo se smíšeným buzením
Princip:
Buzení mají rozděleno na dvě části, jedna část je zapojena ke kotvě sériově a druhá paralelně.
Podle způsobu zapojení máme dynama:
  kompaundní - je celkový budící magnetický tok je součtem magnetických toků sériové a paralelní části buzení,
  překompaundované - má větší počet závitů sériové části buzení,
  protikompaundní - budící toky sériové a paralelní části působí proti sobě.
Obr. 10. Dynamo se smíšeným buzením [1]

## Slide 15
Ze zatěžovací charakteristiky kompaundního dynama (b) je patrné, že sériová část buzení kryje se zvětšující se zátěží úbytky napětí a v oblasti menších odebíraných proudů je napětí dokonce vyšší než napětí naprázdno (na rozdíl od charakteristiky a derivačního dynama).
U překompaundovaného dynama (c) dokonce napětí s rostoucí zátěží stoupá.
Charakteristika (d) představuje tzv. nedokompaundované dynamo tedy dynamo s menším počtem sériových závitů.
Protikompaundní dynamo (e) se naopak se zvětšující se zátěží odbuzuje a napětí výrazně klesá (druhý typ svařovacího dynama).
Obr. 11. Charakteristika
zatěžovací [3]

## Slide 16
1. Dynama jsou :
2. Stejnosměrné napětí z kartáčů odebíráme, jestliže:
3. Výhody cize buzeného dynama jsou:
4. Velikost odebíraného napětí cize buzeného dynama se reguluje :
budící vinutí hlavních pólů připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí a otáčíme-li rotorem .
    malý pokles napětí při zatížení, snadná regulace napětí a snadná reverzovatelnost.
.
změnou odporu v budícím obvodu nebo přímo změnou budícího napětí.
.
Shrnutí učiva
stroje měnící mechanickou energii na energii stejnosměrnou elektrickou.

## Slide 17
5. Zatěžovací charakteristika sériového dynama se zjišťuje:
6. Stejnosměrné napětí z kartáčů odebíráme, jestliže:
7. Napětí sériového dynama výrazně kolísá se zatížením, proto se používá:
8. Dynama se smíšeným buzením mají budící vinutí rozděleno na dvě části:
9. Ze zatěžovací char. překompaundovaného dynama je patrné:
odečtem úbytků napětí na odporu rotoru a odporu buzení od charakteristiky naprázdno.
budící vinutí hlavních pólů připojíme ke zdroji stejnosměrného napětí a otáčíme-li rotorem .
    jen jako svařovací dynamo.
.
jedna část je zapojena ke kotvě sériově a druhá paralelně.
napětí s rostoucí zátěží stoupá.

## Slide 18: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit.15.3.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf