## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_540
NÁZEV VM | Stejnosměrné stroje – Rozdělení stejnosměrných generátorů
AUTOR | Ing. Hynečková Blanka, Ing. Carbolová Miroslava
DATUM VYTVOŘENÍ | 17.3.2014
ROČNÍK | Druhý ročník čtyřletého denního studia Druhý a třetí ročník tříletého denního studia Druhý ročník dvouletého denního nástavbového studia.
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | Elektrické stroje a přístroje/ Stejnosměrný generátor, cize buzené dynamo, sériové, paralelní a smíšené kompaundní a protikompanundní dynamo.
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
METODICKÝ POKYN
Materiál je určen pro interaktivní výuku.
Při kliknutí myší se zobrazí výukový text.
Při testu se kliknutím myší na zástupný symbol objeví v zástupném symbolu správná odpověď.
Tento materiál je určen pro výuku předmětu Elektrické stroje a přístroje, a je možné jej využít u tříletých, čtyřletých i nástavbových forem studia oborů elektro.
Výukový materiál definuje rozdělení stejnosměrných dynam a blíže konkretizuje jednotlivé typy elektrických dynam a jejich vlastnosti.

## Slide 3: Stejnosměrný generátor (dynamo)
V stejnosměrném generátoru se elektromagnetickou indukcí mění mechanická energie přiváděná na rotor na energii elektrickou, odebíranou ze statorového vinutí.

## Slide 4: Rozdělení stejnosměrných generátorů
Podle zapojení budícího vinutí statoru k vinutí kotvy /rotoru/rozeznáváme:
  dynamo s cizím buzením
  dynamo s vlastním buzením:
              sériovým
              paralelním
              smíšeným
Vlastnosti stejnosměrných motorů udává:
Charakteristika naprázdno: závislost svorkového napětí Uo nezatíženého dynama na budícím proudu Ib při stálých otáčkách.
Charakteristika zatěžovací: závislost svorkového napětí Us dynama na zatěžovacím proudu I při stálých otáčkách a stálém buzení.

## Slide 5
1. Cize buzené
stejnosměrné dynamo
Vinutí statoru není propojeno s vinutím kotvy.
Budící vinutí je napájeno z cizího zdroje tzv. budiče /akumulátorová baterie, síťový zdroj s usměrňovačem, jiné dynamo/.
V budícím vinutí je zapojen regulační rezistor pro řízení budícího proudu.
Používá ve zvláštních případech, potřebuje pomocný zdroj energie
Obr. 1. Cize buzené stejnosměrné dynamo [1]

## Slide 6: Obr. 2. Charakteristika naprázdno [1]
            Při zvětšování budícího proudu roste svorkové napětí při chodu naprázdno počátku poměrně rychle, přímo úměrně s budícím proudem, později se přírůstek napětí zmenšuje.
            Při zatížení svorkové napětí klesne o úbytek napětí způsobený vnitřním odporem dynama. Protože vnitřní odpor dynama je malý, je i úbytek napětí malý, svorkové napětí dynama s cizím buzením se příliš nemění.
            Je-li nutné svorkové napětí zvýšit, provede se to přibuzením dynama, tj. zmenšením odporu v budícím vinutí.
Obr. 3. Charakteristika zatěžovací [1]

## Slide 7
2. Stejnosměrné dynamo
se sériovým buzením
Budící vinutí je zapojeno do série s vinutím kotvy.
V praxi se nepoužívá, protože se jeho napětí se zatížením značně mění. Princip tohoto dynama se používá při brždění sériového motoru do rezistoru.
Obr. 4. Sériové stejnosměrné dynamo [1]

## Slide 8: Obr. 5. Charakteristika naprázdno [1]
Dynamo se při chodu naprázdno nenabudí, protože budícím vinutím neprochází žádný proud, na svorkách naměříme pouze remanentní napětí.
            Zatěžovací proud je zároveň budícím proudem, a proto se svorkové napětí se zatížením značně mění. Zpočátku se rychle zvyšuje, na nejvyšší hodnotě v malém rozsahu zůstává téměř konstantní a pak opět prudce klesá.
Obr. 6. Charakteristika zatěžovací [1]

## Slide 9
3. Stejnosměrné dynamo
s paralelním buzením /derivační/
Budící vinutí má mnoho závitů z poměrně tenkého drátu a je zapojeno paralelně k vinutí kotvy. Prochází jím proud, odebíraný přímo z kotvy /asi 3 – 8 % proudu kotvy/.
Budícím vinutím prochází proud, odebíraný přímo z kotvy /asi 3 – 8 % proudu kotvy/.
Derivační dynamo se používá nejčastěji, jeho svorkové napětí se zatížením se málo mění. Chceme-li udržet hodnotu svorkového napětí, provedeme přibuzení pomocí regulátoru zapojeného do obvodu magnetu.
Chceme-li udržet hodnotu svorkového napětí, provedeme přibuzení pomocí regulátoru zapojeného do obvodu magnetu.
Obr. 7. Derivační stejnosměrné dynamo [1]

## Slide 10: Obr. 8. Charakteristika naprázdno [1]
Aby se dynamo nabudilo, musí mít hlavní póly remanentní /zbytkový/ magnetismus. Při rozběhu se v kotvě díky zbytkovému magnetismu indukuje nejdříve malé /remanentní/ napětí, kotvou prochází malý budící proud, ale vznikne magnetické pole, které se přičítá k remanentnímu magnetickému poli hlavních pólů. V zesíleném magnetickém poli se indukuje větší napětí, protéká větší proud, zvětší se magnetické pole, což má za následek další zvýšení indukovaného napětí – dynamo se samo nabudí.
            Po dosažení určité maximální hodnoty zatěžovacího proudu začne svorkové napětí prudce klesat, úbytek napětí na vinutí kotvy způsobí pokles budícího proudu dynama, dynamo se odbuzuje a indukované napětí se rychle zmenšuje, až klesne na nulu. Minimální proud odpovídá napětí indukovanému remanentním magnetickým tokem, je to zároveň zkratový proud, takže pozvolné přivedení dynama do zkratu není nebezpečné
Obr. 9. Charakteristika zatěžovací [1]

## Slide 11
4. Stejnosměrné dynamo
se smíšeným buzením
Na hlavních pólech statoru je dvojí vinutí.
Paralelní vinutí je připojeno paralelně ke kotvě, a do jeho obvodu je zapojen regulační rezistor pro řízení napětí.
Sériové vinutí je zapojeno do série s vinutím kotvy.
Smíšené buzení může být kompaundní nebo protikompaundní.
U kompaundního buzení podporuje sériové vinutí svými magnetickými účinky paralelní vinutí.
U protikompaundního vinutí působí proti paralelnímu.
Obr. 10. Stejnosměrné dynamo se smíšeným buzením[1]

## Slide 12: Obr. 11. Charakteristika naprázdno [1]
Nejčastěji jsou budící vinutí provedena jako kompaundní. Paralelní vinutí budí dynama na jmenovité napětí UN a sériové vinutí zesiluje buzení tak, že při zatížení kompenzuje úbytek napětí v kotvě a její reakce.
            Při větším zatížení prochází sériovým vinutím větší proud - dynamo se samočinně přibuzuje, napětí se zvyšuje a pro velký rozsah zatížení je téměř stálé /křivka a/. Použití:tam, kde se často vyskytuje proměnlivé zatížení nebo i občasné přetížení.
Vhodným počtem závitů sériového vinutí lze dosáhnout toho, že je při zvětšení zatížení svorkové napětí vyšší než při chodu naprázdno, takže lze vyrovnat i úbytek napětí ve vnějším obvodu. Takovéto vinutí se nazývá překompaundované /křivka b/.
Při malém počtu závitů sériového vinutí /tj. převládá paralelní/ vnější charakteristika rychle klesá. Takovému buzení říkáme nedokompaundované /křivka c/. Pokles svorkového napětí je však menší než u dynama s paralelním buzením.
U protikompaundního buzení svorkové napětí značně klesá se zatížením křivka d/, a proud nakrátko je pouze o málo větší než jmenovitý proud. Tyto dynama se používají u svářeček s obloukovým svařováním.
Obr. 12. Charakteristika zatěžovací [1]

## Slide 13: Test
1. Stejnosměrný stroj, který přeměňuje energii mechanickou na energii elektrickou se nazývá:
2. Stejnosměrná dynama pracují na principu:
3. Podle zapojení budícího vinutí statoru k vinutí kotvy rozeznáváme motory s buzením:
Dynamo
Elektromagnetické indukce
Cizím a vlastním

## Slide 14
4. Dynama s vlastním buzením dále rozdělujeme na dynama s buzením:
Nejčastěji používaným dynamem je dynamo:
Podle vzájemného působení magnetických toků vinutí statoru u motorů se smíšeným buzením označujeme tyto motory jako:
Sériovým, paralelním, smíšeným
Derivační
Kompaundní a protikompaundní

## Slide 15: Seznam použitých zdrojů
[1] VOŽENÍLEK, Ladislav; LSTIBŮREK, František. Základy elektrotechniky II. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1985, ISBN 04-522-85.
[2] ŘÍHA, Josef. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL - nakladatelství technické literatury, 1986, ISBN 04-527-86.
[3] VAVŘIŇÁK, Petr. Elektrické stroje a přístroje: Učební texty pro žáky naší školy [online]. [cit.15.3.2014].
Dostupný na WWW: http://dev.webdevel.cz/na-jizdarne.cz/wp- content/uploads/2013/10/elektricke_stroje_a_pristroje.pdf