## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_569
NÁZEV VM | Tranzistory / Unipolární tranzistoru typu MOS-FET
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Červen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - - polovodič, tranzistor, unipolární tranzistor, FET, MOSFET, NMOS, PMOS
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na tranzistory MOSFET (NMOS i PMOS), objasňuje jejich typy, výstupní V-A charakteristiky a způsob jejich řízení.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
TRANZISTORY S IZOLOVANOU ŘÍDÍCÍ ELEKTRODOU (MOS)
U tranzistorů MOSFET je řídící hradlo od přenosového kanálu odděleno izolantem (oxidem).
Tranzistory řízené pole s izolovanou řídící elektrodou mívají zkratku MOSFET:
(Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor)
(kov oxid polovodič).
V praxi se používá běžně pro tyto tranzistory zkratka MOS, resp. NMOS nebo PMOS podle typu přenosového kanálu.

## Slide 4
ROZDĚLENÍ TRANZISTORŮ MOSFET

## Slide 5
NMOS s indukovaným kanálem
Vnitřní struktura tranzistoru
Výstupní V-A charakteristiky
ID
UDS
UGS
4 V
3 V
2 V
1 V
N-
N-
P
S
G
D
B
Tranzistor je možné řídit pouze zvyšováním saturačního proudu ID kladným napětím UGS. Přiložením kladného řídícího napětí dojde k vytvoření vyprázdněn oblasti pod řídícím hradlem.

## Slide 6
PMOS s indukovaným kanálem
Vnitřní struktura tranzistoru
Výstupní V-A charakteristiky
Tranzistor je možné řídit pouze zvyšováním saturačního proudu ID záporným napětím UGS. Přiložením záporného řídícího napětí dojde k vytvoření vyprázdněn oblasti pod řídícím hradlem.
-ID
-UDS
UGS
-4 V
-3 V
-2 V
-1 V
S
G
D
B
N
P+
P+

## Slide 7
NMOS s trvalým kanálem
Vnitřní struktura tranzistoru
Výstupní V-A charakteristiky
Tranzistor je možné řídit zvyšováním i snižováním saturačního proudu ID napětím UGS. Přiložené řídící napětí může „rozšířit“ nebo „zúžit“ kanál mezi elektrodami S a D.
ID
UDS
UGS
2 V
1 V
0 V
-1 V
G
S
D
B
P
N-
N-

## Slide 8
PMOS s trvalým kanálem
Vnitřní struktura tranzistoru
Výstupní V-A charakteristiky
Tranzistor je možné řídit zvyšováním i snižováním saturačního proudu ID napětím UGS. Přiložené řídící napětí může „rozšířit“ nebo „zúžit“ kanál mezi elektrodami S a D.
-ID
-UDS
UGS
-2 V
-1 V
0 V
1 V
G
S
D
B
N
P+
P+

## Slide 9
OTÁZKY
Jakým způsobem je od přenosového kanálu odděleno řídící hradlo u MOSFET?
vrstvou izolantu (oxidu)
Jakým způsobem můžeme řídit MOS s indukovaným kanálem?
zvyšováním výstupního proudu IDsat
Jakým způsobem můžeme řídit MOS s trvalým kanálem?
zvyšováním i snižováním výstupního proudu IDsat

## Slide 10
ZÁVĚR
U MOS tranzistorů je řídící elektroda od přenosového kanálu oddělena vrstvou izolantu.
Rozeznáváme čtyři typy MOS tranzistorů:
NMOS s indukovaným i trvalým kanálem;
PMOS s indukovaným i trvalým kanálem.
MOS tranzistory s indukovaným kanálem se dají přiloženým řídícím napětím otevírat.
MOS tranzistory s trvalým kanálem se dají přiloženým řídícím napětím otevírat i zavírat.

## Slide 11
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.
Klíč k elektronice [online]. 2012 [cit. 2014-6-2]. Dostupné z: http://bastleni.skovstudio.cz/